Załącznik  nr 2

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  realizacji zadania  pn. „ Świadczenie usług w zakresie odchwaszczania ciągów pieszych,

zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w  2014 roku ”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT      PRZETARGOWY  I  KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH  W  POZ.  1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

3.2.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  z  SST  i  poleceniami  Inspektora.

3.3.  Zakres robót do wykonania  w zakresie odchwaszczania ciągów pieszych obejmuje :

-  chemiczne zwalczanie wszelkich przerostów zieleni (traw, chwastów) rosnących na

ciągach pieszych, parkingach, placach przy użyciu odpowiednich środków    chwastobójczych  oraz  sprzętu  do  tego  celu  przystosowanego. Oczyszczenie  z uschniętej trawy  wraz z wywozem urobku,

-  usuwanie  przerostów zieleni (traw, chwastów)  rosnących na ciągach pieszych, parkingach, placach przy użyciu narzędzi ręcznych /np. motyczki/ wraz  z wywozem  urobku.

Uzyskany z wykonania  w/w prac urobek,  należy w tym samym dniu zebrać, wywieść oraz zagospodarować w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

3.4. Wykonawca realizował będzie zakres zadania na podstawie otrzymanych telefonicznych lub pisemnych zgłoszeń.  W zgłoszeniu zostanie  określony zakres robót oraz termin wykonania.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z odchwaszczaniem ciągów pieszych, w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji,  Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie  do 3 godzin od wskazania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze oraz w dni wolne od pracy.

3.6.	Podany (w formularzu - przedmiar robót) zakres rzeczowy,  może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i wynikać będzie z faktycznych potrzeb  odchwaszczania ciągów pieszych na terenie miasta.

3.7.  Zobowiązuje się Wykonawcę robót do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z  obowiązującą na ten temat wiedzą  ogrodniczą.

Środki chemiczne należy stosować ściśle według instrukcji na opakowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu oprysków herbicydowych do stosowania wyłącznie środków chemicznych przeznaczonych do tego  celu.

3.8.	Wykonywany oprysk  ma obejmować wyłącznie powierzchnię przeznaczoną do oczyszczenia, należy dołożyć wszelkiej staranności,  aby zasięg oprysku nie obejmował rosnących w sąsiedztwie trawników, kwietników oraz wydzielonych miejsc wokół drzew i krzewów.

3.9.	Przedmiotowe prace należy wykonywać przy małym natężeniu ruchu pieszego tj. w porach wczesno-rannych lub późno-popołudniowych. Nie dopuszcza się stosowania oprysku w pełni słońca  lub w dni wietrzne.

3.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody wynikłe z nienależytego wykonania robót oraz niewłaściwego stosowania środków chemicznych  (np. w wyniku obumarcia składników roślinnych, rosnących na terenach przyległych do ciągów pieszych na których wykonywany był oprysk).

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zniszczonej zieleni na własny koszt.

3.11.  Roboty wykonywane będą na drogach  miasta Krosna, na których odbywa się ruch pieszy i samochodowy. W związku z powyższym konieczne jest zwrócenie uwagi na organizację robót i zabezpieczenie prowadzonych prac. Prace nie powinny utrudniać ruchu samochodowego i pieszego. Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce pracy poprzez odpowiednie  oznakowanie robót.

4.	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.3.	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. 4.1 i 4.2  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

5.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie uregulowania prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.  Odpowiedzialność  Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST oraz zgodnie z warunkami umowy.

6.2.  Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez  Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia (usterki) będą   natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy,  który zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie odpowiedzialnego Inspektora o wykonaniu usterek.

6.3.  Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

6.4.	Wykonawca robót winien zabezpieczyć miejsce pracy poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz odpowiednie oznakowanie zastosowanego sprzętu.

7.   OBMIAR  ROBÓT

7.1.   Jednostką obmiaru robót jest  :

- m2	oczyszczonego chodnika  przy użyciu środków herbicydowych,

- m2	oczyszczonego chodnika przy użyciu narzędzi ręcznych.

8.   ODBIÓR  ROBÓT

8.1.  Odbiór  robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu   warunków umowy i  warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

8.2.  Zakończenie realizacji robót i gotowość odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie  lub telefonicznie Zamawiającemu.

8.3.  Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy (Kierownika robót).   Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują upoważnieni  przedstawiciele  z ramienia Zamawiającego oraz Wykonawcy.

8.4. O terminie przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt. 6.2 lub odbioru robót, Zamawiający telefonicznie powiadomi Wykonawcę, nie później niż 2 godziny przed planowaną kontrolą lub odbiorem. Wykonawca zobowiązany jest stawić się osobiście lub upoważnić pisemnie osobę, która w jego imieniu będzie uczestniczyć w kontroli lub odbiorze przedmiotu zamówienia.

8.5.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu na czas przeprowadzanej bieżącej kontroli oraz dokonywanego odbioru robót.

9.     OKREŚLENIE WYNAGRODZENIA

9.1.  Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót, potwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia  faktury.

9.2.  Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie fakturami    częściowymi,  wystawianymi po wykonaniu danego zakresu robót.

9.3.  Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w oparciu o zatwierdzoną cenę jednostkową  pomnożoną przez faktyczną ilość odchwaszczonych i  oczyszczonych powierzchni, zgodnie z wymogami określonymi w SST  ciągów pieszych.

9.4.  Ceny jednostkowe umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót, wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to : koszty robocizny, koszty materiałów, sprzętu, transportu, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty zabezpieczenia i oznakowania robót, koszty uporządkowania terenu, koszty składowania i utylizacji powstałego urobku  oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności  związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.

Zatwierdził