Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką oznaczonych drzew  obumarłych, zamierających lub stanowiących zagrożenie, w obrębie działek gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2292/1  i 2296, przy czym drzewo oznaczone na załączniku graficznym nr 14 rośnie w granicy działki o nr ewid. 2292/1 i 2294/2, położonych w Krośnie obręb Śródmieście.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu do realizacji usług związanych z wycinką drzew z działek  w pkt.1.1, na których zamawiający uzyskał zezwolenie i zakupem od Zamawiającego pozyskanego w wyniku wycinki materiału drzewnego wraz z uporządkowaniem terenu zajętego pod roboty związane z realizacją zamówienia.

1.3. Zakres robot objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką 31 sztuk drzew, rosną w obrębie międzywala potoku Lubatówka w Krośnie, na odcinku od mostu w ciągu ul. Piłsudskiego, w górę potoku do mostu w ciągu ul. Czajkowskiego (przy czym dwa drzewa rosną po przeciwnej stronie wału, przy ciągu spacerowym prowadzącym wzdłuż korony wału).

2. Materiały

2.1. Pozyskane drewno jest własnością Zamawiającego.

2.2. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna.

3. Sprzęt do wycinki

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

UWAGA: Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne, zaleca się realizacje wycinki systemem alpinistycznym. Zastrzega się, aby nie wjeżdżać na utwardzony ciąg spacerowy ciężkim sprzętem do usuwania lub transportu drzew.

3.2.Piły mechaniczne

Operator powinien mieć ukończony kurs obsługi piły, przeszkolenie BHP na stanowisku roboczym, ważne badania lekarskie (specjalistyczne) oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (kask, ochraniacze słuchu, osłona twarzy, rękawice i odpowiedni kombinezon).

Piła powinna być wyposażona w osłonę, łańcuch powinien być naprężony i nie może dotykać ziemi podczas ścinania.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w SST, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu objętego przedmiotem zamówienia.

4.2. Transport

Kłody w całości lub pocięte, oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym lub ciągnikami. Ładunki muszą być zabezpieczone, załadowane tak, by nie spowodować zsunięcia się drewna lub gałęzi ze środka transportowego podczas jazdy, co mogłoby być przyczyną zagrożenia dla odbywającego się ruchu kołowego. Powinny być spełnione wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych oraz być wyposażone w lampę ostrzegawczą ze światłem pomarańczowym przerywanym.

5. Wykonanie usług

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić właścicieli urządzeń obcych (telekomunikacji, energetyki i linii napowietrznych) o terminie wycinki. Odpowiedzialność za ich ewentualne zniszczenie spada na Wykonawcę. Termin wycinki musi być uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca usług dokona uzgodnień terminu wycinki także z poszczególnymi właścicielami posesji, przy których zlokalizowane są drzewa.

5.1.2. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren wycinki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami) wg  tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zaopiniowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Krosna.

Bezwzględnie stosować tablice informacyjne: „Uwaga! Wycinka drzew”/żółta tablica, czarne napisy/

5.1.3. Drzewa obkopanego, podpiłowanego (podciętego) lub opartego o sąsiednie drzewa nie wolno pozostawić na noc i podczas przerwy śniadaniowej.

5.1.4. Wykonawcy nie wolno składować pozyskanego drewna i gałęzi na poboczu drogi.

5.2. Wymagania szczegółowe

Miejsce w otoczeniu ściętego drzewa należy przygotować tzn. oczyścić z zakrzaczenia i występujących korzeni utrudniających robotnikowi swobodę ruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzone posypać piaskiem, w przypadku głębokiego śniegu przygotować ścieżki do odskoku pracowników. Podczas pracy w sąsiedztwie drogi, przed opuszczeniem części gałęzi, konarów lub pni należy zatrzymać ruch odbywający się na drodze przez dwóch przeszkolonych i upoważnionych do zatrzymywania pracowników wyposażonych w tarcze do zatrzymywania i kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego. W przypadku upadku części drzewa na jezdnię należy je niezwłocznie usunąć. W przypadku nie wywiezienia gałęzi Wykonawca musi użyć rębaka do rozdrobnienia gałęzi na miejscu. Pozostały po usunięciu drzewa pień należy obniżyć do poziomu gruntu, w razie konieczności wyfrezować. Powstałe zagłębienia w poboczu należy uzupełnić gruntem i zagęścić.

6. Kontrola jakości usług

Miejsce wycinki przed rozpoczęciem robót należy oznakować.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie kontrolował prawidłowość ścinki zgodnie z SST w czasie jej prowadzenia.

Zastrzega się, aby teren zajęty na czas realizacji zamówienia nie przekraczał granic działek wskazanych w pkt 1.1. SST.

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca oznakuje teren wycinki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami) wg tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, uzgodnionego z Komendantem Miejskim Policji w Krośnie i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Krosna.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostką obmiarową usług związanych z wycinką drzew jest: 1 sztuka drzewa.

7.2. Jednostką obmiarową pozyskanego materiału drzewnego jest:

- 1m3 drewna użytkowego,

-1 mp drewna opałowego.

8. Odbiór robót

Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Wykonawcy i potwierdzi prawidłowość wykonania wycinki.

Odbierający dokona odbioru robót, jeśli roboty będą wykonane zgodnie z umową.

Dokonujący odbioru, w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonania usług odbiega od wymagań ustalonych w umowie, przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania czynności poprawkowych/ usterek na własny koszt.

9. Podstawa płatności

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.1

Cena wykonania usługi obejmuje:

− wycięcie drzew,

− wywóz drewna (dłużycy i gałęzi poza teren zajęty pod realizację zamówienia),

− wywóz odpadów (zrębków z gałęzi),

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robot (wyrównanie powstałych w gruncie zagłębień)

− oznakowanie robót.

9.2. Wartość brutto pozyskanego materiału drzewnego, należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.2 dla drewna użytkowego oraz drewna opałowego.

9.3. Do zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia należy:

a) wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące jak np. oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu, odłączenie kolidujących przewodów kablowych itp.

b) przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

UWAGI:

1.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie objętym przedmiotem zamówienia, w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

2.W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

3.Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

4.Ewentualne koszty przyjęcia odpadów na składowisko nie będą refinansowane przez Zamawiającego.