Załącznik nr 2a

OPROGRAMOWANIE CAM

- Program CAM umożliwiający:

- Rysowanie, modelowanie brył i import/eksport plików (utworzonych rysunków technicznych, montażowych, wykonawczych oraz brył) CAD w formatach używanych w innych programach CAD.

- Automatyczne wyszukiwanie i zaznaczanie geometrii do obróbki (tworzenie tzw. struktur) skrawaniem i cięcia elektroerozyjnego drutem (EDM)

- Określenie narzędzi i określenie parametrów obróbki

- Sprawdzenie poprawności technologii poprzez symulację obróbki (tokarskiej, frezarskiej, EDM)

- Generowanie kodu na obrabiarki przy użyciu dostarczonych postprocesorów na maszyny HAAS. Tworzenie raportów.

- Oprogramowanie posiadające postprocesory do maszyn Haas: tokarki ST20 z narzędziami napędzanymi ( dodatkową oś „c”), frezarki Mini Mill z dodatkową osią „A”. Postprocesory do maszyn dydaktycznych: Emco Concept TURN 55, Emco Concept TURN 105, Emco Concept Mill 55 ze sterowaniem Sinumerik 840D.

- Oprogramowanie umożliwiające pełną symulację graficzną pracy maszyn znajdujących się w Centrum Kształcenia Praktycznego ( Haas ST20 z osią C, Haas Mini Mill z dodatkowa osią A)

- Oprogramowanie kompatybilne z system Windows 7 (64 Bit)

- Oprogramowanie posiadające przykładowe postprocesory do popularnych układów sterowania.

- Oprogramowanie umożliwiające odczytanie: ACIS® (SAT), AutoCAD (DWG), CSV, DXF™, Autodesk Inventor®, IGES, Mechanical Desktop®, Parasolid® (X_B, X_T), Solid Edge®, SolidWorks®, TXT, VDA-FS. Program umożliwia zapisanie danych  w następujących formatach: Esp, est, ect, DXF, DWG, X_B, X_T, bmp, IGES, SAL, 3dm, STEP, STL.

- Przesyłanie kodu do maszyny CNC: Istnieje możliwość generowania kodu NC na każdym stanowisku (co najmniej 16 licencji na czas nieokreślony) i przesyłania go bezpośrednio do maszyny.

Dostawca oprogramowania zapewni również:

- co najmniej jednodniowe szkolenie dla 2 nauczycieli ZSP3 w Krośnie w promieniu do 100 km od miasta Krosna.

- zestaw materiałów dydaktycznych do samokształcenia.

Moduł frezarski - oprogramowanie umożliwiające:

  - Konturowanie – wycinanie profili obróbką zgrubna, częściowego wykańczania i wykańczania ścian prostych lub pochylonych, ze stałą lub zmienną głębokością skrawania

  - Obróbkę pozostałości – automatyczna obróbka pozostałych resztek materiału

  - Spiralowanie – obróbka kołowa kieszeni i otworów ze skrawaniem koncentrycznym do wewnątrz i na zewnątrz jako prawdziwa spirala lub łuki styczne

  - Gwintowanie – cykl frezowania gwintów wewnętrznych/zewnętrznych oraz prawych/lewych gwintów, z możliwością frezowania gwintów wielozwojnych oraz stożkowych

  - Frezowanie według modelu krawędziowego – obróbka 3D wykorzystująca krawędzie powierzchni i krawędzie licowe jako krzywe bazowe i krzywe prowadzące

  - Frezowanie ręczne – na podstawie lokalizacji zdefiniowanych przez użytkownika oraz ręcznie wybranego kształtu

  - Grawerowanie – kontrolowana treść tekstu, czcionka, wysokość liter, odstępy, kąt i pochylenie liter, kierunek napisu, wyrównanie, rozłożenie na okręgu, odbicie lustrzane, sposób frezowania liter (m.in. tzw. „v-carving”)

  - Cykl dowolny – instrukcje charakterystyczne dla maszyny, komentarze oraz kod NC

  - Parkowanie – przerwa w procesie skrawania i cofnięcie narzędzia w celu kontroli detalu i narzędzia

  - Zmianę parametrów obróbki lub dodania kodu zatrzymania M00/M01 w dowolnym punkcie cyklu

  - Wybór elementów z biblioteki standardowych narzędzi – frezy palcowe, kulowe, stożkowe, zaokrąglone, ścięte i trapezowe; frezy do powierzchni czołowej, gwintowania, fazowania, frezy do rowków, wiertła, rozwiertaki, wytaczaki, możliwość zdefiniowania dowolnego kształtu narzędzia

  - Szybką symulację bryłową i weryfikację wykonania przez porównanie z obiektem docelowym

  - Możliwość przeprowadzenia symulacji opartej na pełnym bryłowym modelu maszyny

  - Programowanie obróbek wykorzystujących narzędzia zamocowane w głowicach kątowych wraz z realistyczną symulacją

  - Kopiowanie, wklejanie oraz zapisywanie operacji obróbkowych do plików procesu

  - Asocjatywność modeli bryłowych – automatyczna zmiana programu obróbki po zmodyfikowaniu modelu bryłowego w programie CAD

  - Całkowita automatyzacja tworzenia struktur kieszeni na bryłach

  - Import plików CAD z drzewkiem operacji

  - Wykorzystanie 4 i/lub 5 osi

  - Frezowanie obrotowe na obwodzie lub na czole w 4 osiach, jednoczesna obróbka w 2/3 osiach X/Y/Z/YZ plus A/B/C

  - Obrotowe kieszeniowanie oraz otwarte kieszeniowanie

  - Obrotowe konturowanie

  - Obrotowe wiercenie

  - Płynną obróbkę krzywek (dwie osie liniowe plus jedna obrotowa) na zasadzie styczności dna narzędzia z obrabianą krzywą

  - Wykorzystanie dowolnej kombinacji osi obrotowych

  - Obsługę pochylnej głowicy i stołów obrotowych

  - Automatyczne rozłożenia i obróbkę dowolnego kształtu 2D na podaną średnicę zewnętrzną lub wewnętrzną

  - Zaawansowane zaślepianie wnęk za pomocą powierzchni parametrycznych

  - Szybką symulację bryłową i weryfikację wykonania przez porównanie z obiektem docelowym

  - Generowanie kodu NC opartego na krzywych NURBS

  - Ustalenie przygotówki dowolnego kształtu, także na podstawie dodatkowego modelu bryłowego – generowanie obróbki zgrubnej oraz półwykańczającej na podstawie różnicy materiału między przygotówką a bryłą docelową

  - Operacje konturowania – płynna obróbka w pięciu osiach dowolnych konturów przestrzennych

  - Specjalną operację dedykowaną pięcioosiowej obróbce wirników i turbin

  - Cykl przeznaczony do wykańczającej obróbki łopatek

  - Zgrubną, trochoidalną obróbkę pięcioosiową – nowość na skalę światową (najbardziej optymalna technologicznie obróbka zgrubna turbin o cienkościennych łopatkach)

  - Pełną kontrolę nad dodatkowymi ruchami narzędzia – ustawianie hierarchii doboru wejścia, wyjścia oraz przejść pomiędzy roboczymi ruchami narzędzia

  - Obróbkę wykańczającą dedykowaną wykańczaniu łopatki

  - Obróbkę zgrubną 5–cioosiową (powierzchnie zakrzywione)

  - Obróbkę kanału wewnętrznego (silnika, pompy)

  - Sprawdzanie ewentualnych kolizji już na etapie liczenia ścieżki narzędzia, informacja o minimalnym wysunięciu freza z oprawki niezbędnym do uniknięcia kolizji

- Moduł tokarski - oprogramowanie umożliwiające:

- Tworzenie i modyfikacja geometrii płaskiej, bryłowej oraz powierzchniowej

- Obróbkę zgrubną – do zgrubnego oraz dokładnego toczenia i planowania wewnętrznego oraz zewnętrznego z przygotówki o dowolnym kształcie

- Konturowanie – dokładna obróbka profili: planowanie i toczenia wewnętrzne oraz zewnętrzne

- Wykonywanie otworów w osi Z – wiercenie, gwintowanie

- Gwintowanie - obróbka gwintów prostych, stożkowych, o stałym i zmiennym skoku, jedno- i wielozwojnych, z możliwością pobrania parametrów z bazy danych

- Operacje odcinania oraz wysuw pręta poprzez podajnik, także do stopera

- Programowanie konika oraz podtrzymki stałej – kontrola pozycjonowania i zetknięcia z detalem

- Programowanie dowolnego cyklu – instrukcje charakterystyczne dla maszyny, komentarze oraz kod NC

- Parkowanie – przerwa w procesie skrawania i cofnięcie narzędzia w celu kontroli detalu i narzędzia

- Zmianę parametrów obróbki oraz dodania kodów M00/M01 w dowolnym punkcie cyklu

- Kopiowanie, wklejanie oraz zapisywanie operacji obróbkowych do plików procesu

- Definiowanie szablonów oraz zapis konfiguracji obrabiarki do pliku ustawień maszyny

- Szybką symulację bryłową i weryfikację wykonania przez porównanie z obiektem docelowym

- Symulację opartej na pełnym bryłowym modelu maszyny, włącznie z bryłami oprawek dostarczonymi przez użytkownika

- Ustawianie typowych magazynów narzędzi łącznie z głowicą niestandardową użytkownika

- Wybór elementów z biblioteki standardowego oprzyrządowania – standardowe oprzyrządowanie ANSI i ISO do rowkowania, gwintowania wewnętrznego i zewnętrznego, standardowe kształty płytek tokarskich włącznie z kwadratowymi, okrągłymi, trójkątnymi i romboidalnymi, możliwość zdefiniowania dowolnego kształtu narzędzia tokarskiego

- Wybór elementów z biblioteki standardowych uchwytów – standardowe uchwyty ANSI i ISO

- Wybór elementów z biblioteki standardowych narzędzi frezarskich – frezy palcowe, kulowe, stożkowe, zaokrąglone, ścięte i trapezowe; frezy do powierzchni czołowej, gwintowania, fazowania, frezy do rowków, wiertła, rozwiertaki, wytaczaki, możliwość zdefiniowania dowolnego kształtu narzędzia

- Ustawienie miejsca wymiany przyporządkowanej do każdego narzędzia we współrzędnych roboczych, maszynowych G53 oraz G28

- Obsługę języka VBA – możliwość samodzielnego stworzenia lub zamówienia makra realizującego dowolną funkcję (łącznie z całkowicie automatycznym tworzeniem kodu NC na typoszeregi detali)

- Import plików CAD z drzewkiem operacji

- Automatyzację przygotówki – symulacja operacji uwzględniająca poprzednio zaprogramowane operacje

- Zsynchronizowane i niezależne toczenie wieloosiowe

- Programowanie nieograniczonej liczby wrzecion i głowic od 2 do 22 osi

- Programowanie stałych lub ruchomych wrzecion i głowic

- Obróbkę jednoczesną – do zgrubnego oraz dokładnego toczenia i planowania wielogłowicowego synchronicznego, wewnętrznego, czołowego oraz zewnętrznego, z przygotówki o dowolnym kształcie

- Programowanie maszyn typu szwajcarskiego z automatycznym wprowadzaniem i przeliczaniem ustawień maszynowych

- Synchronizowaną symulację i weryfikację brył dla wielu wrzecion i głowic, włącznie z symulacją konika, podajnika prętów i przechwytem wrzeciona

- Planowanie – profile regularne lub nieregularne, z wyspami i wgłębieniami lub bez, przy użyciu konwencjonalnych, współbieżnych i przemiennych wzorów obróbki

- Kieszeniowanie – zwykłe lub trochoidalne, regularne lub nieregularne profile z nieskończoną liczbą wgłębień podrzędnych i wysp przy użyciu wzorów spiralnych, morficznych, koncentrycznych

- Obróbka elektroerozyjna - oprogramowanie umożliwiające:

- 2-osiowe konturowanie

- 3-osiową kontrolę pochylenia i zaawansowane stożki

- Kontrolę pochylenia: stopniowa i obrotowa

- Stałą i zmienną powierzchnię tnącą

- Programowane niezależne górnych i dolnych promieni

- Programowanie ostrych narożników: ostre i mieszane

- Obróbkę 4-osiową XY, UV

- Synchronizację między górnymi (UV) i dolnymi (XY) profilami

- Sterowanie 5 osią

- Zautomatyzowane rozpoznawanie struktur dla obróbki elektroerozyjnej

- Asocjatywność modeli bryłowych – automatyczna zmiana programu

- Obróbkę po zmodyfikowaniu modelu bryłowego w programie CAD

- Konturowanie – uniwersalny cykl cięcia dla wszystkich profili i kształtów: rdzeni, wgłębień, stempli, matryc itp.

- Wykonywanie kieszeni 2 i 4 osiowych – bezrdzeniowe wycinanie,

- Optymalizowanie dla otworu początkowego

- Wiercenie - elektroerozyjne

- Obsługę części – przewlekanie, spłukiwanie, opróżnianie i napełnianie zbiornika

- Wybór elementów z bazy danych