„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Zadanie I: Zakup i dostawa oprogramowania CAM

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz nazwę i producenta oprogramowania | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie CAM | kpl. | 1 | Oprogramowanie do komputerowego wspomagania wytwarzania. Licencja na co najmniej 16 stanowisk. Oprogramowanie w pełni odpowiadające wymaganiom opisanym w Załączniku 2a. |  |  |

Zadanie II: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego do pracowni mechanicznej

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz model/symbol/nazwę oferowanego sprzętu | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik krawędziowy | szt. | 3 | Wykonany z wysokojakościowej stali stopowej, stosowany do precyzyjnego ustalania skraju półwyrobu, końcówka pomiarowa czujnika połączona z chwytem za pomocą sprężyny, dokładność (powtarzalność) - 0,005 mm, umożliwiający zamocowanie w uchwycie frezarskim |  |  |
| 2. | Klucz dynamometryczny 3/8" 5-25Nm | szt. | 10 | • Rozmiar: 3/8” • Zakres regulacji:5-25Nm |  |  |
| 3. | Klucz dynamometryczny 1/2" 42-210Nm | szt. | 10 | • Rozmiar: 1/2” • Zakres regulacji:42-210Nm |  |  |
| 4. | Suwmiarka tradycyjna dokładność 0,02 | szt. | 10 | • Rodzaj odczytu: noniusz • Dokładność: 0,02 |  |  |
| 5. | Lampa UV z okularami | szt. | 2 | • Urządzenie do kontroli szczelności instalacji klimatyzacji w pojazdach samochodowych • zestaw z Lampą UV zasilaną z akumulatora samochodowego 12V • z okularami umożliwiającymi obserwacje miejsc nieszczelności • ze skoncentrowanym barwnikiem UV 250ml w butelce z pojemnikiem dozującym • z detergentem ( zmywaczem) w areozolu o pojemności 120ml. |  |  |

Zadanie III: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego do pracowni mechatronicznej

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz model/symbol/nazwę oferowanego sprzętu | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uruchomieniowy mikrokontrolerów AVR | kpl. | 8 | Zestaw uruchomieniowy o wyposażeniu i możliwościach podanych lub większych: • Mikrokontroler AVR ATmega32 DIP 40 • Układ RTC (zegar czasu rzeczywistego) • Kondensator podtrzymujący do RTC, wysokiej pojemności 1F • Przejściówka USB/RS232 (wszystkie sygnały, diody sygnalizujące stan linii TxD oraz RxD) • Zewnętrzny układ pamięci EEPROM • Odbiornik podczerwieni • Cyfrowy czujnik temperatury 1Wire • Gniazdo dla kart SD/MMC z buforem TTL/+3,3V (dioda sygnalizująca kartę SD w slocie) • Wyświetlacz LED (7-segmentowy) 4 cyfry i kropki dziesiętne lub dwukropek • Diody LED ogólnego przeznaczenia (8 sztuk) • Tranzystorowe wyjścia mocy (8 sztuk) • Przyciski typu „tact-switch” (5 sztuk) i przycisk RESET • Potencjometr analogowy (1 sztuka) • Głośniczek piezoelektryczny „buzzer” • Scalone mostki H do sterowania silnikami DC z zastosowaniem PWM (2 sztuki) • Złącza USB, ISP • Stabilizator napięcia +3,3V • Przetwornica napięcia +5V (1,5A) dla napięć wejściowych +8V do +24V (dioda sygnalizująca zasilanie 5V) • Wyświetlacz LCD 2x16 znaków z podświetleniem i potencjometrem do kontrastu, z możliwością sterowania w trybie 4 i 8 bitowym • Wyjścia kołkowe zasilania +5V (co najmniej 4 sztuki) i masy GND (co najmniej 4 sztuki) • Zewnętrzny, wymienny rezonator kwarcowy 11,0592MHz w podstawce • Możliwość zasilania zestawu ze złącza USB lub z zewnętrznego zasilacza • Możliwość odłączenia od procesora sygnałów TxD, RxD oraz magistrali I2C • Możliwość podłączenia czujnika podczerwieni do wejścia ICP procesora • Możliwość wyboru taktowania spośród wbudowanych generatorów RC i TTL • Program kompatybilny z Windows 7 x64, współpracujący z zestawem i umożliwiający ustawianie FuseBit’ów oraz wgrywanie wsadu bez programatora sprzętowego (bootloader) |  |  |
| 2. | Moduł komunikacyjny Bluetooth dla AVR | szt. | 8 | Moduł komunikacji radiowej za pomocą Bluetooth o możliwościach podanych lub większych: • Zasięg do 100m w przestrzeni otwartej (Class1). • Konfiguracja za pomocą komend AT. • Możliwość zestawienia połączeń radiowych pomiędzy dowolnym urządzeniem opartym o mikrokontroler a komputerem PC w trybie SLAVE lub pomiędzy dwoma takimi samymi modułami w trybach MASTER i SLAVE. • Bezpośrednia współpraca i możliwość montażu w odpowiednim gnieździe zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR opisanego w punkcie 1. |  |  |
| 3. | Moduł komunikacyjny Ethernet dla AVR | szt. | 8 | Moduł karty sieciowej 10Mbit umożliwiający sterowanie dowolnymi urządzeniami poprzez sieć LAN lub Internet o możliwościach podanych lub większych: • Możliwość zasilania napięciem +3,3V i +5V. • Komunikacja z modułem za pomocą magistrali SPI, • Bezpośrednia współpraca i możliwość montażu w odpowiednim gnieździe zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR opisanego w punkcie 1. |  |  |
| 4. | Moduł komunikacyjny radiowy dla AVR | kpl. | 8 | Bezprzewodowy transceiver radiowy 2,4 GHz o możliwościach podanych lub większych: • Możliwość zasilania napięciem ok. 1,9V - 3,6V • Możliwość wyboru prędkości transmisji: 250kbps, 1Mbps i 2Mbps • Komunikacja z modułem za pomocą magistrali SPI • Zasięg co najmniej 80 m • Wbudowana antena PCB • Wyprowadzenia w postaci złącz „goldpin” typ „męski” • W zestawie znajdują się dwa moduły umożliwiające bezprzewodową komunikację dwóch urządzeń |  |  |
| 5. | Programator USB dla AVR | szt. | 8 | Programator USB dla mikrokontrolerów AVR o parametrach podanych lub wyższych: • Pełne buforowanie sygnałów ISP • Możliwość współpracy w standardzie TTL oraz 3,3V • Możliwość zasilania układu docelowego napięciami +5V lub +3,3V (z programatora) • Sterowniki dla systemu Windows 7 x32 oraz x64 • Bezpośrednia współpraca i możliwość montażu w odpowiednim gnieździe zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR opisanego w punkcie 1. |  |  |
| 6. | Zasilacz 12V 1A dla AVR | szt. | 8 | Zasilacz stabilizowany napięcia stałego o parametrach podanych lub wyższych: • Napięcie zasilania: 230V • Napięcie wyjściowe: +12V • Prąd wyjściowy: min 1A • Polaryzacja wtyku: plus w środku / minus na zewnątrz • Rodzaj wtyku: prosty, średnica 5.5mm/2.5mm • Długość przewodu co najmniej 1 m • Bezpośrednia współpraca i możliwość montażu w odpowiednim gnieździe zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR opisanego w punkcie 1. |  |  |
| 7. | Przewody połączeniowe dla zestawów AVR | kpl. | 8 | Komplet przewodów połączeniowych o parametrach podanych lub wyższych: • Zestaw co najmniej 10 sztuk przewodów • Zakończenie dwustronne złączem żeńskim „goldpin” • Różne kolory przewodów • Długość minimum 20cm |  |  |
| 8. | Moduł rozszerzeń IO dla zestawów AVR | szt. | 8 | Moduł rozszerzeń IO o parametrach podanych lub wyższych: • Expander I2C umożliwiający sterowanie wyświetlaczami alfanumerycznymi LCD • Rejestr przesuwny z podłączonymi 8 diodami LED • Dioda RGB, możliwość sterowania PWM • Bezpośrednia współpraca i możliwość montażu w odpowiednim gnieździe zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR opisanego w punkcie 1. Wyposażenie dodatkowe rozszerzające możliwości zestawu uruchomieniowego: • Pilot z niezbędnymi bateriami, zgodny ze standardem RC5, umożliwiający obsługę odbiornika podczerwieni zestawu uruchomieniowego (pozycja 1) • Wyświetlacz OLED, komunikacja za pomocą magistrali I2C lub SPI, co najmniej dwukolorowy, rozdzielczość 128 x 64, Sterownik IC: SSD1306, napięcie zasilania 3-5V |  |  |
| 9. | Moduł sterowania diodami RGB dla zestawów AVR | szt. | 8 | Moduł sterowania diodami RGB o parametrach podanych lub wyższych • Cyfrowa dioda LED RGB wyposażona w wbudowany scalony sterownik, umożliwiający sterowanie trzema zawartymi wewnątrz struktury diodami LED: czerwoną, zieloną i niebieską • Sterowanie 8-bitowym sygnałem PWM • Komunikacja w standardzie NZR • Moduł składa się co najmniej z 10 sztuk diod RGB |  |  |
| 10. | Adapter Micro SD dla zestawów AVR | szt. | 8 | Moduł kart pamięci micro SD dla zestawów AVR o parametrach podanych lub wyższych: • Obsługiwane karty: microSD • Komunikacja SPI • Zakresy napięć linii SPI: +5V (TTL) lub +3,3V • Możliwość wyboru napięcia zasilania 5V/3,3V • Wbudowany stabilizator +3,3V • Sygnalizacja odczytu diodą LED • Bezpośrednia współpraca i możliwość montażu w odpowiednim gnieździe zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR opisanego w punkcie 1. |  |  |