„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Zadanie I. Zakup i dostawa sprzętu do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz model/symbol/nazwę oferowanego sprzętu oraz nazwę i producenta oprogramowania | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dysk HDD | szt. | 20 | 1TB, 7200 obr/min, pamięć podręczna 64 MB |  |  |
| 2. | Dysk SSD | szt. | 14 | Pojemność dysku min. 120 GB, Interfejs SATA III (6 Gb/s), pamięć podręczna min. 256 MB, nominalny czas pracy min. [godz] 1200000, Technologia S.M.A.R.T. i szyfrowanie 256-bit AES .W załączeniu adapter 7 - 9.5 mm. |  |  |
| 3. | Pamięć RAM DDR2 4GB 2x2GB | kpl. | 20 | Min. PC2 6400 CL 5 |  |  |
| 4. | Oprogramowanie System Operacyjny | szt. | 20 | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, System operacyjny dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w oferowanych komputerach stacjonarnych oraz notebookach spełniający wszystkie wymienione wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji; |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie w ofercie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Wbudowana funkcja pozwalająca na przechowywanie danych na dysku twardym w postaci zaszyfrowanej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu |  |  |
| 5. | Oprogramowanie Pakiet biurowy | szt. | 20 | Edytor tekstu. Edycja dokumentów pdf, praca w formacie plików *.docx Arkusz kalkulacyjny. Panel szybkiego tworzenia wykresów na podstawie danych w tabeli. Praca w formacie plików *.xlsx Manager prezentacji. Możliwość zmiany "w locie" wyglądu zaprojektowanych slajdów. Projektowanie i przedstawianie prezentacji pptx. Tworzenie baz danych opartych na mysql. Praca w formacie plików *.accdb Manager publikacji. Praca w formacie plików *.pptx Manager notatek. Manager poczty Zarządzanie pocztą e-mail, kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania. Dostęp do usług "w chmurze". Ważność licencji Dożywotnia Liczba użytkowników 1 Platforma systemowa: Windows 7, Windows 8.1 Oprogramowanie w pełni kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadającym umiejętności technicznych Zintegrowanie uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Darmowe aktualizacje w ramach wersji oprogramowania biurowego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie w ofercie nazwy strony serwera WWW; Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Oferowany pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych ma zawierać pełne, nieograniczone czasowo ani funkcjonalnie następujące składowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek, menadżer poczty elektronicznej Oferowane oprogramowanie ma mieć możliwość otwierania formatów plików z rozszerzeniem docx, xlsx, pptx,accdb oraz szablonów dotx nie naruszając struktury, układu i integralności otwieranego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego w celu uzyskania wymaganej funkcjonalności. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) Wymagane zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grupy (GPO) Oferowany pakiet musi być w pełni kompatybilny z platformą Microsoft SharePoint Server 2007 |  |  |
| 6. | Pendrive 8 GB | szt. | 14 | USB 2.0/3.0, wytrzymała obudowa |  |  |
| 7. | Toner do drukarek sieciowych | szt. | 7 | Toner oryginalny do drukarki Samsung ML-2950 o wydajności min. a 2500 tys. stron |  |  |
| 8. | Toner do drukarki sieciowej | szt. | 2 | Toner oryginalny do drukarki CANON LBP 6670dn |  |  |
| 9. | Dysk twardy | szt. | 1 | Dedykowana pamięć masowa do rejestratora cyfrowego. Interfejs SATA 6 Gb/s, Pojemność 1 TB,dedykowany do CCTV. |  |  |

Zadanie II. Zakup i dostawa sprzętu do pracowni elektrycznej/elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz model/symbol/nazwę oferowanego sprzętu | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwrotnica antenowa | szt. | 4 | Wejścia: TV(87-108MHz),(160-230MHz),(470-862MHz).Tłumienie 3dB w całym zakresie. Wyjście 75 Ohm. |  |  |
| 2. | Wzmacniacz masztowy | szt. | 1 | Pasmo VHF,UHF o wzmocnieniu (30-34dB), współczynniku szumów 6dB dla pasma VHF i 3dB dla pasa UHF |  |  |
| 3. | Wzmacniacz antenowy wewnętrzny z zasilaczem własnym | szt. | 4 | Jedno wejście, dwa wyjścia w paśmie 40-860 MHz. |  |  |
| 4. | Rozgałęźnik TV/SAT minimum 5-torowy | szt. | 2 | Pasmo satelitarne(950-2400MHz), pasmo DVB-T/Radio. Przejście DC. Separacja wejść 30dB. Tłumienie przelotowe mniejsze lub równe 4dB. |  |  |
| 5. | Multiswitch co najmniej 5-wejścia i 4 wyjścia z pasywnym przelotem DVB-T | szt. | 4 | Zakres częstotliwości IF (0,95-2,3GHz).Zasilanie wewnętrzne z standardowymi sygnałami sterującymi. |  |  |
| 6. | Rozgałęźnik TV/SAT | szt. | 4 | Umożliwiające rozprowadzenie sygnału z konwertera quadro do 6 niezależnych torów. |  |  |
| 7. | Przewód antenowy | szt. | 1 | Impedancja 75 Ohm tłumieniu maksymalnym 30dB/100m |  |  |
| 8. | Tuner umożliwiający odbiór telewizji satelitarnej i cyfrowej naziemnej | szt. | 4 | Wyposażony przynajmniej w jedno gniazdo Euro. Czytnik kart w systemie CONAX. Obsługa dźwięku Dolby Digital Plus (EAC3)Obsługa teletekstu i napisów ekranowych. Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1 oraz DiSEqC 1.2, USALS, Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 ,Kompatybilny z systemami DVB-S, DVB-S2 i DVB-T, Czytnik kart dla płatnych telewizji, Wyjścia tunera: HDMI z HDCP, USB 2.0, 2x RCA (Cinch) analogowe audio, Gniazdo DML |  |  |
| 9. | Antena satelitarna | szt. | 2 | Lustro wykonane z aluminium, wytrzymujące prędkość wiatru min.120km/h. Oś krótka 800mm, oś długa 900mm, mocowanie konwertera 40mm. |  |  |
| 10. | Konwerter typu QUATTRO przestrajany napięciowo i częstotliwościowo | szt. | 1 | Współczynnik szumów 0.2dB,Wzmocnienie 62dB,Średnica uchwytu konwertera 40mm. |  |  |
| 11. | Konwerter typu Monoblock Twin przestrajany napięciowo i częstotliwościowo | szt. | 1 | Współczynnik szumów 0.2dB,Wzmocnienie 62dB,Średnica uchwytu konwertera 40mm. |  |  |
| 12. | Sumator(zwrotnica) TV-SAT | szt. | 4 | Jedno wejście. Wyjście TV i SAT o tłumieniu 1,5dB. |  |  |
| 13. | Modulator telewizyjny 2 kanałowy | szt. | 1 | Pasmo 1-12, S1-S38, 21-69,Poziom wyjściowy 85dBuV. Fonia 5,5/6,5 MHz. Wejście AV RCA. Wyście RF "F". |  |  |
| 14. | Wzmaczniacz kanałowy | szt. | 1 | Zakres pasma kanał C 21 - C 32.Szerokość pasma 8MHz. Wzmocnienie minimum 50dB.Współczynnik szumów 6dB. |  |  |
| 15. | Wzmaczniacz kanałowy | szt. | 1 | Zakres pasma kanał C 33 - C 44.Szerokość pasma 8MHz. Wzmocnienie minimum 50dB.Współczynnik szumów 6dB. |  |  |
| 16. | Wzmaczniacz kanałowy | szt. | 1 | Zakres pasma kanał C 45 - C 56.Szerokość pasma 8MHz. Wzmocnienie minimum 50dB.Współczynnik szumów 6dB. |  |  |
| 17. | Wzmaczniacz kanałowy | szt. | 1 | Zakres pasma kanał C 57 - C 69.Szerokość pasma 8MHz. Wzmocnienie minimum 50dB.Współczynnik szumów 6dB. |  |  |
| 18. | Zasilacz impulsowy do wzmacniaczy kanałowych | szt. | 1 | Zasilanie 230V AC 50/60Hz 70VA. Maksymalny prąd wyjściowy 1,7A. Napięcie wyjściowe 24V. |  |  |
| 19. | Zasilacz impulsowy 12V/1A (+) do kamer | szt. | 4 | Napięcie AC 100-240V 50Hz, Napięcie wyjściowe DC 12V z zabezpieczeniem prądowym, przeciw przepięciowe i zwarciowe. |  |  |
| 20. | Zaciskacz uniwersalny do złączy kompresyjnych | szt. | 4 | Profesjonalny zaciskacz uniwersalny przeznaczony do złącz kompresyjnych F, BNC, RCA, IEC. |  |  |
| 21. | Kamera kompaktowa | szt. | 4 | Rozdzielczość minimalna 752x582, o czułości 0,01 lux, obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-9mm, wbudowane diody IR |  |  |
| 22. | Kamera kopułkowa kolorowa z własnym zasilaczem | szt. | 4 | Rozdzielczość minimalna 752x582, o czułości 0,01 lux, obiektyw o zmiennej ogniskowej 4-9mm, wbudowane diody IR |  |  |
| 23. | Rejestrator cyfrowy | szt. | 1 | Format wideo PAL/NTSC, Rodzaj kompresji wideo H.264. Rodzaj kompresji audio G.711u. Wejścia wideo BNC x 4. Wyjścia wideo HDMI, VGA, BNC. Porty zewnętrzne 2xUSB 2.0, RS-485, RJ-45. Protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP. Porty programowe Serwer - 8000,HTTP - 80,RTSP - 554.Możliwość podłączenia dysków twardych. |  |  |
| 24. | Centrala alarmowa | szt. | 2 | 4 wejścia, 4 wyjścia programowalne (2 wysokoprądowe i 2 niskoprądowe), szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów, magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów, |  |  |
| 25. | Manipulator centrali | szt. | 2 | Manipulator współpracujący z centralą alarmową (poz.24) |  |  |
| 26. | Zamek szyfrowy | szt. | 2 | Manipulator współpracujący z centralą alarmową (poz.24) |  |  |
| 27. | Klawiatura strefowa | szt. | 2 | Klawiatura strefowa do sterowania jedną strefą w systemach alarmowych .Współpracująca z centralą alarmową (poz.24) |  |  |
| 28. | Czujka ruchu | szt. | 4 | Cyfrowa czujka ruchu przeznaczona j do pracy w systemach alarmowych z płynną regulacją czułości (regulowaną za pomocą pomocą potencjometru).Współpracująca z centralą alarmową (poz.24) |  |  |
| 29. | Czujka zbicia szyby | szt. | 2 | Cyfrowa czujka zbicia szkła , stosowana do wykrywania zbicia szkła zwykłego, zbrojonego i laminowanego. Współpracująca z centralą alarmową (poz.24) |  |  |
| 30. | Czujnik udarowy | szt. | 2 | Czujnik udarowy przeznaczony do montażu na futrynach, ścianach, drzwiach, ramach, itp. o zasięgu do 6 m.Współpracujący z centralą alarmową (poz.24). |  |  |
| 31. | Miniaturowy nadajnik bezprzewodowego systemu transmisji obrazu i dźwięku | szt. | 2 | Miniaturowy nadajnik bezprzewodowego systemu transmisji obrazu i dźwięku. Kompatybilny z dowolnymi kamerami CCTV i rejestratorami DVR. Podstawowe parametry techniczne: Częstotliwość pracy: 5725 - 5875 MHz, czułość: - 85 dBm, zasięg: 200 m. |  |  |
| 32. | Miniaturowy-odbiornik-bezprzewodowego-systemu-transmisji-obrazu-i-dźwięku | szt. | 2 | Miniaturowy odbiornik bezprzewodowego systemu transmisji obrazu i dźwięku. Kompatybilny z dowolnymi kamerami CCTV i rejestratorami DVR Podstawowe parametry techniczne: Częstotliwość pracy: 5725 - 5875 MHz, czułość: - 85 dBm, zasięg: 200 m. |  |  |
| 33. | Zamek szyfrowy na kartę (zestaw) | szt. | 1 | Skład zestawu: 5 breloków, karta do programowania czytnika, transformator zasilający. Parametry: dentyfikacja za pośrednictwem zbliżeniowych kart lub breloków EM 125 kHz. Sygnalizacja stanów alarmowych Możliwość zaprogramowania do 120 kart - EMC-10 / breloków Możliwość montażu zamka na puszcze podtynkowej lub bezpośrednio na ścianie. Zasilanie z zasilacza 12VDC lub transformatora 12VAC Możliwość współpracy z czujnikiem otwarcia drzwi oraz przyciskiem wyjścia Ochrona antysabotażowa Jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz jedno tranzystorowe 1A/15V |  |  |
| 34. | Radio CB ręczne | szt. | 2 | Kanały: 40AM. 40 FM, Zakres częstotliwości: 25.615-30.105 MHz, Czułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB ,Moc wyjściowa: cykl pracy 10% 4W AM/FM, antena, ładowarka, |  |  |
| 35. | Radio CB stacjonarne | szt. | 1 | Ilość kanałów: 40 AM/FM, Moc wyjściowa: 4 W, Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz, Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL, Zasilanie: 13,2 V prąd stały, FIL (filtr) wycinający nadmierne trzaski z eteru, filtr ANL . Miernik sygnału SWR. |  |  |
| 36. | Antena radia CB | szt. | 1 | Częstotliwość pracy 26-28 MHz, Długość anteny: 62cm,Długość przewodu 5m,Przewód RG 58 zakończony wtykiem UC1,podstawa neodymowa 80 mm, zysk co najmniej 2dB. Strojenie precyzyjne bez zmiany długości promiennika |  |  |
| 37. | Rerflektometr profesjonalny | szt. | 1 | Zakres pracy: 1.8-160MHz / 140-525MHz,Zakres pomiaru mocy w zakresie 1.8-160MHz: 5W / 20 W / 200W / 1000 W, Zakres pomiaru mocy w zakresie 1.8-160MHz: 5W / 20 W / 200W / 1000 W. Minimalna moc pomiaru SWR mniejsza niż 0,5W |  |  |
| 38. | Reflektometr krzyżowy profesjonalny | szt. | 1 | Zakres pracy: 1.8-200MHz / 140-525MHz,Zakres pomiaru mocy Miernik krzyżowy z podświetlaną skalą. Minimalna moc pomiaru SWR mniejsza niż 0,5W |  |  |
| 39. | Miernik sygnału satelitarnego | szt. | 1 | częstotliwość wejściowa: 950-2150MHz, impedancja wejściowa: 75ohm, minimalny poziom szumów: około 35dbuV, maksymalny poziom szumów: około 90 dBuV, poziom mocy PWR, dBuV, wskazanie siły i jakości sygnału, procentowe wskazanie jakości sygnału, sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia), możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości. |  |  |
| 40. | Kalkulator inżynierski | szt. | 6 | Dwuwierszowy wyświetlacz, Całki oznaczone i wartość pochodnej w punkcie, Operacje na macierzach (3x3),Liczby zespolone, Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, Rozwiązywanie równań i układów równań, ułamki zwykłe, zasilanie bateria AAA |  |  |
| 41. | Wyłącznik nadprądowy; Jednotorowy: B6 | szt. | 6 | Wyłącznik nadprądowy; jednotorowe: B6, ch-ka B, Prąd znamionowy 6A, |  |  |
| 42. | Wyłącznik nadprądowy; jednotorowy: C3 | szt. | 6 | Wyłącznik nadprądowy; jednotorowe: C3, ch-ka C, Prąd znamionowy 3A, |  |  |
| 43. | Wyłącznik nadprądowy; Jednotorowy: C6 | szt. | 6 | Wyłącznik nadprądowy; jednotorowe: B6: ch-ka B, Prąd znamionowy 6A, |  |  |
| 44. | Przekaźnik czasowy | szt. | 6 | Przekaźnik czasowy; uniwersalny 230VAC, styk separowany 2p (przełączne) , montowany na szynie TH 35: Dwa styki przełączne min. 8A 250 V AC |  |  |
| 45. | Stycznik | szt. | 6 | Stycznik; 230VAC, 3z (zwierne) montowany na szynie TH 35: min. 3 styki zwierne, In min 25A , np. Hager |  |  |
| 46. | Styki pomocnicze do styczników | szt. | 6 | Styki pomocnicze do styczników (dobrane do stycznika będącego na wyposażeniu ośrodka); 2z + 2r (NO+NC) pasujące do stycznika z pozycji 45 |  |  |
| 47. | Lampki sygnalizacyjne | szt. | 18 | Lampki sygnalizacyjne (np. trzy lampki w jednym module szynowym); montaż na szynie TH 35; Lampki LED /potrójne/różne kolory |  |  |
| 48. | Lutownica oporowa; 100 W | szt. | 6 | Lutownica oporowa; 100 W, do pracy ciągłej, grot wymienny prosty, temp. 350 st.C, |  |  |
| 49. | Rozdzielnica | szt. | 6 | Rozdzielnica natynkowa 8M |  |  |
| 50. | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy: B6 | szt. | 6 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowy: B6 , ch-ka B, Prąd znamionowy 6A, |  |  |
| 51. | Wyłącznik nadprądowy jednotorowe: B10 | szt. | 6 | Wyłącznik nadprądowy jednotorowe: B10 , ch-ka B, Prąd znamionowy 10A, |  |  |
| 52. | Wyłącznik nadprądowy trójtorowy: B10 | szt. | 6 | Wyłącznik nadprądowy trójtorowy: B10 , ch-ka B, Prąd znamionowy 10A, |  |  |
| 53. | Licznik energii elektrycznej | szt. | 6 | Licznik energii elektrycznej 1-fazowy np. LUMEL LS1.1 |  |  |
| 54. | Wyłącznik różnicowoprądowy | szt. | 6 | Wyłącznik różnicowoprądowy - jednofazowy ΔI = 30 mA |  |  |
| 55. | Przekaźnik termobimetalowy | szt. | 6 | Przekaznik termobimetalowy P16R od 1,7A do 2,3 A |  |  |
| 56. | Obudowa izolacyjna | szt. | 6 | Obudowa izolacyjna S4 |  |  |

Zadanie III. Zakup i dostawa sprzętu do pracowni elektrycznej/elektronicznej (narzędzia) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz model/symbol/nazwę oferowanego sprzętu | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertarko-wkrętarka | szt. | 6 | Wiertarko-wkrętarka; akumulatorowa, dwubiegowa, regulacja obrotów, przełącznik kierunku obrotów wiertarko-wkrętarka; Akumulator: Li-ION, uchwyt wiertarski 1,5 - 13mm, szybkomocujący |  |  |
| 2. | Klucze oczkowe płaskie | szt. | 6 | Klucze oczkowe płaskie; 6-22 mm |  |  |
| 3. | Wkrętaki elektrotechniczne płaskie; izolowane 1000 V | szt. | 6 | Wkrętaki elektrotechniczne płaskie; izolowane 1000 V komplet: min. 5 sztuk różnej szerokości |  |  |
| 4. | Wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe; izolowane 1000 V | szt. | 6 | Wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe; izolowane 1000 V komplet min 5 szt PZ oraz PH różne wymiary |  |  |
| 5. | Szczypce monterskie uniwersalne; izolowane 1000 V | szt. | 6 | Szczypce monterskie uniwersalne; izolowane 1000 V - długość min 200mm. Zasięg pracy 0,5-2,5mm2, zakres cięcia min. 15mm |  |  |
| 6. | Szczypce płaskie izolowane 1000 V | szt. | 6 | Szczypce płaskie; izolowane 1000 V - płaskie, okrągłe końce min160 mm |  |  |
| 7. | Szczypce boczne do cięcia przewodów; izolowane 1000 V | szt. | 6 | Szczypce boczne do cięcia przewodów; izolowane 1000 V do przewodów kabli i linek długość min 160 mm |  |  |
| 8. | Pęseta | szt. | 6 | Pęseta – długość min 115mm, zagięta, min. Szerokość końca 2mm - stal nierdzewna |  |  |
| 9. | Nóż monterski | szt. | 6 | Nóż monterski |  |  |
| 10. | Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów | szt. | 6 | Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów; minimum 0,08 mm2 regulowana długość ściągania do 25mm np. Beta 1145 lub równoważny |  |  |
| 11. | Pilniki iglaki do metalu | szt. | 6 | Pilniki iglaki do metalu - zestaw okrągłe, płaskie i trójkątne |  |  |
| 12. | Młotek metalowy; 0,5 kg | szt. | 6 | Młotek metalowy; 0,5 kg |  |  |
| 13. | Młotek metalowy; 0,7 kg | szt. | 6 | Młotek metalowy; 0,7 kg |  |  |
| 14. | Ściągacz do kół pasowych | szt. | 6 | Ściągacz do kół pasowych uniwersalny (belka ściągania min 230mm, łapy proste min 110mm, łapy odgięte min 60mm) łapy pasujące do rowków aby nie uszkodzić koła |  |  |
| 15. | Skrobak | szt. | 6 | ślusarski trójkątny L150 mm rączka drewniana |  |  |
| 16. | Tuleja do montażu i demontażu łożysk | szt. | 6 | Tuleja do montażu i demontażu łożysk uniwersalny zestaw tulej w rozmiarach średnica wewnętrzna od 34-72mm, średnica zewnętrzna od 44 do 82mm, dyski stopniowane, śruby z nakrętkami, |  |  |
| 17. | Piłka do metalu | szt. | 6 | Piłka do metalu ramowa 300mm aluminiowa |  |  |
| 18. | Zestaw bitów do wkrętarki | szt. | 6 | Zestaw bitów do wkrętarki - płaskie krzyżowe, impus, torx min 100 elementów |  |  |
| 19. | Próbnik neonowy | szt. | 6 | Próbnik neonowy; jednobiegunowy |  |  |

Zadanie IV. Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jednostka | Ilość | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr) oraz nazwę i producenta oprogramowania | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie | szt. | 1 | Oprogramowanie (program komputerowy) na 10 stanowisk do wspomagania procesów logistycznych takich jak: planowanie tras, wyszukiwanie dowolnego adresu, obliczanie tras - restrykcje dla pojazdów ciężarowych, prowadzenie ewidencji kierowców i pojazdów (możliwość zdefiniowania prędkości przejazdu dla różnych rodzajów dróg, zużycia paliwa). Program wyposażony w najdokładniejszą cyfrową mapę Polski na komputery PC. |  |  |