Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach prac objętych przedmiotem przetargu wymagane jest: wykonanie i utrzymanie wprowadzonych nasadzeń na rabatach kwiatowych, skwerach, w donicach i murkach kwiatowych oraz kwietnikach zawieszanych na lampach ulicznych i skrzynkach kwiatowych dostarczonych przez Zamawiającego wraz z ich zawieszeniem na lampach ulicznych oraz ustawieniem na parapetach zewnętrznych budynku Urzędu Miasta wg wskazań Zamawiającego. Wprowadzone nasadzenia należy objąć odpowiednią pielęgnacją w ciągu sezonu - zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji.

Prace objęte przetargiem polegają w szczególności na:

1. Przygotowaniu terenu pod obsadzenia kwiatowe - w przypadku zakładania nowych rabat.

2. Wymianie obsadzeń wiosennych na letnie (likwidacja poprzednich roślin, przekopanie i wymodelowanie terenu, posadzenie kwiatów wraz z podlaniem po posadzeniu, przy czym obsadzenia należy zakończyć do 31 maja).

3. Wprowadzeniu nasadzeń kwiatowych w dostarczonych przez Zamawiającego donicach/kwietnikach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych i skrzynkach kwiatowych, które należy wykonać do dnia 11 maja 2015 r., które to nasadzenia należy odpowiednio pielęgnować przez okres przyjęcia (tj. przez okres dwóch tygodni), po czym w terminie do 25 maja 2015 r. należy zawiesić obsadzone kwietniki na lampach, a skrzynki z kwiatami ustawić na wskazanych parapetach i balkonie w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2  i objąć właściwą pielęgnacją w sezonie.

4. Obsadzeniu tzw. III zmianą kwiatów (likwidacja poprzednich roślin, przekopanie i wymodelowanie terenu, posadzenie kwiatów wraz z podlaniem po posadzeniu, przy czym obsadzenia należy zakończyć do 15 października).

5. Właściwej pielęgnacji wprowadzonych nasadzeń II i III rzutu (tj. letnich i jesiennych); przy czym należy tu przewidzieć: uzupełnienie „wypadów” (z przyczyn wynikających z winy Wykonawcy), przycinanie przekwitłych kwiatostanów, odchwaszczanie obsadzeń oraz podlewanie w okresach suszy i nawożenie nawozem mineralnym NPK – azofoska, polifoska/lub odpowiedniki (nawożenie ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin).

6. Przy wprowadzeniu nowych nasadzeń danej zmiany roślin, przewiduje się również częściową wymianę istniejących kwiatów w obsadzeniu danego rzutu (w zależności od potrzeb wynikających z tzw. żywotności odmianowej).

7. Uzupełnieniu brakującej ziemi urodzajnej lub też częściowej wymianie, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie podczas prowadzenia prac związanych z usuwaniem skutków zimy doszło do nadmiernego zasolenia podłoża.

8. Właściwej pielęgnacji obsadzeń bylinowych poprzez przycięcie uschniętych lub usunięcie przekwitłych kwiatostanów, odchwaszczanie i spulchnianie podłoża, uzupełnienie brakującej ziemi, podlewanie i nawożenie raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK, a w sezonie jesiennym - przygotowanie roślin do okresu zimowego.

9. Odpowiedniej pielęgnacji wprowadzonych kompozycji obsadzeń mieszanych, polegającej m.in. na odchwaszczaniu i spulchnianiu podłoża, uzupełnieniu brakującej ziemi, podlewaniu i nawożeniu raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK (nawożenie ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin), a w sezonie jesiennym - przygotowaniu roślin do okresu zimowego polegającym na odpowiednim przycięciu bylin lub związaniu traw ozdobnych oraz wykonywaniu innych zabiegów konserwacyjnych w obrębie przedmiotowych założeń, w tym również okrycie włókniną lub gałązkami drzew i krzewów iglastych.

10. Odpowiedniej pielęgnacji rabat różanych poprzez m.in. wiosenne odkrycie i przycięcie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie i zabezpieczenie na okres zimowy.

11. Wprowadzaniu w okresie jesiennym nowych nasadzeń kwiatów cebulowych na istniejących trawnikach (po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego miejsc oraz ilości i jakości tych nasadzeń), jak również (w miejscach zmienianych założeń) - uzupełniającym wysiewie traw.

12. Demontażu donic i uchwytów oraz skrzynek kwiatowych do 16 listopada oraz remont uchwytów do 27 listopada 2015 r., który należy wykonać poprzez usunięcie starej warstwy farby/lakieru i dwukrotne pomalowanie odpowiednio kolorystycznie farbą podkładową i nawierzchniową. Remont uchwytów obejmuje również naprawę ewentualnych odkształceń.

13. Bieżącym wywożeniu (usuwaniu) nagromadzonego urobku, przy czym ewentualne koszty przekazania odpadów do składowania należy wkalkulować w zakres zamówienia.

14. Zakładaniu nowych lub odtwarzaniu istniejących trawników.

UWAGI:

1. W ramach zamówienia dopuszcza się możliwość nasadzeń kwiatów wiosennych (I rzut), które mogę być wprowadzone jako uzupełnienia na niewielkich powierzchniach wg wskazań, a rozliczenie tych prac oraz wartość materiału będzie następować wg wskaźników przyjętych do nasadzeń jesiennych (III rzut).

2. Wprowadzenie nasadzeń kolejnego sezonu/rzutu będzie realizowane po uzgodnieniu szczegółowego zakresu z przedstawicielem Zamawiającego.

3. Należy przewidywać wprowadzanie nasadzeń dywanowych, różnorodnych pod względem gatunków i barw, które będą wnosić ciekawe zestawienia kolorystyczne w obsadzeniach kwiatowych, a wykaz przewidzianych gatunków i odmian przedstawić w formie załącznika do oferty.

4. Zakłada się wprowadzenie nasadzeń bylinowych oraz zmianę powierzchni istniejących kwietników, co będzie przedmiotem szczegółowych zleceń tematycznych.

5. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym przesychaniem podłoża - do ziemi zaleca się stosować hydrożele.

6. Od Wykonawcy oczekuje się wykonania prac zgodnie z wiedzą ogrodniczą.

7. Wartość robót rozliczana będzie wg zapisu Załącznika nr 2 (cześć I, II, III).

8. Dla wszystkich prac należy przewidzieć i wliczyć użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

I.	Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych

Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską:

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięte liście i kwiaty,

- uszkodzone pąki kwiatowe, łodygi, liście i korzenie,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

UWAGA:

Materiał przeznaczony do nasadzeń musi być akceptowany przez Zamawiającego przed posadzeniem!

# II. 	Nasadzenia kwiatowe w donicach/kwietnikach wiszących na lampach wraz z ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym

# 1. Lokalizacja (wg wskazań w załączniku nr 7):

a) 57 sztuk kwietników o średnicy 39 cm i pojemności na substrat 8 litrów,

b) 4 sztuki kwietników z płaszczem wodnym - model LA0117, składających się z dwóch połówek o średnicy 65 cm i pojemności na substrat 34 litry i zbiornikiem wody o pojemności 13,5 litry każda,

c) 71 sztuk kwietników z podwójnym dnem - typ Jiflor 600, składających się z dwóch połówek o średnicy 600 mm i pojemności na substrat 24 litry oraz zbiornikiem wody o pojemności 6,5 litrów każda,

d) 17 sztuk skrzynek długości 120 cm o pojemności na substrat 35 litrów podłoża i 11 litrów wody każda, 9 sztuk skrzynek długości 80 cm o pojemności na substrat 25 litrów i 7 litrów wody każda.

2. Określenie gatunków:

Pelargonia bluszczolistna ‘Villa de Paris Rot’ (czerwona)

Pelargonia bluszczolistna ‘Villa de Paris Rose’ (różowa)

Pelargonia bluszczolistna ‘Acapulco’(biało-różowa)

Obsadzone donice wyszczególnionymi odmianami pelargonii będą rozwieszane wg wskazań Zamawiającego, przy czym zastrzega się możliwość wprowadzenia kompozycji mieszanych.

SUMA MATERIAŁU DO NASADZEŃ  =  1794 sztuki pelargonii, w tym:

a) 57 sztuk kwietników  x  10 sztuk roślin =  570 sztuk,

b)  4 sztuki kwietników z płaszczem wodnym x 15 sztuk roślin do 1 połówki  =  120 sztuk,

c) 71 sztuk kwietników z podwójnym dnem x 12 sztuk do jednej połówki  =  1704 sztuki,

d) 17 sztuk skrzynek z podwójnym dnem x 20 sztuk roślin = 340 sztuk,

9 sztuk skrzynek z podwójnym dnem x 12 sztuk roślin = 108 sztuk.

UWAGI:

- Przed wypełnieniem odpowiednim podłożem i wprowadzeniem nasadzeń w kwietnikach przeznaczonych do dekoracji kwiatowych na lampach ulicznych należy wyścielić dno agrowłókniną (w celu zabezpieczenia przed wypływem drobnych frakcji ziemi urodzajnej przez otwory odpływowe podczas podlewania).

- Rośliny powinny być wysadzone do kwietników i skrzynek co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zawieszeniem albo ustawieniem.

- Minimalna wielkość części nadziemnej roślin w momencie zawieszania kwietników na lampach oraz wystawieniem skrzynek na parapety musi wynosić 35 cm. Wysadzone rośliny przed umieszczeniem na lampach czy parapetach muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Kwietniki i uchwyty oraz skrzynki kwiatowe dostarcza Zamawiający.

3. Podłoże do nasadzeń:

| Lp. | SKŁAD PODŁOŻA do 1 sztuki donicy wg pojemności | ILÓŚĆ hydrożelu i nawozu w gramach/litr podłoża |
| --- | --- | --- |
| 1. | Substrat torfowy + ziemia darniowa : 1 a) 8 litrów podłoża w 1 donicy o śr. 39 cm b) 34 litrów podłoża w ½ donicy o śr. 65 cm c) 24 litrów podłoża w ½ donicy o śr. 60 cm d) 35 litrów podłoża w 1 skrzynce dł.120 cm e) 25 litrów podłoża w 1 skrzynce dł. 80 cm |  |
| 2. | AGROHYDROFLOR lub odpowiednik | 2,4 g preparatu/ 1 litr podłoża |
| 3. | OSMOCOTE PLUS 5-6 10 + 11+ 18 | 2 g preparatu / 1 litr podłoża |

# 4. Zabiegi pielęgnacyjne:

PODLEWANIE I NAWOŻENIE

- Pielęgnację w ciągu sezonu wprowadzonych nasadzeń kwiatowych w kwietnikach należy prowadzić w godzinach porannych lub wieczornych.

- Pielęgnację w ciągu sezonu wprowadzonych nasadzeń kwiatowych w skrzynkach należy prowadzić w godzinach popołudniowych (po uzgodnieniu udostępnienia wejścia do poszczególnych pomieszczeń biurowych z osobą uprawnioną do dysponowania kluczami od tych pomieszczeń).

- Zastrzeżenie zawarte e pkt. 2 dotyczy również demontażu przedmiotowych skrzynek z kwiatami po wystąpieniu przymrozków, które zniszczą ich walory dekoracyjne. W tym zakresie należy wykonać również oczyszczenie parapetów okiennych i balkonu z powstałych zanieczyszczeń, likwidację nasadzeń, dokładne oczyszczenie skrzynek i  ich złożenie do przechowania do następnego sezonu.

Podczas jednokrotnego podlania na jedną donicę należy użyć wody wg poniższego wskazania:

a) 57 sztuk kwietników x 2 litry = 114 litrów (jednorazowe podlanie donic w ciągu dnia),

b) 4 sztuki kwietników x 27 litrów = 108 litrów,

c) 71 sztuk kwietników x 13 litrów = 923 litrów,

d) 17 sztuk skrzynek długości 120 cm x 11 litrów = 187 litrów,

9 sztuk skrzynek długości 80 cm x 7 litrów = 63 litrów.

Podlewanie roślin w kwietnikach i skrzynkach należy przeprowadzać w późnych godzinach wieczornych, przy czym: dla roślin wyszczególnionych w poz.:

- przynajmniej raz na dobę, a w okresach suszy i przy wysokich temperaturach – dwa razy dziennie: w godzinach rannych i wieczornych,

- , c) i d) nie rzadziej niż raz na 10 do 14 dni przy pochmurnej pogodzie, a podczas upałów i przy wietrznej pogodzie, w zależności od zaistnienia konieczności: raz w tygodniu lub częściej.

UWAGA:

- Niedopuszczalne jest podlewanie roślin przy pełnej operacji słonecznej w okresie upałów!

- Nawożenie należy wykonywać podczas podlewania roślin i w razie zaistnienia konieczności, należy usuwać wyrastające chwasty, suche pędy, liście oraz przekwitłe kwiatostany.

| Lp. | Rodzaj zastosowanego nawozu | Zawartość NPK | Ilość w kg/1000 l wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLANTON Z lub odpowiednik | K (O - 19 ( | 1 kg/ 1000 l wody | Zastosowany jednorazowo 2-3 tygodnie po umieszczeniu donic na latarniach |
| 2. | PLANTON K lub odpowiednik | K (O- 24 ( P(O( - 9( | 1 kg/ 1000 l wody | Zastosowany 2 tygodnie po pierwszym jednorazowym nawożeniu Plantonem Z, stosowany co 2 tygodnie do połowy kwitnienia (przełom czerwca i lipca ) |
| 3. | PLANTON S lub odpowiednik | K (O - 22 ( + mikroelementy i makroelementy w formie schelatowanej | 1 kg/ 1000 l wody | Od połowy kwitnienia (przełom czerwca i lipca) do końca okresu wegetacyjnego stosowany co 2 tygodnie |

## 5. Sposób wyliczenia zapłaty za wykonane prace:

- wartość netto dokonania nasadzeń kwiatowych z ich pielęgnacją przez okres przyjęcia wraz z ich umieszczeniem w miejscach wyszczególnionych nasadzeń (na lampach łącznie z montażem uchwytów) czy parapetach - płatne po realizacji.

- wartość netto użytego materiału nasadzeniowego - indywidualnie dla każdego typu kwietników i skrzynek - płatne po realizacji.

- wartość netto podlewania kwietników i skrzynek z nasadzeniami kwiatowymi wyszczególnionych w tabeli z lokalizacją nasadzeń - należy wliczyć koszt nawożenia co 2 tygodnie – oraz usuwania suchych pędów, liści i kwiatów (prowadzone na bieżąco w razie zaistnienia konieczności przez okres 5 miesięcy) - płatne po realizacji za faktyczne wykonane prace.

- wartość netto likwidacji nasadzeń wraz i demontażu kwietników oraz uchwytów (z ewentualnym ich oczyszczeniem z łuszczącej się starej farby i pomalowaniem) oraz oczyszczeniem kwietników i przygotowaniem do przechowania do następnego sezonu, jak również likwidacji nasadzeń w skrzynkach, oczyszczeniem skrzynek i przygotowaniem do przechowania do następnego sezonu  - płatne po zrealizowaniu prac w okresie jesiennym.

Nakłady obejmujące nasadzenia, pielęgnację roślin oraz demontaż po okresie wegetacji należy skalkulować oddzielnie, indywidualnie dla każdego typu kwietników i skrzynek wg wskazań.

III.	Czynności przy pielęgnacji całorocznej pojemników kwiatowych i murkach

1. Letnia zmiana roślin - II (w zależności od warunków atmosferycznych: od 15 do 31 maja)

- wyjęcie roślin kwiatowych pozostałych po nasadzeniach z poprzedniego roku,

- uzupełnienie ziemi – 3 litry podłoża próchniczego w każdej z donic + dodatek hydrożelu – 2,4 g/litr podłoża,

- obsadzenie roślinami zmiany II – letniej wszystkich donic kwiatowych, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

- systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści i pędów,

- nawożenie dwa razy w miesiącu wszystkich pojemników kwiatowych nawozem

mineralnym NPK – azofoska, polifoska (nawożenie należy ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin),

f)   podlewanie w miarę potrzeb,

g)  spulchnianie,

h)  uzupełnianie systematyczne brakujących roślin.

2. Jesienna zmiana roślin - III (w zależności od warunków atmosferycznych – od 28 września do 23 października)

- wyjęcie roślin ze zmiany II- letniej

- uzupełnienie ziemi – 3 litry podłoża próchniczego

- obsadzenie roślinami zmiany III – jesiennej, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

- systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści i pędów,

e)  podlewanie w miarę potrzeb,

f)  spulchnianie,

g)  uzupełnianie systematyczne brakujących roślin.

IV.	Czynności przy obsadzaniu i pielęgnacji kwietników terenowych

1. Letnia zmiana roślin - II (w zależności od warunków atmosferycznych – od 15 maja)

- wyjęcie istniejących (pozostałych po sezonie jesiennym lub wprowadzonych wiosną – I zmiana) roślin z kwietników,

- przekopanie kwietników  na głębokość  30 cm,  dodanie torfu ogrodniczego lub

mieszanki substratowej warstwą 5 cm,

c)  zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

d)  posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

e)  odchwaszczanie w miarę potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści, pędów,

f)  nawożenie raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK,

g)  podlewanie,

h)  spulchnianie gleby,

i)  systematyczne uzupełnianie brakujących roślin.

2. Jesienna zmiana roślin – III (w zależności od warunków atmosferycznych – od 1 października)

a)  wyjęcie roślin z terenów kwietników II zmiany – letniej,

b)  przekopanie powierzchni kwietnika, zagrabienie i wyrównanie terenu.

- obsadzenie powierzchni kwietnika roślinami zmiany III - jesiennej, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

- odchwaszczanie w miarę potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści, pędów,

f)   podlewanie,

g)  spulchnianie gleby,

h)  systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

i)  po zakończeniu wegetacji usunięcie roślin.

3. Nasadzenia roślin cebulowych w kwietnikach terenowych.

a) przygotowanie kwietnika przez przekopanie, zagrabienie, dodanie torfu lub substratu 5cm,

b) posadzenie cebul, zagrabienie powierzchni kwietnika, przykrycie gałązkami roślin iglastych na okres zimy.

4. Nasadzenia bylin

a)  przygotowaniu terenu pod obsadzenia poprzez przekopanie kwietnika na głębokość

30 cm, dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej warstwą 5 cm,

b)  zagrabienie i wyrównanie powierzchni ,

c)  posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

d)  odchwaszczanie w miarę potrzeb, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści, pędów,

e)  nawożenie raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK,

f)  podlewanie,

g) spulchnianie gleby,

h)  systematyczne uzupełnianie brakujących roślin.

W zakres nasadzeń bylinowych wchodzą również przesadzenia istniejących założeń bylinowych na nowe miejsca.

### V.1.	Zakładanie/odtwarzanie trawników zniszczonych przez zajeżdżanie

Przekopanie zajeżdżonego terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej na teren zajeżdżony (m.in. koleiny po samochodach), wyrównanie oraz zagęszczenie nawiezionej ziemi kompostowej (substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne, ph: 6,5 – 7,2) do poziomu trawnika, wykonanie siewu nasion traw gazonowych wolnorosnących mieszanka traw gazonowych – wolnorosnących, odpornych na udeptywanie, przesuszenie i wytrzymałych  na mróz np.: kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona półkępkowa, wiechlina łąkowa. Mieszanka musi posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki, zdolność kiełkowania.

- Norma wysiewu: 300 kg/ha,  głębokość siewu: 0,5 – 1 cm z zagrabieniem górnej warstwy gleby do głębokości 3 cm celem przykrycia nasion.

W cenę należy wliczyć koszt pielęgnacji tj. podlewania, usuwanie chwastów, dosianie trawy w razie konieczności.

Należy podać koszt wykonania w/w prac na powierzchni 100 m2.

Szybkość realizacji – na terenie do powierzchni 100 m2 realizacja prac musi nastąpić do 7 dni od zgłoszenia konieczności ich wykonania przez Zamawiającego.

###### V.2.	Zakładanie trawników na miejscach parkingowych z betonowych płyt ażurowych

Prace realizowane będą na istniejących miejscach parkingowych z betonowych płyt ażurowych, wg wskazań Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje: usunięcie  istniejącej ziemi lub mieszaniny piasku z otworów w płytach ażurowych na całej powierzchni parkingowej i do głębokości ok. 10 cm. Następnie w uzyskane otwory należy wsypać mieszankę ziemi urodzajnej, nawozów mineralnych i organicznych oraz traw gazonowych wolnorosnących. Mieszankę zagęścić do wysokości 1 cm poniżej płyty ażurowej.

W cenę należy wliczyć koszt wywozu zebranej ziemi oraz pielęgnacji tj. podlewanie, usuwanie chwastów, dosianie trawy w razie zaistnienia konieczności.

Należy podać koszt wykonania wyszczególnionych prac na powierzchni 100 m2.

Szybkość realizacji – na terenie do powierzchni 100 m2 realizacja prac musi nastąpić do 7 dni od zgłoszenia konieczności ich wykonania przez Zamawiającego.

V.3.	Założenie trawników na nowych terenach

1. Oczyszczenie z odpadów i śmieci (gruzu, szkła, złomu, plastiku in.) oraz wyrównanie.

2. Odchwaszczenie:

  - mechaniczne – 2 krotne przekopując teren glebogryzarką w odstępach  tygodniowych,

3. Wysiew nawozów mineralnych:

  - azofoska w dawce 500 kg/ha

4. Nawiezienie ziemią kompostową:

  - substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne, ph: 6,5 – 7,2

5. Orka glebogryzarką na głębokości 15 cm oraz wyrównanie bronami i wygrabienie.

6. Siew nasion:

  - mieszanka traw gazonowych – wolnorosnących , odpornych na udeptywanie , przesuszenie i wytrzymałych  na mróz np.: kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona półkępkowa , wiechlina łąkowa . Mieszanka musi posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki , zdolność kiełkowania.

  - Norma wysiewu: 300 kg/ha,  głębokość siewu: 0,5 – 1 cm

7.  Przykrycie nasion poprzez przemieszanie warstwy gleby na głębokość na głębokość 3 cm (grabienie, wałowanie z kolczatką).

W cenę należy wliczyć koszt transportu zebranej ziemi oraz pielęgnacji założonego trawnika (podlewanie, usuwanie chwastów oraz w razie konieczności dosianie trawy).

Należy podać koszt wykonania prac na powierzchni 100 m2.

Szybkość reakcji – na terenie do powierzchni 10 arów musi nastąpić do 14 dni od zgłoszenia konieczności wykonania przez Zamawiającego.

### V.4.	Podlewanie

W ramach powyższego zadania, w okresie suszy Wykonawca na osobne zlecenie Zamawiającego podlewał będzie trawniki znajdujące się w betonowych płytach ażurowych, nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki.

W koszt zastosowanych 100 litrów należy wliczyć wszystkie pozostałe czynniki cenotwórcze tj. koszt wody, motogodziny pracy sprzętu, roboczogodziny pracy ludzi.

Jednostką miary przy rozliczeniu w/w zadania będzie 4m3 wody na 100m2  podlewanej powierzchni.