Projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”
 jest umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013

D.7011.11.2.2015.J			                      			Krosno, dnia 3.04.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej

w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 5 186 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

fax 13 47 43 306

e-mail: zp@um.krosno.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6	Roboty w zakresie budowy drogi

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji

45232130-2	Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych

2.2. Przedmiot zamówienia:

Zakres objęty zamówieniem został ograniczony w stosunku do projektu budowlanego. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje projekt wykonawczy.

# PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych realizowane w oparciu o uzyskanie decyzji:

- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi klasy G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie w ramach inwestycji: Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”;

- pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach inwestycji: Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska.

Ponadto przyłącza energetyczne szaf oświetlenia ulicznego zostaną wykonane w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zrealizowana budowa odcinka drogi klasy G, w zakresie niezbędnym do wykonania dojazdu do terenów inwestycyjnych podlegających uzbrojeniu.

# KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW

Z uwagi na charakter inwestycji jakim jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowa dróg oraz związane z tym kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów:

- przebudowa istniejących sieci kolidujących z przedsięwzięciem:

  - sieci energetycznych nN i SN;

  - linii oświetleniowej;

  - sieci telekomunikacyjnych;

- budowa sieci wodociągowej;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej;

- budowa sieci kanalizacji deszczowej:

  - w pasie drogowym drogi G;

  - odwadniającej drogę wewnętrzną wraz z parkingiem na terenie kompleksu VII oraz tereny inwestycyjne;

  - odwadniającej tereny inwestycyjne kompleksu VI;

- budowa przyłącza energetycznego do szafy oświetlenia ulicznego SOU-1 i SOU-2;

- budowa odcinków dróg:

  - drogi G stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych kompleksu VI;

  - drogi G stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych kompleksu VII wraz z drogami serwisowymi;

  - drogi wewnętrznej na terenie kompleksu VII wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych i miejscem do zawracania;

- budowa ekranu akustycznego w rejonie ul. Lotników;

- budowa kanału technologicznego

  - w pasie drogowym drogi G;

  - od studni kanału technologicznego zlokalizowanego w projektowanym pasie drogowym do szafy dostępowej SD-5.1 oraz SD-5.2;

- budowa przyłącza teletechnicznego i ułożenie światłowodu w kanale technologicznym;

- budowa oświetlenia ulicznego:

  - w pasie drogowym drogi G;

  - wzdłuż drogi wewnętrznej i przy parkingu na terenie kompleksu VII.

# OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# TEREN INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie położone jest w województwie podkarpackim, na terenie miasta na prawach powiatu - Krosna. Obszar objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie obrębów ewidencyjnych Suchodół i Przemysłowa w pobliżu krośnieńskiego lotniska w rejonie ulic: Lotników, Batorego, Kaczorowskiego, Słonecznej i Traugutta.

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod budowę drogi jest terenem niezabudowanym. Pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne znajdują się w rejonie skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Lotników i ul. Batorego.

W pobliżu terenu inwestycji znajduje się rzeka Lubatówka. Teren inwestycji przyległy do rzeki Lubatówki leży w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Tereny inwestycji położone są w strefie nalotu lotniska Krosno. W związku z tym istnieją ograniczenia dotyczące lokalizacji budynków i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Teren inwestycji porośnięty jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. W stanie istniejącym obszar inwestycji przebiega po terenach łąk, nieużytków lub terenach wykorzystywanych rolniczo. Przedsięwzięcie wymaga rozbudowy odcinka ul. Lotników, ul. Stefana Batorego, ul. Romualda Traugutta oraz dowiązania do ul. Długiej i ul. Słonecznej.

Istniejąca ul. Lotników w rejonie inwestycji ma nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia ograniczona jest krawężnikami. Wody opadowe i roztopowe z ul. Lotników odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na ul. Lotników zlokalizowane jest istniejące oświetlenie uliczne. Istniejąca ul. Traugutta na odcinku pomiędzy ul. Ikara i ul. Słoneczną na nawierzchnię gruntową.

Istniejąca ul. Słoneczna ma nawierzchnię bitumiczną z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu przydrożnego. W pobliżu mostu na rz. Lubatówce w ciągu ul. Słonecznej znajduje się istniejące oświetlenie drogowe.

W obszarze objętym przedmiotową inwestycją znajduje się infrastruktura techniczna w postaci sieci:

- elektroenergetycznych;

- teletechnicznych;

- wodociągowych;

- gazowych;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

- naftociągów.

Na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w oparciu o warunki otrzymane od gestorów sieci opracowano projekty branżowe.

Tereny przeznaczone do uzbrojenia zlokalizowane są w dwóch kompleksach: kompleks VI i kompleks VII.

Na obszarze, na którym zlokalizowano inwestycję obowiązujące miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- SUCHODÓŁ X – uchwalony uchwałą Nr XLII/842/13 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2013r.;

- PRZEMYSŁOWA I - uchwalony uchwałą Nr XVIII/227/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r.

- MPZP „SUCHODÓŁ X – strefa inwestycyjna” (uchwała nr LXII/1421/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30.09.2014

# BRANŻA SANITARNA

# Kanalizacja deszczowa

Na obszarze objętym zasięgiem projektowanej inwestycji kanalizacja deszczowa istnieje jedynie na odcinkach drogi G:

- od km 0+955,00 do km ok. 1+190;

- od km ok. 2+020,00 do km ok. 2+735,00;

- w km ok. 3+000,00 w pobliżu ul. Słonecznej.

# Kanalizacja sanitarna

Na obszarze objętym zasięgiem projektowanej inwestycji kanalizacja sanitarna istnieje  na odcinkach drogi G:

- w rejonie ul. Lotników;

- od km ok. 2+020,00 do km ok. 3+000,00;

- w rejonie ulic Traugutta i ul. Słonecznej.

# Wodociągi

Na obszarze terenu objętego zasięgiem projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci wodociągowe:

- w rejonie ul. Lotników - wodociąg dn280 z PE i nieczynny wodociąg wA 250;

- w rejonie ul. Batorego – wodociąg w 160PE.

# Naftociągi

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami górniczymi. Z projektową trasą drogową w rejonie ulic Traugutta i Słonecznej krzyżuje się nieczynny rurociąg ropy naftowej DN 150 (ozn. na mapie n150).

# 2.2.5 BRANŻA ELEKTRYCZNA

# Oświetlenie uliczne

Istniejące oświetlenie uliczne znajduje się w rejonie ulic Traugutta, Lotników i Słonecznej. Na pozostałym odcinku nie ma istniejącego oświetlenia ulicznego. W miejscu projektowanego oświetlenia na terenach inwestycyjnych nie występuje oświetlenie uliczne.

# Sieci energetyczne

Przez teren budowy przebiegają następujące sieci i urządzenia energetyczne:

- kabel SN 15kV Krosno LZN - Naftomontaż;

- linia napowietrzna nN zasilana ze stacji trafo Głowienka 6 (824) obwód nr 2 pomiędzy stanowiskami słupowymi 13/824/2 i 16/824/2.

# BRANŻA TELETECHNICZNA

# Sieci teletechniczne

W związku z projektowanym zadaniem występują skrzyżowania i kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną doziemną Telekomunikacji Polskiej:

- kabel doziemny 20-parowy od ostatniej studni kablowej przy ulicy Słonecznej do Lotniczych Zakładów Naprawczych;

- kanalizacja teletechniczna 2-otworowej przy ul. Słonecznej.

# Kanał technologiczny

W rejonie projektowanej drogi nie ma istniejącego kanału technologicznego.

# OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# BRANŻA DROGOWA

# Założenia projektowe

| Lp. | Nazwa | Projektowana klasa techniczna | Długość odcinka opracowania [m] | Szerokość jezdni [m] | Przekrój | Opis odcinka drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DG - km ok. 1+117÷1+459 | G | 343 | 7,0m (2x3,5m) | Uliczny | nowy |
| 2 | DG - km ok. 1+984÷2+936 | G | 952 | 7,0m (2x3,5m) | Uliczny | nowy |
| 3 | Ul. Lotników - L | L | 19 | 7,5m (2x3,5m+poszerzenie 0,5m) | Uliczny | rozbudowa |
| 4 | Ul. Lotników - P1 | L | 57 | 7,7m (2x3,5m+poszerzenie 0,7m) | Uliczny | rozbudowa |
| 5 | Ul. Kaczorowskiego | Z | 93 | 7,0m (2x3,5m) | Uliczny | rozbudowa |
| 6 | Ul. Batorego | L | 41 | 7,0m (2x3,5m) | Uliczny/szlakowy | rozbudowa |
| 7 | Droga DBP1 | Droga wewnętrzna o parametrach zjazdu publicznego | 53 | 6,2 (2x2,5m+poszerzenie 1,20m) | Uliczny | nowy |
| 8 | Droga DSP1 | Droga wewnętrzna o parametrach zjazdu publicznego | 330 | 3,5÷4,5m | Szlakowy | nowy |
| 9 | Ul. Słoneczna | L | 184 | 6,0m (2x3,0m+ poszerzenia na łukach) | Uliczny | nowy |
| 10 | Droga DSP2-1 | Droga wewnętrzna o parametrach zjazdu publicznego | 31 | 4,5m (3,5m+poszerzenie 1,0m) | Szlakowy | nowy |
| 11 | Droga DS1 | Droga wewnętrzna o parametrach drogi klasy L | 495 | 7,0m (2x3,5m+poszerzenia na łukach o promieniu poniżej 200m) | Uliczny | nowy |
| 12 | Ul. Traugutta - odcinek 1 | Droga wewnętrzna o parametrach zjazdu publicznego | 117 | 3,5÷4,5m | Uliczny/półuliczny | rozbudowa |
| 13 | Droga DS2 | Droga wewnętrzna o parametrach drogi klasy L | 277 | 7,0m (2x3,5m+poszerzenia na łukach o promieniu poniżej 200m)/5,0m (2x2,5m+poszerzenia na łukach o promieniu poniżej 200m) | Uliczny | nowy |
| 14 | Zjazd w km 1+363,98 - strona P | Zjazd publiczny | 51 | 5.5 | Szlakowy | rozbudowa |
| 15 | Zjazd w km 1+420,22 - strona L | Zjazd publiczny | 30 | 5.5 | Uliczny/szlakowy | rozbudowa |
| 16 | Zjazd w km 1+449,70 - strona P | Zjazd publiczny | 48 | 5.5 | Szlakowy | rozbudowa |
| 17 | Zjazd w km 2+301,46 - strona P | Zjazd publiczny | 6 | 4.5 | Szlakowy | nowy |

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- 2,671 km nowych dróg;

- 0,456 km rozbudowywanych istniejących dróg.

# Odwodnienie korpusu drogowego

Zaprojektowano odwodnienie dróg poprzez system kanałów zamkniętych.

Wody opadowe i roztopowe mogące zbierać się u podstawy skarp nasypów drogowych będą odprowadzane projektowanymi otwartymi rowami przydrożnymi i/lub ściekami z prefabrykatów betonowych.

Na odcinkach o znacznym pochyleniu podłużnym dno rowu wraz z dolnym fragmentem skarp zostanie umocnione betonowymi prefabrykatami korytkowymi oraz płytami chodnikowymi/ażurowymi.

Budowa chodnika o długości 2 280 m.

Na chodnikach zakłada się następujący układ warstw konstrukcyjnych:

− 6cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej z betonu min. B50 (C40/50);

- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa o c:p=1:4;

- 15cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie;

- 15cm – warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.

Sumaryczna grubość warstw konstrukcyjnych: 39cm.

# BRANŻA MOSTOWA

# Ekrany akustyczne

W celu ograniczenia emisji hałasu związanego z przedmiotową inwestycją zaprojektowano ekran akustyczny w rejonie ul. Lotników - po prawej stronie – ekran wysokości 2m.

# 2.2.9 BRANŻA SANITARNA

# Kanalizacja deszczowa

Budowę kanalizacji zaprojektowano w formie rurociągów od Ø200 do Ø630mm. Projektowane odcinki odprowadzać będą wody opadowe z projektowanej drogi oraz z projektowanych stref aktywności społeczno – gospodarczej kompleks VI i VII. Trasę kanalizacji poprowadzono w pasach dzielących jezdnie drogi głównej oraz w pasie zieleni oddzielającym drogę główną od dróg serwisowych.

Na odcinku od studzienki D30 do D74 w terenie jest istniejąca kanalizacja deszczowa d800 mm. Na odcinku tym nie przewiduje się budowy kolektora głównego, a jedynie przykanaliki od projektowanych studzienek wpustowych oraz sięgacze odwadniające projektowane drogi serwisowe. Przykanaliki i odcinki boczne w miarę możliwości włączone zostały do istniejących studzienek. W przypadku braku takiej możliwości na kolektorze kd800 projektuje się wykonanie dodatkowych studni betonowych o średnicy Ø800 mm.

Istniejący kolektor kd800 przed wylotem do rzeki Lubatówki został wyposażony w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych, w związku z czym na projektowanych odcinkach nie przewiduje się montażu tego rodzaju urządzeń.

Na pozostałych odcinkach przewiduje się wykonanie kanałów zbiorczych (kolektorów) w pasie dzielącym jezdnie drogi głównej, a następnie wpinanie do nich przykanalików oraz sięgaczy.

Odcinki kanalizacji od D17 do D29 wpięte zostaną do kanalizacji kd800 w rejonie ul. Słonecznej. Podobnie jak w poprzednim przypadku przed włączeniem projektuje się montaż separatora substancji ropopochodnych.

Pozostałe odcinki kanalizacji włączone będą do istniejącego kolektora kd800.

Do projektowanych studzienek wprowadzone będą przykanaliki od studzienek wpustowych Ø500 mm z kratą i osadnikami głębokości 0,6 m.

Na kolektorze głównym projektuje się wykonanie studni betonowych o średnicy Ø1200 mm dla rurociągów Ø315 – Ø630 mm oraz studni betonowych Ø1500 mm na kolektorze kd800.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi: 3 072m

# Kanalizacja sanitarna

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Ø315 mm z rur PVC-U SN12. Przy zmianach kierunku na kolektorze projektuje się wykonanie studni betonowych o średnicy Ø1000 mm. Studnie S4, S7 – S10 wyposażyć należy w pierścienie odciążające oraz pokrywy typu ciężkiego D400 (do 40 T). Na pozostałych studniach stosować należy płyty nastudzienne wraz z włazem żeliwnym typu lekkiego B125 (do 12,5 T).

Do regulacji wysokości należy stosować pierścienie dystansujące umożliwiającą regulację wysokości bez konieczności przebudowy studni i nawierzchni drogi.

W miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego na odcinku kanalizacji pomiędzy studniami S16 – S17 przewiduje się wykonanie przewiertu (przepychu) rurą ochronną stalową Ø406,4/8,0 mm o długości 8,0 m a następnie umieszczenie w niej projektowanej kanalizacji. Najbliższe studnie kanalizacyjne (w miejscu których przewiduje się wykonanie komór przewiertowych) odsunięte zostały min. 6,0 m od górnej krawędzi skarpy rowu.

Głębokość wykonanego przekroczenia wyniesie ok. 2,0 m mierząc od dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej co w przyszłości pozwoli na ewentualną przebudowę rowu bez konieczności przebudowy kanalizacji.

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 675m.

# Wodociągi

# Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych

Odcinek istniejącego wodociągu w rejonie ul. Lotników w280 przewiduje się zabezpieczyć rurą PE100 SDR17 o średnicy 355/21,1 mm i długości 22 m. Przewiduje się montaż (wymianę) istniejącego odcinka wodociągu na odcinek o tej samej średnicy z zamontowaną na nim rurą ochronną.

W ten sam sposób wykonać należy zabezpieczenie wodociągu wykonanego wg opinii ZUDP w-94/2009 mm w rejonie ul. Batorego. Odcinek ten o średnicy dn160 mm przewiduje się zabezpieczyć rurą ochronną dn250/14,8 mm o długości 35 m.

# Budowa sieci wodociągowej

Projektowaną sieć wodociągową dn90 – dn160 mm wykonać należy z rur PE100 SDR17. Odcinki krzyżujące się z projektowanymi lub istniejącymi drogami zabezpieczyć należy dodatkowe rurami ochronnymi z PE100 SDR17 o średnicy dn250/ 14,8 mm.

Rury wystawać będą poza pas jezdni min. 1,5 co umożliwi ewentualną wymianę wodociągu bez konieczności rozbiórki nawierzchni.

Włączenie do istniejących sieci wodociągowych wykonać należy przy użyciu armatury kołnierzowej żeliwnej w węźle w1 poprzez trójnik DN250/150 mm natomiast w węźle w9 poprzez trójnik DN150/150 mm. Za trójnikami wyłączeniowymi przewiduje się wykonanie zasuw odcinających z zamknięciem miękkim. Dodatkowo przewiduje się montaż zasuw przed i za studniami wodomierzowymi w celu umożliwienia wymiany zainstalowanej tam armatury.

W miejscach zmian kierunku, w węzłach oraz w miejscu wbudowania armatury zastosować należy bloki oporowe zabezpieczające wodociąg przed przemieszczeniem.

W celu umożliwienia opomiarowania zużycia wody oraz ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych w każdym z kompleksów przewiduje się wykonanie studni wodomierzowej.  Studnię wodomierzową przewiduje się jako studnię Ø1500mm z kręgów betonowych.

Na terenie stref przewiduje się wykonanie 18 równomiernie rozmieszczonych hydrantów, mających na celu zapewnienie spełnienia wymogów przeciwpożarowych podczas eksploatacji obiektu. Odcinki wodociągu (odejścia) do hydrantów dobrane zostały na podstawie zapotrzebowania przeciwpożarowego jako rurociągi z DN80 mm. Wymagana wydajność hydrantów wynosi 10 dm3/s przy zachowaniu ciśnienia 0,2 MPa.

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej deszczowej wynosi: 1 755m.

# Naftociągi

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczenia nieczynnego ropociągu w rejonie ulic Witosa i Traugutta wszelkie prace w obrębie ropociągu prowadzone będą ręcznie w uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem pracowników Ośrodka Kopalń Krosno. Nieczynny ropociąg nie ma ustalonej strefy ochronnej. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórki istniejącego, nieczynnego ropociągu.

# BRANŻA ELEKTRYCZNA

# Przebudowa oświetlenia ulicznego

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Lotników (I etap realizacji):

Obejmuje demontaż istniejących słupów nr: 41/1, 57/1, 58/1, 59/1 i 60/1 ze względu na kolizję z  przebudową skrzyżowania z projektowaną drogą oraz ulicą Lotników oraz budowę odcinka kabla między słupami nr 39/1 i 42/1 dla utrzymania ciągłości obwodu zasilającego oświetlenie.

# Budowa oświetlenia ulicznego

Zasilanie szaf oświetlenia ulicznego:

Szafa SOU-1:

Szafę oświetlenia ulicznego SOU-1 zlokalizowano przy projektowanej drodze klasy G w odległości ok. 220 m od skrzyżowania z ulicą Lotników. Zasilanie szafy SOU-1 wykonać kablem ziemnym YAKY 4x120 ze słupa linii napowietrznej nr 13/824/2 zasilanym ze stacji transformatorowej Głowienka 6. Do słupa nr 13 wykonanym z żerdzi wirowanej doprowadzony jest przewód AsXSn.

Szafa SOU-2:

Szafę oświetlenia ulicznego SOU-2 zlokalizowano przy projektowanej drodze stanowiącej wjazd na tereny przemysłowe w odległości ok. 25 m od drogi klasy G. Zasilanie szafy SOU-2, kablem ziemnym z wolnego pola rozdzielni nN stacji transformatorowej słupowej Krosno-Lotników (958).

Zasilanie oświetlenia ulicznego strefy przemysłowej:

Zasilanie oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej strefy zostanie zrealizowane od najbliższego słupa oświetleniowego zlokalizowanego w projektowanym pasie drogowym drogi G zlokalizowanego na dz. nr 35.

Budowa oświetlenia ulicznego:

Do oświetlenia projektuje się słupy kompozytowe w kolorze żółtym o wysokości 7 m, z wysięgnikiem długości 1 m i kącie nachylenia 15°. Słupy montowane będą na oddzielnych prefabrykowanych fundamentach betonowych F-120/43. Na wysięgnikach instalować oprawy LED-owe równoważne o mocy 51 W.

Łączna długość projektowanej sieci oświetlenia ulicznego wynosi: 1 792 m.

# Sieci energetyczne

Kabel SN 15 kV relacji Krosno LZN - Naftomontaż

Na czynnej linii kablowej, która musi ulec przebudowie ze względu na kolizje                            z projektowanymi urządzeniami drogowymi, należy wykonać wstawkę kablową z takiego samego kabla jak istniejący tj. HAKFta 3x95.

Kabel na skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczony będzie rurami ochronnymi.

Linia napowietrzna nN 0,4kV własności PGE zasilana ze stacji trafo Głowienka 6 (824).

Kolidującą linię napowietrzną nN 1-fazową należy przebudować w sposób następujący:

- istniejący słup nr 16 wymienić na słup wirowany K-10/10,

- między słupami nr 13 a nr 16 ułożyć kabel YAKY 4x120,

- istniejące słupy nr 14 i 15 należy zdemontować.

Linia napowietrzna 1-fazowa od słupa nr 16 pozostaje bez zmian.

# 2.2.11 BRANŻA TELETECHNICZNA

# Sieci teletechniczne

Kabel doziemny XzTKMXpw 10x4x0,5

Na istniejącym kablu doziemnym XzTKMXpw 10x4x0,5 wykonać wstawki kablowe w miejscu kolizji z projektowaną drogą klasy G.

Kanalizacja teletechniczna 2-otworowa ul. Słoneczna

Istniejącą kanalizację teletechniczną 2-otworową wraz z kablami w rejonie skrzyżowania z ulicą Słoneczną i projektowaną drogą serwisową należy przebudować w sposób nie kolidujący z budową drogi klasy G.

# Kanał technologiczny

W pasie drogowym drogi G na odcinkach przewidzianych do budowy drogi projektuje się kanał technologiczny w formie kanalizacji 6-otworowej (4 rury HDPE-110/6,3 i 2 rury HDPE-40/3,7 dla kabla światłowodowego). W głównym ciągu kanalizacji stosować studnie kablowe SKO-4. Na skrzyżowaniach z ulicą Lotników i ulicą Słoneczną zaprojektowano dodatkowo kanalizację z 1 rury HDPE-110/6,3 i studnie SKR-1 dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.

Projektuje się 2 odgałęzienia od głównej nitki kanału technologicznego w pasie drogowym drogi klasy G do uzbrajanych terenów inwestycyjnych. Odgałęzienia będą doprowadzały kanał technologiczny do 2 szaf dystrybucyjnych SD-5.1 i SD-5.2 zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej. Kanalizację wykonać z 4 rur HDPE-110/6,3 i 2 rur HDPE-40/3,7 stosując studnie kablowe SKO-4.

# Kabel światłowodowy

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Krosno zostanie wykonany kabel światłowodowy XOTKtsd 48J  od istniejącej szafy dostępowej SD-5 do studni kanału technologicznego w pasie drogowym drogi G i dalej do szafy SD-5.1. Kabel światłowodowy zostanie wciągnięty do 1 z rur Ø40 kanału technologicznego i doprowadzony do szaf SD-5.1. Kabel światłowodowy zostanie zakończony w szafie dystrybucyjnej na przełącznicach panelowych PS-19/48 1U.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określają projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 załączony jest jedynie poglądowo.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty częściowej.

5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

6. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rozliczenia:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

- rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie robót: do dnia 02.10.2015r.

6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

6.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcy gwarancji jakości i minimum 60 miesięcy rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego.

7. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.1. Spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.

7.1.1.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane:

-w specjalności inżynieryjnej:

a) mostowej,

b) drogowej,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

a)  telekomunikacyjnych,

b)  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c)  elektrycznych i elektroenergetycznych.

7.1.1.2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:

a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (uprawnienia w zakresie Nr 1) ;

b)  geodezyjna obsługa inwestycji (uprawnienia w zakresie Nr 4).

Uprawnienia: uprawnienia  geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji - uprawnienia zawodowe w zakresie Nr 4 i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych - uprawnienia zawodowe w zakresie Nr 1  wymagane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne wydane poza granicami Polski, które pozwalać będą na pełnienie funkcji geodety w zakresie objętym umową.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osobę, o której mowa w pkt 7.1.1 SIWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających  innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego Załącznika Nr 2.

7.1.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:

a) złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnień) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

b) złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,

c) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;

7.1.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.1.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.1.5. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane w pkt 7.1.3. SIWZ, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy).

7.2. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

7.2.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących uzbrojenie terenu wraz z budową drogi, o wartości nie mniejszej niż 7 000 000 zł brutto każda.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego Załącznika Nr 3.

7.2.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo i wartościowo w punkcie 7.2.1. wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:

- rodzaju,

- wartości,

- daty i miejsca wykonania,

b) dowody dotyczące ww. robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenie;

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane – wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 7.2.2.b).

7.2.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie, o którym mowa winno w szczególności zawierać informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

7.2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.2.5. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane powyżej, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy).

7.3. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

7.3.1. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (treść oświadczenia znajduje się w Załączniku Nr 1);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt. 2 składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w pkt 1) składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

Uwaga: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.4. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców.

7.4.1. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

W przypadku korzystania przez wykonawcę w realizacji zamówienia z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.4.2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

7.4.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji części niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym:

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winna spełniać następujące wymagania:

- przedmiot umowy winien stanowić część przedmiotu zamówienia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,

- winna określać kwotę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- winna określać termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- winna zawierać numer rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- załącznikiem do umowy winien być harmonogram rzeczowo-finansowy spójny pod względem rzeczowego wykonania oraz procentowego finansowania z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie zapłaty wynagrodzenia przez podwykonawcę/ców od wykonawcy od dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy za wykonanie przez podwykonawcę/ców roboty lub od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez podwykonawcę/ców robót,

- winna zawierać zapis, iż wykonawca wystawiając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców zobowiązany będzie do dokonania stosownego podziału należności za wykonane zakresy robót pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców w protokole odbioru robót. Podział ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- umowa winna zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego prawidłowość dokonanego ww. podziału należności oraz o braku jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do wykonawcy i Zamawiającego,

- winna zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót, dostaw oraz usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót, dostaw oraz usług, wynikającej z umowy zwartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku przyjęcia w umowie o podwykonawstwo cen jednostkowych za wykonane roboty, dostawy oraz usługi wyższych niż ceny jednostkowe określone umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7.4.4. Zamawiający zgłosi pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku:

- niespełniającej wymagań określonych w pkt 7.4.3 ppkt 2,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7.4.3 ppkt 3.

W przypadku niezgłoszenia w ww. terminie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

7.4.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.4.6. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych w pkt 7.4.3. pkt 2 lub pkt 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy.

W przypadku niezgłoszenia w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający umowę zaakceptował.

7.4.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości zamówienia.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

W przypadku, gdy ww. umowie termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż wyżej określony, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7.4.8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 7.4.2 – pkt 7.4.8.

8. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykonawcy podlegają wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:

- Jakub Jaskulski - Wydział Drogownictwa Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 700 do 1500 – w sprawach merytorycznych,

- Adriana Łącka lub Małgorzata Wanat – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 730 do 1530 – w sprawach formalno - prawnych;

Sposób porozumiewania się:

a) pisemnie – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”

b) faksem - nr: 13 47 43 306

c) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl

10. Wyjaśnienia treści SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

10.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

11. Wadium.

11.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157.

Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu).

Zamawiający informuje, że gwarancja wadialna musi zapewniać wypłatę wadium bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 306 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.

Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

12.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

12.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”.

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę.

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

12.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.

12.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta Krosna

Zamówienia Publiczne

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Oferta na przetarg pn.:

„Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”

# Nie otwierać przed  22 kwietnia 2015r. przed godziną 11.00.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 01 nie później niż do dnia 22 kwietnia  2015r.  do godziny 10.00.

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej złożenia).

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.

12.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.

Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

12.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.

12.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

13. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 22 kwietnia 2015r. do godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w dniu 22 kwietnia 2015r. o godz. 11.00, w sali nr 313.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w punkcie 12 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.

14. Sposób obliczenia ceny

14.1. Cena kształtowana jest kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, STWiORB, dokumentacji budowlanej oraz  SIWZ, a zamówienie podlega rozliczeniu ryczałtowemu.

Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca nie może więc żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 K.c.).

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys sporządzony zgodnie z nw. wytycznymi.

Kosztorys będzie traktowany pomocniczo w celu sporządzenia harmonogramu oraz określenia procentowego zaawansowania robót do wystawiania faktur miesięcznych.

Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek. Wartość całości zadania należy obliczyć jako sumę wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Do wyliczonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

14.2. Kosztorys powinien zawierać:

- kosztorys uproszczony z podziałem na elementy zgodne z tabelą umieszczoną w Załączniku nr 1 wraz z podsumowaniem kosztorysów,

- wykaz cen czynników produkcji: materiałów, sprzętu, robocizny, oraz wysokości kosztów pośrednich oraz zysku,

14.3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

15. Zamówienia uzupełniające.

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zakres zamówień uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

16. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 95 %

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

P  = [Cmin: C] x 95

gdzie:

P – liczba punktów

Cmin – cena najniższa

C     – cena badana

2) długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 5%

W kryterium „długość okresu gwarancji i rękojmi za wady” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Zaoferowanie co najmniej 7-letniego i dłuższego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 5 pkt.

Zaoferowanie co najmniej 6-letniego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 2,5 pkt.

Uwaga: maksymalna długość okresu gwarancji i rękojmi za wady jaka będzie podlegała punktacji wynosi 7 lat.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w obu ww. kryteriach).

17. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności:

  - przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu,

- oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności:

- rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną ofertową a sumą cen za części zamówienia, poprzez uznanie, iż prawidłowo obliczono ceny za części zamówienia,

- rozbieżności pomiędzy obliczoną łączną ceną a sumą cen elementów zamówienia, poprzez uznanie, iż prawidłowo obliczono ceny za elementy zamówienia,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

18. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

19. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie zostanie mu przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”, z którego Zamawiający zamierzał częściowo sfinansować przedmiotowe zamówienie.

20. Formalności dotyczące podpisania umowy

20.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną.

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

20.3. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Osoby występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.

20.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

21. Istotne zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,

- w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,

- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

- zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,

- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót.

c) przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.

3. Inne zmiany:

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,

o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie,

4. Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

22. Środki ochrony prawnej

22.1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego

przysługuje odwołanie.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.

22.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.

22.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania

23.1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

23.2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

23.3. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1,

2. Formularz – wykaz osób – Załącznik Nr 2,

3. Formularz - wiedza i doświadczenie – Załącznik Nr 3,

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik Nr 4 i 5,

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 6,

6. Wzór umowy  – Załącznik Nr 7,

7. Przedmiar robót i wykaz cen czynników produkcji – Załącznik Nr 8,

8. Dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 9.

Projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”
 jest umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013

Załącznik Nr 1

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej

w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”.

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

- Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ...........................................................................................................).

| Szczegółowa kalkulacja ceny |
| --- |
| L.p. | OZNACZENIE BRANŻY | NAZWA BRANŻY | CENA NETTO |
| 0 | 0 | Koszty ogólne * |  |
| 1 | A | Branża drogowo-mostowa - 1. Droga główna |  |
| 2 |  | Branża drogowo-mostowa - 2. Droga wewnętrzna |  |
| 3 | B1 | Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - 1. Droga główna |  |
|  |  | - kanalizacja dla potrzeb odwodnienia dróg |  |
|  |  | - kanalizacja dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych |  |
| 4 |  | Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - 2. Tereny inwestycyjne |  |
|  |  | - kanalizacja dla potrzeb odwodnienia dróg |  |
|  |  | - kanalizacja dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych |  |
| 5 | B2 | Branża sanitarna - kanalizacja sanitarna i wodociągi |  |
|  |  | - sieć kanalizacji sanitarnej |  |
|  |  | - sieć wodociągowa |  |
| 6 | C1 | Branża elektryczna - oświetlenie uliczne - 1. Droga główna |  |
|  |  | - oświetlenie uliczne (SOU-1) |  |
|  |  | - oświetlenie uliczne (SOU-2) |  |
|  |  | Branża elektryczna - oświetlenie uliczne - 2. Droga wewnętrzna |  |
| 7 | C2 | Branża elektryczna - zasilanie oświetlenia ulicznego (SOU-1; SOU-2) |  |
|  |  | - przyłącze do SOU-1 |  |
|  |  | - przyłącze do SOU-2 |  |
| 8 | C3.1 | Branża elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznej PGE |  |
|  |  | - przebudowa kabla SN 15kV |  |
|  |  | - przebudowa linii nN |  |
| 9 | C3.2 | Branża elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej UM Krosna |  |
| 10 | D1 | Branża teletechniczna - kanał technologiczny - 1. Droga główna |  |
|  |  | Branża teletechniczna - kanał technologiczny - 2. Tereny inwestycyjne |  |
| 11 | D2 | Branża teletechniczna - przebudowa sieci teletechnicznej |  |
|  |  | - przebudowa kabla telekomunikacyjnego |  |
|  |  | - przebudowa sieci telekomunikacyjnej ul. Słoneczna |  |
| 12 | D3 | Branża teletechniczna - kabel światłowodowy |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT |  |
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |

- Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferuję udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty objęte zamówieniem.

4. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .......

8.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres robót2: .......................................................................................

Nazwy (firmy) podwykonawców: (Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. *Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów/wykonawca należy do grupy kapitałowej, którą tworzą następujący przedsiębiorcy:  ……………………………………

Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……....................................................................

w imieniu wykonawcy (Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

2 Jako część/części zlecane podwykonawcom należy wykazać również część/części zamówienia zlecane podmiotom, o których mowa w punkcie 2: wykazu osób.

Projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”
 jest umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013

Załącznik Nr 2

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz osób |
| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |

1. *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt …..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w ......................................... przy ul. .......................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

2. *Wskazany powyżej podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia i tym samym składam w załączeniu oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy/Wskazany powyżej podmiot nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

3. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

4. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 3 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

6. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 4 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

7. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 5 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

8. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 6 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

9. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 7 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

10. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt …. wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

…….................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych    do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”
 jest umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013

Załącznik Nr 3

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |
| Wykaz robót budowlanych (określonych rodzajowo i wartościowo w SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich: - rodzaju, - wartości, - daty i miejsca wykonania, |
| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Wartość robót brutto w zł | Data wykonania | Miejsce wykonania |

1. *Oświadczam, iż wykazane powyżej roboty budowlane zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję/Oświadczam, iż wykazując spełnianie warunku polegam na wiedzy i doświadczeniu podmiotu/firmy: ................................................................. z siedzibą w ................................. przy ul. ................................................. nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu1 do oddania wykonawcy do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

2. *Wskazany powyżej podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia i tym samym składam w załączeniu oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy/Wskazany powyżej podmiot nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

3. Dowody dotyczące ww. robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone stanowią załącznik do niniejszego wykazu.

*niepotrzebne skreślić

………..……....................................................................

w imieniu wykonawcy (Pieczęć(cie) imienna(e)

i podpis(y) osób uprawnionych do składania  świadczeń woli w imieniu wykonawcy)

W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu wielu podmiotów należy złożyć zobowiązanie każdego z tych podmiotów.

Projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”
 jest umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013

Załącznik Nr 4

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

# Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby/osób, która/re będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na zadaniu pn.: „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”

- ……………………………………………….

(imię i nazwisko, uprawnienia, zakres powierzonych czynności)

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

Nazwa Podmiotu, adres: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.

Data: …………………………………………

Projekt pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”
 jest umieszczony w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013

Załącznik Nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

# Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do udostępnienia wykonawcy wiedzy i doświadczenia na zadaniu pn. „Rozwój strefy aktywności społeczno – gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”

Udostępnienie posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia będzie realne. Poniżej wskazujemy:

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

………………………………………………………………………………….

b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia

……………………………………………………………………………………..

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

…………………………………………………………………………………………..

- Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.

Data: …………………………………………

# Text boxes

DROGA KLASY G –

dojazd do kompleksu VI

DROGA KLASY G –

dojazd do kompleksu VII

KOMPLEKS VI

KOMPLEKS VII