| Lp. | Program | Ilość godzin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa i przechowywanie statku powietrznego: - Procedury i wykonywanie kołowania i holowania statku powietrznego oraz powiązane środki bezpieczeństwa; - Procedury i wykonywanie podnoszenia, klinowania, zabezpieczania statku powietrznego i powiązane środki bezpieczeństwa; - Poznanie metod przechowywania statku powietrznego; - Procedury i wykonywanie napełniania/opróżniania zbiorników paliwa; - Procedury odlodzeniowe i przeciwoblodzeniowe; - Zaopatrzenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne przy uziemieniu; - Wpływ warunków środowiska na obsługę i funkcjonowanie statku powietrznego. | 12 |
| 2. | Techniki demontażu, badania, naprawy i montażu: - Rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej; - Poznanie metod usuwania korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. - Metody naprawy generalnej, podręcznik naprawy konstrukcji; - Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji. - Poznanie i wykonywanie badań nieniszczących: penetracyjnych, radiograficznych, prądów wirowych, ultradźwiękowych i boroskopowych. - Poznanie technik demontażu i ponownego montażu. - Poznanie technik wykrywania i usuwania usterek. | 12 |
| 3. | Zdarzenia nadzwyczajne: - Wykonywanie badań po uderzeniu pioruna oraz penetracja HIRF. - Wykonywanie badań po zdarzeniach nadzwyczajnych takich jak trudne lądowanie oraz lot przez turbulencje. | 4 |
| 4. | Procedury obsługi technicznej: - Planowanie obsługi technicznej; - Procedury modyfikacyjne; - Procedury magazynowe; - Procedury certyfikacji/dopuszczania; - Badanie obsługi technicznej/kontrola jakości/gwarancja jakości; - Poznanie dodatkowych procedur obsługi technicznej; - Kontrola części składowych o ograniczonej trwałości. | 8 |
| Suma: | 36 |