Zadanie jest elementem całości przedsięwzięcia dofinansowywanego

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZP.271.36.2015							     Krosno, 14.05.2015r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie” - ZSP Nr 5 – docieplenie budynków.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru robót o nr 1.6.5, 1.7.8, 8.2.12 o wartości obmiaru.

Odpowiedź 1:

Poz. 1.6.5 - 12,50 m

Poz. 1.7.8 – 0 m3

Poz. 8.2.12 – 1 szt.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający na spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia uzna roboty budowlane o zakresie jednego zadania przetargowego obejmującego wykonanie termomodernizacji czterech budynków oraz budowę dachu o konstrukcji drewnianej na jednym z budynków, wartość zamówienia przekracza znacznie kwotę 1 mln zł brutto ?

Odpowiedź 2:

Tak.

Pytanie 3:

Czy zgodnie ze STWiORB należy ująć nawiewniki okienne ciśnieniowe, oraz ograniczniki uchylności we wszystkich wymienianych oknach?

Odpowiedź 3:

Wszystkie okna z PCV należy wyposażyć w nawiewniki okienne higrosterowane zapewniające przepływ powietrza minimum 0,3 m3/h.

Wszystkie skrzydła okienne rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki rozwieralności. Dla skrzydeł uchylnych i rozwieralno – uchylnych nie wymaga się zastosowania ograniczników.

Pytanie4:

Dotyczy poz. 7.1.5 przedmiaru. Gdzie występują drzwi Aluminiowe lub PCV 102x215 (szt. 2) i czy należy je ująć? Brak w projekcje i STWiORB.

Odpowiedź 4:

Powyższe drzwi dotyczą drzwi wejściowych w obu ścianach szczytowych budynku B. Należy je ująć w wycenie.

Pytanie 5:

Poz. 8.1.31-8.1.40 przedmiaru robót dotyczące pokrycia dachowego wraz z elementami towarzyszącymi. Proszę określić jaki rodzaj blachy należy zastosować: czy blachę aluminiową wg przedmiaru, czy blachę stalową powlekaną wg projektu wykonawczego i STWiORB?

Odpowiedź 5:

Do pokrycia dachu wraz z elementami towarzyszącymi pokryciu dachowemu (obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe) należy zastosować blachę aluminiową powlekaną gr. 0,70 mm, kolor szary.

Pytanie 6:

Poz. 1.3.9, 1.5.17, 4.1.9, 4.2.6 przedmiaru robót. Prosimy o potwierdzenie że należy zastosować płytę OSB 4 wg STWiORB.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty OSB 3.

Pytanie 7:

Poz. 8.9.16-8.9.18 - brak warstwy zbrojącej (siatka + klej) pod wykonanie tynku mozaikowego. Czy należy ująć?

Odpowiedź 7:

Tak. Sugeruje się w kosztorysie ofertowym dołożenie do elementu 8.9 - Schody wejściowe do budynków A i B dodatkowej pozycji 8.9.24 – Przyklejenie siatki zbrojącej – 52,48 m2.

Pytanie 8:

Poz. 8.4.2, 8.5.2. Proszę określić średnicę rury drenarskiej perforowanej, oraz czy ma być zastosowana z filtrem z geowłókniny, czy bez? W projekcie i STWiORB występuje rura fi 100 bez otuliny, natomiast w przedmiarze robót rura fi 126/113 z filtrem syntetycznym.

Odpowiedź 8:

Należy zastosować rurę drenarską o średnicy nie mniejszej niż 100 mm. Z uwagi na zastosowanie maty separacyjnej dla zasypki filtracyjnej nie wymaga się zastosowania filtru z maty syntetycznej dla rur drenarskich.

Pytanie 9:

Poz. 5.1.8 przedmiaru. Proszę o określenie klasy odporności ogniowej. Wg przedmiaru jest R 30 (2 x 12.5 mm płyta GKF), zaś według projektu i STWiORB EI 60 (2 x 15 mm płyta GKF).

Odpowiedź 9:

Zamawiający potwierdza błąd w opisie poz. 5.1.8. Należy wykonać zabudowę poddasza z płyt GKF w systemie o klasie odporności ogniowej REI 60. Zatem opis pozycji 5.1.8. winien mieć brzmienie: „Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwójnym z profili stalowych systemowych i wieszakach mocowanych do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe płyt GKF gr. 15 mm lub trzywarstwowe z płyt GKF gr. 12,5 mm na ruszcie podwójnym o rozstawie profili poszyciowych i głównych co 40 cm - ZABUDOWA SYSTEMOWA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60”.

Uwaga. Przy wycenie normatywy zużycia materiałów należy dostosować do powyższych wymagań lub do zastosowanego innego rozwiązania systemowego spełniającego powyższe wymagania odporności ogniowej.

Pytanie 10:

Pytanie dotyczące poz. 8.11.1 przedmiaru.

Czy należy uwzględnić warstwę wyrównawczą pod posadzkę z wykładzin z tworzyw sztucznych?

Odpowiedź 10:

W pozycji 8.11.1 dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania następujących robót:

- rozbiórkę wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych z kosztem utylizacji wykładziny,

- odczyszczenie podłoża z warstwy kleju i cienkowarstwowej zaprawy,

- gruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym,

- wykonanie cementowej cienkowarstwowej warstwy wyrównawczej gr. 2-3 mm;

Powyższy zakres robót dotyczy przygotowania podłoża pod wykonanie wykładziny z tworzyw sztucznych o przedmiarze 206,789 m2.