ZP.271.61.2015						Krosno, dnia 30 lipca 2015r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „System poprawy przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 28 w granicach administracyjnych miasta Krosna” w ramach realizowanego projektu: „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Ile nowych stacji metrologicznych należy zainstalować przy realizacji projektu?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z PFU należy zainstalować 1 stację meteorologiczną.

Pytanie nr 2:

Ile istniejących stacji meteorologicznych należy wykorzystać przy realizacji projektu i czy Zamawiający udostępni dane z tych stacji?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie posiada żadnej stacji meteorologicznej.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie w jakie czujniki metrologiczne powinna być wyposażona stacja meteorologiczna? Zapis w PFU „Generowanie ostrzeżeń i alarmów wynikających z zaistniałej sytuacji pogodowej, np. gołoledź, opad o dużym natężeniu, mgła jest zbyt ogólny i mało precyzyjny.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga, by stacja meteorologiczna prowadziła pomiar następujących parametrów:

· prędkości i kierunku wiatru na wysokości 6 m,

· temperatury i wilgotności powietrza na wysokości 3 m,

· temperatury nawierzchni, punktu zamarzania,

· stanu nawierzchni - sucha, wilgotna, mokra, śnieg, zamarzająca wilgoć, lód, zasolenie,

· opadów - obecność, intensywność,

· widzialności – w zakresie 0-2000m,

· pomiaru natężenia (parametrów) ruchu przy pomocy pętli indukcyjnych na wszystkich pasach ruchu w przekroju drogi w miejscu instalacji.

Stacja powinna przekazywać dane pomiarowe do sterowników w ciągu drogi w celu dostosowania sterowania sygnalizacjami do warunków atmosferycznych i ruchowych na drodze krajowej nr 28.

Wymagania dotyczące funkcjonowania stacji meteorologicznej:

-konfiguracja kanału transmisji, założenie konta na serwerze, udostępnienie Zamawiającemu internetowego dostępu do danych, konfiguracja połączeń ze sterownikami sygnalizacji świetlnych,

-kryteria wyboru czujników pomiarowych, metod pomiarowych, sposobu podłączenia czujników:

· czujniki z wyjściem cyfrowym jako mniej podatne na zakłócenia sygnału pomiarowego;

· czujniki z interfejsem w postaci wyjścia transmisyjnego umożliwiającego podłączenie wielu czujników do jednego fizycznego kanału pomiarowego – możliwość rozbudowy drogą modyfikacji oprogramowania;

· czujniki ze standardowym otwartym protokołem transmisji – możliwość zastosowania urządzeń od różnych producentów;

· logger – urządzenie wyposażone w system operacyjny.

PARAMETRY WYMAGANE

Datalogger z pamięcią wewnętrzną danych min. 10 MB FLASH (nie RAM), konfiguracja wejść pomiarowych/wyjść (wbudowane/rozbudowa): • min. 8 wejść analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA, • min. 4 wejścia bezpośrednie Pt 100 • min. 2 wejścia impulsowe - licznikowe • min. 2 wejścia częstotliwościowe • min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych czujników (rozszerzenia zestawu czujników) • min. 1 złącze RS232 do obsługi oddalonych czujników • złącza komunikacyjne: ETHERNET, USB, RS232, karta SD • mechanizmy obsługi LAN, modemu GPRS, modemu kablowego • stos protokołów TCP/IP • temperatura pracy: -40..+85 °C bez dodatkowego podgrzewania, Oprogramowanie pomiarowe loggera: • częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s, • częstotliwość zapisu od 1 min. do 3 godz., • możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym, • tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma • możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi w oparciu o zaprogramowane algorytmy reagowania na zdarzenia (znaki zmiennej treści, tablice informacyjne) Transfer danych: • Kanał podstawowy: Ethernet - np. podłączenie modemu DSL • Kanał alternatywny: RS232 - modem GSM/GPRS • przekaz danych na serwer systemu monitoringu użytkowanego przez zamawiającego

Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych i telekomunikacyjnych, zasilanie 230V, bufor akumulatorowy na min. 48h pracy, wyposażona w ochronę przepięciową kat. B+C. Możliwość wymiany zasilacza sieciowego na układ umożliwiający zasilanie z panelu solarnego i/lub generatora wiatrowego oraz bufor akumulatorowy 150 godzinny

Czujnik temperatury i wilgotności powierza - zespolony, obsługiwany przez logger poprzez kanał transmisji szeregowej w standardzie przemysłowym MODBUS RTU. • Zakres pomiaru temperatury: -40 .. +60 º C, ±0.1 º C • Zakres pomiaru wilgotności: 0..100% RH, ±2% dla 0..90% RH, ±3% dla >90% RH

Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotności - z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika

Czujnik kierunku i prędkości wiatru - zespolony, obsługiwany przez logger poprzez kanał transmisji szeregowej w standardzie przemysłowym MODBUS RTU. • Zakres pomiaru kierunku: 0..359º, rozdzielczość 6 º • Zakres pomiaru prędkości: 0..50 m/s, rozdzielczość 0.1 m/s, prędkość startu max. 0.5m/s

Czujnik stanu nawierzchni - zespolony, obsługiwany przez logger poprzez kanał transmisji szeregowej RS485. • pomiar temperatury nawierzchni: -30..+70 º C ±0.2 º C • punkt zamarzania: -20..0 º C ±0.1 º C • grubość warstwy wody/lodu: 0..4mm ±0.1mm • wilgotność nawierzchni: sucha/wilgotna/mokra • stan nawierzchni: brak śniegu/lodu, śnieg, marznący deszcz, lód • pomiar zasolenia (stężenie NaCl)

Czujnik opadu - zespolony, z wyjściem prądowym. • pomiar intensywności opadu: 0.01 .. 10 mm/min • ogrzewany (praca całoroczna)

Znak CE

Automatyczna Stacja Meteorologiczna winna prowadzić ciągły pomiar i przekaz do serwera Wykonawcy oraz sterowników sygnalizacji.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza wymianę sterowników na nowe o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych? Wymóg rozbudowania istniejących sterowników i ich oprogramowania tj. Sterownika Aster IT bez możliwości instalacji programowania nowych sterowników innych producentów narusza przepisy PZP, stanowi nieuprawnione ograniczenie konkurencji jak również narusza zasady równego traktowania Wykonawców. Ponadto takie działanie Zamawiającego narusza Jego interes, ponieważ może doprowadzić do utraty możliwości uzyskania zamówienia publicznego, jak również utratę dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Odpowiedź nr 4:

Sterowniki, których wymianę dopuszcza Zamawiający zostały podane w PFU. Pozostałe sterowniki nie mogą być wymienione ze względu na trwałość projektu: „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni” oraz naruszenie przepisów  art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885 z 2013 r. ze zm.).

Do sterowników nie podlegających wymianie ogólnie dostępne są pakiety oprogramowania narzędziowego, które umożliwiają pełne zarządzanie. W związku z tym Wykonawca ma możliwość dokonać zmian oprogramowania istniejących sterowników.