Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1

1.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrównaniem terenu Kompleksu V strefy inwestycyjnej przy ul. Kaczorowskiego w Krośnie oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów pochodzących z tych robót.

2.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W POZ. 1.1.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w punkcie 1.

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z SST i poleceniami Inspektora.

3.3. Zakres robót do wykonania obejmuje:

- usunięcie skupin oraz pojedynczych drzew niepodlegających zezwoleniu oraz krzewów do lat 10 z karczowaniem,

- nawiezienie ziemi, wyrównanie i zagęszczenie terenu,

- rozdrobnienie górnej warstwy gleby i wybranie zanieczyszczeń, korzeni drzew i krzewów,

- zabronowanie terenu i wykonanie siewu traw wolnorosnących,

- ponowne zabronowanie oraz wałowanie terenu,

- koszenie mechaniczne bez zagrabienia trawy.

Ilość ziemi koniecznej do nawiezienia nie została wskazana, gdyż będzie zależna od technologii prac prowadzonych przez wykonawcę oraz faktycznych potrzeb, wynikłych w trakcie wykonywania zamówienia. Uzupełnienie i zagęszczenie ziemi należy wykonać w przypadku usuwania karp, aby po posianiu trawy i zwałowaniu terenu nie powstały doły i zapadliska. Jeżeli będzie taka możliwość wyrównanie terenu można wykonać poprzez przesunięcie ziemi i zasypanie dołów.

Prace obejmują także wywóz odpadów powstałych w trakcie realizacji prac i przekazanie ich do składowania lub utylizacji – jeżeli będzie taka konieczność.

Wykonawca ponosi koszty wywozu, przekazania i zagospodarowania odpadów powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

3.4. Dokładny harmonogram prac zostanie opracowany wspólnie z Wykonawcą, po podpisaniu umowy.

3.5. Część robót wykonywana będą bezpośrednio przy ulicach miasta Krosna, na których odbywa się ruch pieszy i samochodowy. W związku z powyższym konieczne jest zwrócenie uwagi na organizację robót i zabezpieczenie prowadzonych prac. Prace nie powinny utrudniać ruchu samochodowego i pieszego.

  - Wytwarzane odpady w wyniku realizacji zamówienia, muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów.

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  - Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia w tym  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. 4.1 i 4.2 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

5.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejskie oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej SIWZ, SST.

6.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie ich usunąć, powiadamiając jednocześnie odp. Inspektora o wykonaniu robót.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiaru robót jest:

- 1 m2   odkrzaczonego, przygotowanego i zasianego terenu,

- 1 m2   wykoszonego terenu.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków umowy, warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz warunków zawartych w dokumentacji przetargowej SIWZ.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

9.2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie warunków określonych w umowie.

9.3. Podstawą sporządzenia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót faktycznie wykonanych, podpisany przez Kierownika wykonywanych robót i Inspektora.