Zamówienie jest dofinansowywanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej

ZP.271.77.2015				          		      Krosno, dnia 02.10.2015r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1.

Dot. poz. 3 przedm. na wyposażenie obiektu - Kosze jezdne hydrauliczne – 2 szt.

Na podstawie informacji otrzymanych od producenta urządzeń sportowych kosze jezdne hydrauliczne nie zmieszczą się na tej sali gimnastycznej ponieważ baza kosza ma 2 m a odległość tablicy od bazy ma 2,25 m, więc w sumie 4,25 m. Na hali o długości 30 mb jest dostępne tylko nieco ponad 2 m – za mało na postawienie hydraulicznego kosza jezdnego.

Prawidłowym rozwiązaniem jest zastosowanie uchylnej konstrukcji, składanej w bok na ścianę, wysięg 220 cm, mocowanej bezpośrednio do ściany lub słupa.

Prosimy o wyjaśnienie, który wariant należy przyjąć przy wycenie wyposażenia?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wymaga, aby opisane w Obmiarze kosze jezdne hydrauliczne (LP. 3d.1) zostały zamienione zgodnie z rysunkami projektowymi rys. A/07, A/11, A/12 na kosze montowane do ściany wg poniższej specyfikacji:

„Konstrukcja do koszykówki uchylna - dwu-elementowa, wysięg całkowity 2 m (0,8 m konstrukcji stałej + 1,2 uchylnej), montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL”.

Pytanie nr 2.

Dot. poz. 5 przedm. na wyposażenie obiektu - Drabinki gimnastyczne podwójne wys. 2,5 m – 60 szt.

Prosimy o potwierdzenie, że w wyżej wymienionej pozycji należy wycenić 30 szt drabinek podwójnych co daje 60 pól ćwiczebnych.

Odpowiedź nr 2.

Arenę sali gimnastycznej należy wyposażyć w 30 szt. drabinek podwójnych co daje 60 pól ćwiczebnych.

Pytanie nr 3.

Z rysunków nr A11, A12, oraz rzutów parteru oraz piętra projektu wykonawczego branży architektonicznej wynika, że okna aluminiowe oraz p.poż mają być montowane w warstwie docieplenia - wysunięte poza lico muru. Ze względu na wielkość zestawów okiennych oraz ciężar szczególnie okna p.poż – żaden producent nie podejmie się takiego montażu, jedynie w formie fasady co spowoduje wzrost wartości stolarki okiennej. Proszę o podanie informacji jakie rozwiązanie przyjąć.

Odpowiedź nr 3.

Okna aluminiowe oraz p.poż należy wykonać jako osadzone w murze.

Pytanie nr 4.

W pozycji nr 63 oraz 161 przedmiaru robót budowlanych występują płyty włóknocementowe ETERPLAN N-12 mm. Proszę o podanie koloru płyty ponieważ w udostępnionej dokumentacji nie ma podanej takiej informacji.

Odpowiedź nr 4.

Elewację budynku w części cokołu należy wykończyć tynkiem mozaikowym o grubości ziarna 1,5 mm w kolorze jasno szarym – zbliżonym do naturalnego betonu.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby opisane w Obmiarze kosze jezdne hydrauliczne (LP. 3d.1) zostały zamienione zgodnie z rysunkami projektowymi rys. A/07, A/11, A/12 na kosze montowane do ściany wg poniższej specyfikacji:

„Konstrukcja do koszykówki uchylna - dwu-elementowa, wysięg całkowity 2 m (0,8 m konstrukcji stałej + 1,2 uchylnej), montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL ?

Odpowiedź nr 5.

Tak, Zamawiający wymaga, aby opisane w Obmiarze kosze jezdne hydrauliczne (LP. 3d.1) zostały zamienione zgodnie z rysunkami projektowymi rys. A/07, A/11, A/12 na kosze montowane do ściany wg poniższej specyfikacji:

„Konstrukcja do koszykówki uchylna - dwu-elementowa, wysięg całkowity 2 m (0,8 m konstrukcji stałej + 1,2 uchylnej), montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL”.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby tablice do koszykówki na boisku centralnym zostały dostarczone wg poniższej specyfikacji:

„Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica przykręcona jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 50x40x2 mm), lakierowanej proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270?

Odpowiedź nr 6.

Tak, Zamawiający wymaga, aby tablice do koszykówki na boisku centralnym zostały dostarczone wg poniższej specyfikacji:

„Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica przykręcona jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 50x40x2 mm), lakierowanej proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270”.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wymaga, aby tablice ze szkła akrylowego posiadały osłony wg poniższej specyfikacji:

„Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków?

Odpowiedź nr 7.

Tak, Zamawiający wymaga, aby tablice ze szkła akrylowego posiadały osłony wg poniższej specyfikacji:

„Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków”.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, aby tablice ze szkła akrylowego posiadały obręcze uchylne wg poniższej specyfikacji:

„Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270?

Odpowiedź nr 8.

Tak, Zamawiający wymaga, aby tablice ze szkła akrylowego posiadały obręcze uchylne wg poniższej specyfikacji:

„Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270”.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający w poz. z Obmiaru LP. 3.d.1 ma na myśli sprzęt posiadający certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 9.

Tak, Zamawiający oczekuje dostawy sprzętu posiadającego certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie nr 10.

Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt do koszykówki centralnej tj.: konstrukcja uchylna, tablice i osłony dolnej krawędzi oraz obręcze uchylne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 10.

Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty nie jest wymagane dołączenie certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatu zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji będzie wymagany przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji i dostawy sprzętu, a dokumenty te zgodnie z wymogami SIWZ wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed dostarczeniem wyrobów.

Pytanie nr 11.

Dla pozycji z Obmiaru (LP. 4.d.1) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie:

- długości wysięgu konstrukcji koszy treningowych?

- konstrukcja wysięgu stała czy uchylna?

- tablica wykonana ze szkła akrylowego czy laminatu epoksydowego?

- czy w przypadku wyboru tablicy ze szkła akrylowego Zamawiający oczekuje dostawy osłony dolnej krawędzi?

Odpowiedź nr 11.

Kosze treningowe należy dostarczyć zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- - wysięg całkowity 1,0 m, montowana bezpośrednio do ściany.

- - konstrukcja wysięgu koszy treningowych stała, wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

- - tablica wykonana ze szkła akrylowego.

- - wraz z dostawą osłony dolnej krawędzi.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający w poz. z Obmiaru LP. 4.d.1 ma na myśli sprzęt posiadający certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 12.

Tak, Zamawiający oczekuje dostawy sprzętu posiadającego certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie nr 13.

Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt do koszykówki treningowej tj. zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 6 (dla konstrukcji, tablicy, obręczy i osłon) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 13.

Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty nie jest wymagane dołączenie certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatu zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji będzie wymagany przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji i dostawy sprzętu, a dokumenty te zgodnie z wymogami SIWZ wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed dostarczeniem wyrobów.

Pytanie nr 14.

Dla pozycji z Obmiaru (LP. 2.d.1) wspomniane jest „osadzenie tulei z pierścieniem i deklem do słupków szt. 6”.

Prosimy o wyjaśnienie dla jakich dyscyplin tyczy się wskazana ilość i ewentualne sprostowanie ilości?

Odpowiedź nr 14.

Wymienione w pozycji Obmiaru (LP. 2.d.1) „osadzenie tulei z pierścieniem i deklem do słupków szt. 6” dotyczy dyscyplin sportowych gry w siatkówkę, gry w tenisa oraz gry w  badmintona. W pozycji Obmiaru (LP. 2.d.1) powinno być 4 szt.

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający w celu wydłużenia żywotności tulei oczekuje dostawy i montażu tulei o głębokości 335 mm z dnem spawanym w całości wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 15.

Tak, Zamawiający oczekuje dostawy i montażu tulei o głębokości 335 mm z dnem spawanym w całości wykonanej ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający wymaga, aby „słupki regulowane z antenkami do siatkówki i tenisa” – Obmiar LP. 6.d.1 zostały dostarczone wg poniższej specyfikacji:

„Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie)?

Odpowiedź nr 16.

Tak, Zamawiający wymaga, aby „słupki regulowane z antenkami do siatkówki i tenisa” – Obmiar LP. 6.d.1 zostały dostarczone wg poniższej specyfikacji:

„Słupki do siatkówki profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający w poz. z Obmiaru LP. 6.d.1 ma na myśli sprzęt posiadający certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 17.

Tak, Zamawiający oczekuje dostawy sprzętu posiadającego certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie nr 18.

Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, że oferowane słupki do siatkówki odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 18.

Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty nie jest wymagane dołączenie certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatu zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji będzie wymagany przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji i dostawy sprzętu.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowych kompletów słupów dla boisk poprzecznych?

Odpowiedź nr 19.

Zamawiający nie oczekuje dostarczenia dodatkowych kompletów słupów dla boisk poprzecznych.

Pytanie nr 20.

Czy Zamawiający oczekuje dostawy piłko chwytów na ścianach szczytowych w postaci siatki polipropylenowej o gr. 3 mm, oczku 100x100 mm z dodatkowym przeszyciem górnej krawędzi na 30 i 60 cm oraz obciążeniem dolnej krawędzi 200g/mb ?

Odpowiedź nr 20.

Tak, Zamawiający oczekuje dostawy piłko chwytów na ścianach szczytowych w postaci siatki polipropylenowej o gr. 3 mm, oczku 100x100 mm z dodatkowym przeszyciem górnej krawędzi na 30 i 60 cm oraz obciążeniem dolnej krawędzi 200g/mb.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający w poz. z Obmiaru LP. 9.d.1 ma na myśli sprzęt posiadający certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 21.

Tak, Zamawiający oczekuje dostawy sprzętu posiadającego certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie nr 22.

Proszę o informację, czy w celu potwierdzenia, że oferowane piłko chwyty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 22.

Zamawiający informuje, że na etapie składania oferty nie jest wymagane dołączenie certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikatu zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą wydanym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji będzie wymagany przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji i dostawy sprzętu.

Pytanie nr 23.

Prosimy o potwierdzenie, że rozdział nr 1.13 "Przebudowa kolidującego przyłącza nn" przedmiaru dotyczącego instalacji elektrycznych, jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź nr 23.

Tak, rozdział nr 1.13 "Przebudowa kolidującego przyłącza nn" przedmiaru dotyczącego instalacji elektrycznych, jest w zakresie przetargu

Pytanie nr 24.

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca przed zamontowaniem podłogi sportowej w hali, winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotycząca całego systemu podłogi sportowej: konstrukcja legarowa + nawierzchnia sportowa jako komplet, z wyżej przywołaną normą. W projekcie Zamawiający wskazuje na parametry samej wykładziny, a nie całej podłogi – która powinna mieć parametry odpowiadające normie PN-EN 14904. Czy Zamawiający oczekuje położenia wykładziny o zawyżonych parametrach – względem dokumentu odniesienia jakim polska norma – na jakiejkolwiek konstrukcji? Czy podłoga sportowa (konstrukcja-wykładzina) ma spełniać wymagania normy PN-EN 14904?

Odpowiedź nr 24.

Podłoga sportowa sali gimnastycznej powinna być wykonana i powinna odpowiadać wymaganiom z obowiązującej w tym zakresie normy PN EN 14904:2006. Wykonawca powinien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej: konstrukcja legarowa + nawierzchnia sportowa jako komplet, z wyżej przywołaną normą.

Pytanie nr 25.

W opisie przedmiotu zamówienia Inwestor wskazuje dla wykładziny sportowej na produkt jednego producenta – Gerflor. W Polsce jest wskazany konkretny przedstawiciel, który jest wyłącznym dystrybutorem tej wykładziny i nikt inny nie uzyska dostępu do produktu wskazanego w projekcie. Tym samym podłogę opisaną w projekcie może wykonać jedna firma. Zwracamy uwagę na fakt, że przedmiot zamówienia opisuję się zgodnie z art. 30 pkt. 1 Ustawy PZP, za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W Polsce, obowiązującą normą dotyczącą podłóg sportowych jest norma PN – EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja“. Norma ta dzieli podłogi powierzchniowo – elastyczne na podłogi typu 3 i 4. Ponieważ każdy producent profesjonalnych podłóg sportowych produkuje podłogi wg własnej technologii, oczywistym jest, że nie będą one osiągały identycznych wyników pod kątem normy PN – EN 14904. Dlatego też norma określa wartości graniczne dla poszczególnych parametrów oraz typów. Na podstawie wyników testów danej podłogi jest ona klasyfikowana jako podłoga typu 3 lub 4 – najwyższy. Wnosimy zatem sprostowanie wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującą normą EN 14904.

Odpowiedź nr 25.

Zgodnie z zapisem projektu pkt. 11. Uwagi końcowe, przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień Publicznych, zwłaszcza art. 29 ustawy. Oznacza to, że wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych ww. urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć oczekiwaną funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w sali gimnastycznej, certyfikowanej – zgodnej z normą PN – EN 14904:2009, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią OVC o grubości 6,5 mm ?

Nawierzchnia ta posiada o 0,04 mm grubszą warstwę użytkową (ścieralną), która bezpośrednio odpowiada za odporność na zużycie. Produkt opisany w projekcie ma 0,66 mm warstwy ścieralnej, natomiast pozostałe 1,41 mm „kompleksu warstwy wierzchniej“ ( jak to nazywa ładnie projektant językiem marketingowym) to zwykły podkład spienionego PCV, który nie ma wpływu na odporność dotyczącą zużycia wykładziny. Niestety chyba w wyniku szybkiej procedury kopiuj-wklej coś się nie udało, gdyż 0,66+1,41=2,07, a w projekcie wykonawczym na stronie 11 jest wskazana łączna wartość 2,1 mm. Gdzieś zabrakło 0,03 mm.

Proponowana nawierzchnia z PCV jest szeroko stosowana w obiektach zamkniętych: w halach sportowych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych np. piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki ( certyfikat IHF, FIBA, Polskiego Związku Piłki Siatkowej). Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia PVC dzięki powłoce Topclean XP protection posiada bardzo wysoką odporność na ścieranie, zużycie, zgniecenia i zarysowania oraz jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości. Optymalne właściwości zawdzięcza podkładowi z komórkowej pianki akustycznej o wysokiej gęstości i strukturze plastra miodu, redukuje ona przenoszenie dżwięków, zapewnia optymalne odbicie piłki i amortyzację wstrząsów, zwiększając odporność na zmęczenie i konrolę z nawierzchnią. Nawierzchnia zapewnia również znakomite odkształcenie pionowe.

Nawierzchnia PVC jest nieszkodliwa dla zdrowia, znacząco ogranicza rozwój grzybów i bakterii. Jest przyjazna środowisku i wpływa na lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: ilość lotnych związków organicznych ( VOC) jest mniejsza niż 100 mg/m3.

Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią PVC spełniają wymagania normy EN 13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę Cfl – s1. Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorbcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki (muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych z normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18-32 cz.2, które to normy – jednocześnie –bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe“, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia“.

Odpowiedź nr 26.

Opis ogólnych wymagań dla podłogi sportowej sali gimnastycznej.

1. Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej (ścieralnej) zbudowanej z czystego winylu (PCV).warstwa ta zabezpieczona środkiem tworzącym strukturę odporną na zabrudzenia i zwiększającym trwałość́.

2. Środek wykładziny wzmocniony siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia powstałego wskutek dynamicznych obciążeń́ spowodowanych stawianiem stó́p na nawierzchni.

3. Wykładzina zabezpieczona fabrycznie środkami przeciw pleśniowymi i bakteriostatycznymi na całej gruboś́ci.

4. Wykładzina zabezpieczona fabrycznie środkami przeciw działaniu środkó́w chemicznych i zabrudzeniem

Parametry techniczno-użytkowe wymaganej nawierzchni z tworzyw sztucznych;

1. Grubość́ min.7 mm;

2. Ż̇ywotność wierzchniej warstwy nie mniejsza niż 10 lat potwierdzona oś́wiadczeniem producenta; -certyfikaty sportowe;

3. Aprobata ITB;

4. Pełna zgodność nawierzchni ze wszystkimi parametrami normy obowiązującej w Polsce EN PN 19904 dotyczą̨cej systemów nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach zamkniętych potwierdzona certyfikatem (oznakowaniem CE) oraz kompletem wyników badań;

5. Atest higieniczny dotyczący nawierzchni sportowej;

6. Certyfikat przeciwpożarowy klasa palnoś́ci Cfi-sl na ruszcie drewnianym;

7. Tłumienie energii: 35 %: 8. odbicie piłki >98%.

Pytanie nr 27.

W projekcie wykonawczym branży architektonicznej w zestawieniu stolarki drzwiowej rysunek nr A/15 w pozycjach D1o, D2, D3, D4 podano informację, aby drzwi wyposażyć w ramę aluminiową obejmującą. Ze względu na to, iż żaden ze znanych nam producentów drzwi aluminiowych nie produkuje ościeżnic obejmujących, proszę o podanie nazwy systemu, który spełni podane wymagania zarówno w drzwiach aluminiowych oraz przeciwpożarowych.

Odpowiedź nr 27.

Drzwi wskazane w przedmiotowym zestawieniu stolarki rys. A/15 należy wykonać z typowymi ościeżnicami jakie są stosowane do systemowej stolarki aluminiowej.

Pytanie nr 28.

W przedmiarze robót dotyczącego wyposażenia hali sportowej podano kosze jezdne hydrauliczne, natomiast w projekcie wykonawczym branży architektonicznej na rysunku nr A/11 zaznaczono kosz montowany do ściany. Ponadto kosze jezdne hydrauliczne nie zmieszczą się na tej hali, ponieważ baza kosza ma 2 m, a odległość tablicy od bazy ma 2,25 m, więc w sumie ponad 4 m, tymczasem na hali długości 30 mb jest dostępne tylko nieco ponad 2 m – za mało na postawienie takiego kosza hydraulicznego jezdnego. Proszę o podanie informacji jakie rozwiązanie przyjąć.

Odpowiedź nr 28.

Do wyposażenia sali należy przyjąć kosze do koszykówki na ramie metalowej poz. 4.d.1 w ilości 6 szt. Nie należy uwzględniać koszy jezdnych hydraulicznych poz. 3.d.1. w ilości 2 szt.

Pytanie nr 29.

W przedmiarze wyposażenia hali sportowej w pozycji nr 9 podano (30+18)x2x8,16 =783,36 m2 siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej. Proszę o podanie informacji czy podana wartość jest prawidłowa, ponieważ uwzględniając drabinki gimnastyczne ilość siatki powinna być mniejsza.

Odpowiedź nr 29.

Do wyceny należy przyjąć siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej w ilości 29,70x6,16x2+18x8,16x2=660 m2.

Pytanie nr 30.

I. Roboty rozbiórkowe.

Brak wywozu, utylizacji gruzu i elementów budynku szkolnego przeznaczonego do rozbiórki w ilości około 180 m3.

Odpowiedź nr 30.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 31.

I. Roboty rozbiórkowe.

Brak rozbiórki i wywozu zadaszenia śmietnikowego wraz ze ścianami i fundamentami.

Odpowiedź nr 31.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 32.

I. Roboty rozbiórkowe.

Likwidacja i wywóz gruzu szachtów budynku szkoły w miejscu łącznika.

Odpowiedź nr 32.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 33.

I. Roboty rozbiórkowe.

Demontaż elementów metalowych rur i fundamentów w ilości 46 szt. (bramki, drążki do ćwiczeń gimnastycznych, wraz z wywozem).

Odpowiedź nr 33.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 34.

I. Roboty rozbiórkowe.

Karczowanie i wywóz dwóch drzew o średnicy 50 cm.

Odpowiedź nr 34.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 35.

II. Roboty budowlane.

Brak parapetów wewnętrznych z konglomeratów w ilości 48 szt. szer. do 35 cm tj. 23,8 m2 / KNR 20-02,2103-2/.

Odpowiedź nr 35.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 36.

II. Roboty budowlane.

Izolacje fundamentów masą asfaltowo – kauczukową, powinno być dwa razy, policzono jeden raz, poz. 21-240, 68 m2 i poz. 83-447, 70 m2. Łącznie 738,38 m2 /KNR2-02,603-6/.

Odpowiedź nr 36.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 37.

II. Roboty budowlane.

Brak listew wentylacyjnych do podłogi sportowej w ilości 118 mb /kalkulacja/.

Odpowiedź nr 37.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 38.

II. Roboty budowlane.

Podłoga sportowa o powierzchni powyżej 350 m2/budowana sala ma 540 m2/ wymaga zastosowania wentylacji wymuszonej poprzez zastosowanie rur nawiewnych, wentylatorów o odpowiedniej wydajności i podłączeń elektrycznych /kalkulacja/

Odpowiedź nr 38.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 39.

II. Roboty budowlane.

Brak listew wentylacyjnych do podłogi sportowej w ilości 118 mb /kalkulacja/.

Odpowiedź nr 39.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 40.

II. Roboty budowlane.

A) Brak rusztowania do robót murowych, tynków i malowania ścian sali gimnastycznej /wysokość 8,20/ w ilości 840 m2 /KNR2002, 1612-3/.

B) Brak rusztowania do wykonania elewacji obiektu w ilości 1390 m2 /KNR2_02, 1604/.

C) Brak rusztowania do robót wykonywanych przy sufitach /na sali/ w ilości 592 m2/ KNR 2 -02, 1605-4/

Odpowiedź nr 40.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 41.

II. Roboty budowlane.

Sprzęt sportowy

Poz. 18 proszę o potwierdzenie, czy mają być:

a) szafki z ławeczkami podwójnymi,

b) proszę o podanie parametrów – rozmiary wyposażenia w pozycjach 12, 13, 14 i 17.

Odpowiedź nr 41.

a) szatnie należy wyposażyć w  szafki ubraniowe metalowe na stelażu z ławeczką szer. 40 głęb. 60 wys. 210

b)

- poz. 12 szafki ubraniowe – szafka ubraniowa metalowa szer. 40 głęb. 60 wys. 210

- poz. 13 regał półkowy – szer. 40 głęb. 60 wys. 210

- poz. 14 szafa magazynowa – szer. 40 głęb. 60 wys. 210

- poz. 17 szafki ubraniowe – szafka ubraniowa metalowa na stelażu z ławeczką szer. 40 głęb. 60 wys. 210.

Pytanie nr 42.

II. Roboty budowlane.

Proszę o podanie w jakiej ilości wystąpi wykładzina elektrostatyczna /pom. medyczne z komputerami/.

Odpowiedź nr 42.

Materia wykończenia posadzek – wykładzina został wskazany na rys. A/07, A/09. W pomieszczeniach nie zaprojektowano wykładzin elektrostatycznych.

Pytanie nr 43.

II. Roboty budowlane.

Brak drenażu liniowego, który trzeba wpiąć do kanalizacji drenażowej – z pod ław fundamentowych

Odpowiedź nr 43.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 44.

II. Roboty budowlane.

Proszę o podanie czy należy liczyć żaluzje stalowe malowane proszkowo/proszę określić typ i do których okien – pojedyncze czy dzielone/.

Odpowiedź nr 44.

Nie należy liczyć żaluzji stalowych, projektant odstąpił od ich stosowania.

Pytanie nr 45.

II. Roboty budowlane.

Proszę o sprecyzowanie wymiarów płytek klinkierowych / różne opisy/ Roben gr.14 mm piaskowe - białe

Odpowiedź nr 45.

Płytki klinkierowe wykończenia elewacji należy wycenić jako Roben typ Sorrento kolor piaskowo-biały o wymiarch 240x71x14mm lub równoważny.

Pytanie nr 46.

II. Roboty budowlane.

Prosimy o udostępnianie wykazu płyt kanałowych, stropowch.

Odpowiedź nr 46.

Wykaz płyt stropowych kanałowych zamieszczono na rys. KW3 i KW4.

Pytanie nr 47.

II. Roboty budowlane.

Brak siatki zbrojeniowej na płycie betonowej 540 m2.

Odpowiedź nr 47.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 48.

Branża sanitarna:

Przyłącz i przekładka gazu.

- brak uzgodnionego projektu na wykonanie nowego przyłącza gazu zgodnie z porozumieniem nr PSG6VI/ ZIN /18W/347124/15-21p/15.

- brak w przedmiarach szafki gazowej, zaworów gazowych, przejścia PE/stal, i.t.

- zgodnie z porozumieniem Inwestora z Zakładem Gazowniczym Jasło nr: PSG6VI/ZIN/18W/347124/15-21p/1/15 na rzecz Zakładu Gazowniczego należy uiścić opłatę wyłączeniową, odbiorową, neutralizacji nieczynnego gazociągu. Kto poniesie przedmiotową opłatę Zamawiający czy wykonawca?

Odpowiedź nr 48.

- w momencie podpisania umowy na realizację inwestycji, objętej przedmiotowym postępowaniem przetargowym, wykonawca otrzyma komplet dokumentacji formalno– prawnej wraz z uzgodnionym projektem wykonania nowego przyłącza.

- prace należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót branża sanitarna – przyłącz gazu z dnia 02.10.2015r.

- wszelkie opłaty na rzecz Zakładu Gazowniczego w Jaśle wynikające z ww. porozumienia ponosi wykonawca.

Pytanie nr 49.

Branża sanitarna:

Przekładka i przyłącz wody.

- brak w wycenie rury ochronnej (średnica, długość materiału) na przejściu wodociągu pod drogą,

- brak w przedmiarach przyłącza wody (DN 40, 77 m), który zakłada projekt,

- w przedmiarach jest wodomierz DN 32, a w projekcie DN 20. Którą wersję przyjąć i jakie przyjąć średnice armatury wodomierzowej?

- projekt zakłada studzienkę wodomierzową systemową Hawle, a w przedmiarach jest wylewana na mokro. Którą wersję przyjąć?

Odpowiedź nr 49.

- do wykonania rur osłonowych należy stosować rury polietylenowe PE PN-EN 1555:2007:

- rura PE 80 SDR 17 o średnicy: Ø 90 × 5,4 mm długość - 7,0 m,

- rura PE 80 SDR 17 o średnicy: Ø 63 × 3,8 mm długość - 2,5 m;

- do wyceny należy uwzględnić wykonanie przedmiotowego przyłącza wody tak jak wskazano to w projekcie,

- wodomierz należy wykonać jako DN 32 zgodnie,

- należy uwzględnić wykonanie przedmiotowej studzienki wodomierzowej jako systemowej Hawla jak wskazano to w projekcie.

Pytanie nr 50.

Branża sanitarna:

Kanalizacja sanitarna

W projekcie studzienka jeden raz projektowana jest systemowo DN 600, a w innym miejscu opisana jest jako prefabrykat B-45, jaką studzienkę należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 50.

Do wyceny należy przyjąć studzienki prefabrykowane B-45.

Pytanie nr 51.

Kanalizacja deszczowa.

Projekt zakłada rury typu N, czy takie należy wycenić czy rury klasy SN 8 spienione?

Odpowiedź nr 51.

Do wyceny należy przyjąć rury SN8.

Pytanie nr 52.

Instalacje sanitarne wewnętrzne.

Instalacja c.o.

- projekt zakłada podgrzewacz c.w.u. VIH Vaillant 500 l, a w przedmiarach jest go brak, czy należy ująć w/w podgrzewacz i czy można zastosować równorzędny?

- czy można zamienić grzejniki Purmo na równorzędne np. Radson, Kermi itp.

- projekt zakłada prowadzenie rur stalowych czarnych c.o. i do nagrzewnic pod posadzką. Czy można zastosować zamienne rury z PP stabilizowane włóknem szklanym, które mają lepsze parametry do układania ich pod posadzką. Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie.

- projekt zakłada łączenie grzejników rurami wielowarstwowymi skręcanymi na trojaki. Czy można zastosować wielokrotnie tańsze rury PP stabilizowane z wkładką z włókna szklanego zgrzewane doczołowo?

Odpowiedź nr 52.

- tak, w wycenie należy uwzględnić podgrzewacz c.w.u. VIH Vaillant 500 l lub równorzędny.

- tak można zamienić grzejniki Purmo na grzejniki równorzędne.

- tak można zamienić rury stalowe na rury PP stabilizowane włóknem szklanym.

- tak można zamienić rury wielowarstwowe skręcane na trójnika na rury PP stabilizowane włóknem szklanym zgrzewane doczołowo.

Pytanie nr 53.

Woda i kanalizacja.

- brak w przedmiarach studni schładzającej w wymiennikowni. Czy należy przyjąć ją do wyceny?

- brak w przedmiarach zaworów cyrkulacyjnych ZTB 4010 DN 20. Proszę podać ile sztuk należy przyjąć do wyceny.

- projekt zakłada wykonanie instalacji wodociągowej z rur wielowarstwowych skręcanych (drogie). Czy można dokonać zmiany na rury PP PN20 (znacznie tańsze) a właściwości równorzędne do rur wielowarstwowych. Instalacja p.poż pozostaje z rur stalowych.

- w opisie projektu przewidywane są umywalki 14 szt. z półpostumentami. W przedmiarach jest ich brak. Czy należy je ująć ?

- w projekcie jest 7 szt brodzików z kabinami, a obok brodzików prawdopodobnie zaprojektowano koryta do mycia nóg wykonane z płyty. Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie lub opisanie co to za przybory.

- czy umywalki 90 szt. 4 są to umywalki specjalnego przeznaczenia dla zakładów fryzjerskich czy są to tylko zwykłe umywalki o dł. 90 cm wpuszczane w blat ?

- czy umywalki 90 szt 4 są to umywalki specjalnego przeznaczenia dla zakładów fryzjerskich czy są to tylko zwykłe umywalki o dł. 90 cm wpuszczane w blat ?

- na rzutach zaprojektowane są zlewy okrągłe i kwadratowe. Brak ich w obmiarach. Proszę o podanie ile wycenić poszczególnych zlewów, czy montowane będą na szafkach? Jeżeli tak, proszę podać wymiary.

Odpowiedź nr 53.

- tak do wyceny należy uwzględnić typową studnię schładzająca w pomieszczeniu wymiennikowni.

- należy uwzględnić 4 szt. zaworów cyrkulacyjnych ZTB 4010 DN 20.

- tak można zamienić rury wielowarstwowe skręcane na PP stabilizowane włóknem szklanym zgrzewane doczołowo.

- należy uwzględnić 20 szt. umywalek z półpostumentami oraz 1 szt. umywalki dla osób niepełnosprawnych.

- tak zaprojektowane zostało 7 szt. brodzików w natryskach oraz  4 szt. koryt do mycia stóp wykonane jako murowane wykończone płytkami ceramicznymi, nad korytem do mycia stóp należy zamontować baterię.

- jest to zwykła umywalka uwzględniona w 20 szt.

- zlewy w ilości 7 szt. należy uwzględnić ze stali nierdzewnej o wymiarze 60x60 oraz szafki o odpowiadających wymiarach. Należy uwzględnić również 3 szt. zlewów ze stali nierdzewnej o wymiarze 60x60 montowane na elementach wsporczych do ścian w pomieszczeniach technicznych i porządkowych.

Pytanie nr 54.

Branża BUDOWLANA:

Pozycje przedm. nr 40, 43 – „Płyty OSB gr. 2,5 cm” oraz poz. przedm. nr 54 – „Montaż płyt OSB gr. 22 mm montowach do konstrukcji dachu” (razem 3 warstwy) dotyczą wykonania pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną. Wg projektu architektonicznego, opis pkt. 3.2.1 – układ warstw D-01 – stropodach niewentylowany, są tylko 2 warstwy płyt OSB. Prosimy o korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź nr 54.

Pyta OSB jest zaprojektowana w dwóch warstwach wykonanych pod pokryciem dachu oraz od strony wewnętrznej pomieszczenia sali.

Pytanie nr 55.

Pozycja przedm. nr 132 – „Systemowe ścianki aluminiowe wysokości 210 cm – kolor RAL 9018 ” dotyczą wykonania przegród prysznicowych w ilości 8,28 m2. Przedmiar powinien wynosić 1,38 x 2,10 x 3 x 2 = 17,39 m2. Prosimy o korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź nr 55.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 56.

Prosimy o podanie klasy betonu dla betonowych płyt podłogowych zbrojonych – poz. przedm. nr 28 i 89.

Odpowiedź nr 56.

Dla betonowych płyt podłogowych zbrojonych należy przejąć beton klasy C20/25 (B25).

Pytanie nr 57.

W poz. przedm. nr 28 przyjęto płytę o gr. 10 cm. W punkcie 3.2.1 opisu do projektu architektonicznego – układ warstw ST-01 pkt. 3.2.1 płyta ma grubość 20 cm. Przedmiar w ww. pozycji powinien zatem wynosić 0,20 x 30,0 x 18,0 = 108 m3. Prosimy o korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź nr 57.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 58.

Prosimy o uzupełnienie obmiaru robót o dodatkowe pozycje na zbrojenie betonowych płyt podłogowych zbrojonych z poz. przedm. nr 28 i 89.

Odpowiedź nr 58.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 59.

Prosimy o podanie typu oraz średnicy komina Schiedel z pozycji przedmiarowej nr 98.

Odpowiedź nr 59.

Komin należy wykonać typu np. Schiedel Rondo Plus o średnicy kanału spalinowego Ø200 	oraz kanałem wentylacyjnym.

Pytanie nr 60.

Prosimy o uzupełnienie obmiaru robót o dodatkową pozycję na zbrojenie płyt uzupełniających nr poz. przedm. Nr 113.

Odpowiedź nr 60.

Płyty uzupełniające z poz. nr 113 szerokości 70x600 oraz 70x270 ujęte powinny być w płytach kałowych tak jak przedstawiono to na rys. KW3 i KW4.

Pytanie nr 61.

Prosimy o uzupełnienie obmiaru robót o dodatkową pozycję na wykonanie płyt 150 x 600 z żebrem nośnym pod ściankę działową gr. 18 cm (piętro) – 2 szt. zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr KW 3.

Prosimy również o dodatkową pozycję na wykonanie zbrojenia dla w/w płyt żelbetowych.

Odpowiedź nr 61.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 62.

Prosimy o informację, czy elewacja budynku ma być wykonana w systemie STO – tzn. zgodnie z opisami do pozycji obmiaru robót?

Odpowiedź nr 62.

Elewacja budynku ma być wykonana w dowolnym systemie w technologii lekko mokrej. Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 63.

Prosimy o uzupełnienie obmiaru robót o dodatkową pozycję na wykonanie parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź nr 63.

Należy wycenić ww. prace zgodnie z załączonym zaktualizowanym przedmiarem robót budowlanych z dnia 02.10.2015r.

Pytanie nr 64.

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla tapet natryskowych oraz płytek posadzkowych i ściennych.

Odpowiedź nr 64.

Parametry ww. materiałów: tapet natryskowych, płytek posadzkowych i ściennych określono na rysunku nr A_07, A_09.

Pytanie nr 65.

Prosimy o informację czy cokół budynku ma być wykonany zgodnie z dokumentacją z płyt włóknocementowych Euronit Eterplan N gr. 12 mm klejonych do wełny mineralnej twardej EPS – 040 na elastycznej zaprawie klejowej z siatką zbrojącą, czy jako fasada wentylowana?

Odpowiedź nr 65.

Elewację budynku w części cokołu należy wykończyć tynkiem mozaikowym o grubości ziarna 1,5 mm w kolorze jasno szarym – zbliżonym do naturalnego betonu.

Pytanie nr 66.

Pozycja obmiaru robót nr 173 dotyczy wykonania obrzeży betonowych 20 x 6 cm. Zgodnie z dokumentacją – rys. A/22, A/23, A/24 powinny to być obrzeża 30 x 8 cm. Prosimy o korektę przedmiarów robót.

Odpowiedź nr 66.

Obrzeża betonowe należy wykonać jako 30x8 cm.

Pytanie nr 67.

Prosimy o potwierdzenie, że asortyment wyposażenia ujęte w przedmiarze jest prawidłowy co do ilości i zakresu. Według dokumentacji technicznej brak jest w przedmiarze między innymi takich pozycji jak: stolików uczniowskich, krzeseł, szaf na prace dydaktyczne, tablicy sucho ścieralnej, przegród pisuarowych, dozowników ręczników i mydła, dozowników papieru toaletowego, koszy na śmieci.

Odpowiedź nr 67.

Asortyment zawarty w przedmiarze dotyczącym wyposażenia zawiera wszystkie pozycje jakie mają być ujęte w wyposażeniu zawartym w przedmiotowym postępowaniu. Asortyment wyposażenia sal lekcyjnych nie jest objęty przedmiotowym przetargiem.

Pytanie nr 68.

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć materiały o wysokich parametrach technicznych i bardzo drogich min. chodzi o: pokrycie dachowe z blachy aluminiowo-tytanowej, płytki elewacyjne o gr. 14 mm.

Odpowiedź nr 68.

Pokrycie dachu należy wykonać z blachy aluminiowo – tytanowej.

Blacha aluminiowo – tytanowa pokrycia dachu, powinna spełniać następujące parametry:

- grubość 0,7 mm

- stop Aluminium AlMn1Mg0,5 CAA45

- powłoka organiczna poliamid-poliuretan

- klasa plastyczności H41

- masa 1,89 kg/m2

- struktura gładka

- szerokość rozstawu rąbka 420 do 450 mm

Na pytanie dotyczące płyt włóknocementowych wykończenia elewacji w części cokołowej udzielono w odpowiedzi nr 65.

Pytanie nr 69.

Branża SANITARA:

Prosimy o podanie lokalizacji na rysunku wentylatorów łazienkowych i nawietrzaków.

Odpowiedź nr 69.

Lokalizację wentylatorów łazienkowych wskazano na rysunkach. W sanitariatach załączanie wentylacją wraz z oświetleniem. W szatniach za pomocą przekaźnika czasowego wyzwalanego impulsem z przycisku zwiernego ściennego.

Kratki nawiewne w drzwiach należy wykonać zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki drzwiowej nr rys. A/15. Zgodnie z opisem projektu wykonawczego części architektonicznej pkt. 3.3.3, wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne, spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.

Pytanie nr 70.

Czy wentylator i kanały wywiewne z digestorium wchodzą w dział wentylacji? Element ten występuje w dokumentacji, natomiast brak jest go w przedmiarze.

Odpowiedź nr 70.

Wentylator i kanały wywiewne z digestorium należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 71.

Czy wentylator w kotłowni wchodzą w dział wentylacji? Element ten występuje w dokumentacji, natomiast brak jest go w przedmiarze.

Odpowiedź nr 71.

W pomieszczeniu kotłowni – wymiennikowni nie projektuje się wentylatora mechanicznego.

Pytanie nr 72.

W opisie wentylacji sali gimnastycznej pojawiają się dwa wentylatory osiowe z żaluzjami. Prosimy o uzupełnienie rysunków, parametrów technicznych i przedmiarów robót w tym zakresie.

Odpowiedź nr 72.

Dla wentylacji sali gimnastycznej należy wykonać 2 szt. wentylatorów osiowych z żaluzjami np. Compact HCFT/4-315/HA o wydajności 2170 m3/h. Lokalizację wentylatorów wskazano na rysunku.

Załączanie i sterowanie wentylatorów za pomocą regulatorów obrotów, zamontowanych w obudowie wnękowej. Zasilanie wykonać z najbliższych tablic rozdzielczych, przewodami 3x1,5.

Pytanie nr 73.

Branża DROGOWA:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rodzajami warstw konstrukcyjnych po nawierzchnią z kostki brukowej 8 cm. W dokumentacji jest następujący układ: 8 cm Kostka brukowa BEHATON, 3 cm podsypka cementowo piaskowa, 20 cm kruszywo łamane, 15 cm stabilizacja 2,5 MPa, 15 cm stabilizacja 1,5 Mpa, 15 cm piasek gruboziarnisty – nie jest to odzwierciedlone w przedmiarze robót. W związku z powyższym prosimy o korektę przedmiarów robót lub potwierdzenie robót ujętych w przedmiarze.

Odpowiedź nr 73.

Rodzaj warstw konstrukcyjnych po nawierzchnią z kostki brukowej 8,0 cm należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Na nawierzchnię należy wycenić kostkę brukową betonową grubości 8,0 cm i wymiarach 24x16 i 16x16 cm, bezfazową, koloru szarego.

Pytanie nr 74.

Proszę o określenie wymiarów kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, w dokumentacji określonej jako kostka drobnowymiarowa, kostka prostokątna.

Odpowiedź nr 74.

Kostka brukowa betonowa grubości 6,0 cm i wymiarach 24x16 i 16x16 cm, bezfazowa, koloru szarego.

Pytanie nr 75.

Proszę o potwierdzenie czy konstrukcja nawierzchni chodników została prawidłowo określona w przedmiarze.

Odpowiedź nr 75.

Konstrukcja nawierzchni dla chodników powinna być następująca:

- kostka brukowa betonowa grubości 6,0cm na podsypce piaskowej,

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm - warstwa mrozoodporna,

- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;