Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem drzew rosnących w pasach drogowych i terenach przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi oraz na działkach gminnych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy do utrzymania zieleni wysokiej, rosnącej w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Krosna, jak również dróg wewnętrznych i na działkach Gminy Miasta Krosno.

II. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia – wg przedmiaru robót obejmuje:

1. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy koron drzew rosnących wzdłuż ciągów pieszych, dla których wykonuje się cięcie ubiegłorocznych przyrostów.

2. Usuwanie (wycinka) drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: złomów i wywrotów, chorych, zamierających lub opanowanych przez szkodniki, kolidujących z planowaną modernizacją dróg, jak również stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń technicznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Zastrzega się, że pniak po wycince w zależności od terenu, na którym rośnie drzewo może być pozostawiony w miarę możliwości równo z powierzchnią gruntu.

3. Karczowanie bryły korzeniowej. Pozostały po ścince drzewa pniak wraz z korzeniami należy usunąć przez odkopanie, przecięcie i wyciągnięcie korzeni. Przed wyciągnięciem korzeni należy upewnić się w jakiej odległości od drzewa usytuowane jest uzbrojenie podziemne, aby w trakcie robót nie spowodować ich uszkodzenia. Dół po karczowaniu należy uzupełnić ziemią urodzajną, zagęścić, rozplantować i obsiać trawą.

W razie konieczności pniak pozostały po wycince powinien być „wyfrezowany”. Zastrzega się, że należy dokonać usunięcia karpiny do głębności 20 lub 40 cm poniżej poziomu terenu, a dół po usunięciu karpiny należy uzupełnić ziemią urodzajną, rozplantować i obsiać trawą.

4. Wykonanie cięć formujących korony drzew, których wiek nie przekracza 10 lat lub utrzymanie formowanego kształtu korony drzew starszych.

Cięcia gałęzi wykonuje się po całym zewnętrznym obrysie korony, zachowując przy tym typowy dla danego gatunku pokrój lub odpowiednio nadany kształt, w zależności od usytuowania drzewa. Cięcia dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową) od dołu gałęzi na około 2/3 odległości od pnia drzewa, przytrzymując odcinaną część gałęzi, aby nie powstało odarcie kory.

5. Przycięcie lub usunięcie (obcięcie) pojedynczych gałęzi z drzew przesłaniających znaki drogowe, jak również ograniczających widoczność na skrzyżowaniach lub nad jezdnią albo nad ciągiem pieszym (usunięcie gałęzi ograniczających skrajnię drogową) oraz obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.

Usunięcie gałęzi i konarów drzew liściastych wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). Każdorazowo zakres robót zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym, w zależności od potrzeb wykonywania cięć w okresie realizacji zamówienia.

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.

Uwaga do pkt. 4 i 5: Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo: krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

6. Oczyszczenie z odrostów nabiegów korzeniowych i pni drzew (usunięcie odrostów), przy czym zastrzega się, że odrosty korzeniowe wycina się sekatorem lub nożem możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyjki korzeniowej.

7. Usuwanie młodych samosiewów i drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm lub 35 cm gatunków wyszczególnionych w art. 83f ust. 1 pkt. 3) lit. a) ustawy o ochronie przyrody, przy czym zastrzega się, że trwałe usunięcie uzyskuje się przez wykopanie karpy korzeniowej łopatą na głębokość minimum 20 cm poniżej płaszczyzny gruntu.

8. Utrzymanie gleby (odchwaszczenie i spulchnienie) wokół drzew rosnących w chodnikach. Zakres wykonuje się kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego, w zależności od potrzeb.

9. Poprawianie opalikowania i wiązań; w tym również siatki wraz z odchwaszczaniem wokół pni młodych drzew, które wymagają tych zabiegów po okresie gwarancyjnym tj. po roku czasu od posadzenia oraz w kolejnych latach. W pracach tych należy przewidzieć ewentualny zakup palików oraz siatki i wiązań, przy czym należność za konieczne zakupy będzie refinansowana w oparciu o przedłożone dokumenty nabycia tych materiałów.

10. Przy podlewaniu należy dodatkowo wkalkulować również zużycie wody, przyjmując do jednokrotnego podlania do 30 litrów wody dla młodych drzew i do 150 litrów dla drzew starszych, przy czym w zależności od wielkości drzewa, ilość zużytej wody może się wahać od 30 litrów i odpowiednio zwiększając aż do 150 litrów dla drzew starszych.

11. Załadunek i wywiezienie pozyskanego materiału drzewnego i powstałych odpadów (gałęzi, karpiny, korzeni, odrostów) z miejsca objętego przedmiotem wykonywania usługi.

III. Do każdego zakresu prac należy:

a) wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. odrostów, gałęzi, części pni i korzeni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące jak np. oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu, odłączenie kolidujących przewodów kablowych itp. oraz

b) przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

IV. Do obowiązków Wykonawcy należy każdorazowo przy wycince drzew zgłoszenie Zamawiającemu do wspólnego obmiaru na miejscu wycinki drzew ilości pozyskanego materiału drzewnego.

Na tę okoliczność zostanie sporządzony przez Zamawiającego PROTOKÓŁ ODZYSKU DREWNA. Po obmiarze pozyskany materiał musi być niezwłocznie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę  we własnym zakresie.

Zgłoszenia do obmiaru powinny być dokonywane niezwłocznie po dokonanym usunięciu drzew, aby nie dopuszczać do zalegania drewna w terenie.

UWAGA:

1. Ewentualne koszty przyjęcia odpadów na składowisko nie będą refinansowane przez Zamawiającego.

2. Zastrzega się, że ilość robót przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia wg opisanych zakresów wyszczególnionych w przedmiarze, uzależniona będzie od zaistniałych w ciągu roku konieczności dokonania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych oraz uzyskanych decyzji na wycinkę.