Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Konserwacją drzewostanu na Starym Cmentarzu” przy ul. Krakowskiej w Krośnie.

UWAGI:

- Ze względu na okres lęgowy – zakres prac podzielony został na dwa etapy. Przed realizacją II etapu (lub równolegle) mogą być prowadzone prace związane z likwidacją ptasich gniazd. W związku z tym rozpoczęcie II etapu robót może ulec przesunięciu, przy założeniu, że zakończenie robót zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

- Dokumentacja dendrologiczna wskazuje 48 sztuk drzew do usunięcia, jednak drzewo oznaczone nr 98 (martwy klon jawor o obwodzie pierśnicowym pnia 157 cm) zostało wycięte w roku 2015, podczas prac konserwatorskich zabytkowego nagrobka.

II. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia – wg przedmiaru robót obejmuje:

1. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących w koronach drzew rosnących w obrębie działki gruntowej oznaczonej nr ewid. 384/4 – obręb Śródmieście w Krośnie. W zakres zabiegów pielęgnacyjnych wchodzą cięcia: sanitarne, polegające na usuwaniu posuszu, prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony, korygujące obrysy koron oraz techniczne polegające na usuwaniu gałęzi nadłamanych lub wyłamanych oraz „wywieszonych” i zacieniających pomniki.

Cięcia dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową) od dołu gałęzi na około 2/3 odległości od pnia drzewa, przytrzymując odcinaną część gałęzi, aby nie powstało odarcie kory.

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.

Uwaga: Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo: krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

2. Przy pracach związanych z ubytkami wgłębnymi zakres należy ograniczyć do usuwania luźnego próchna, kształtowania i oczyszczania brzegów i krawędzi ubytków, bez oczyszczania i zabezpieczania ich wnętrza.

3. Założenie wiązań elastycznych w koronach dwóch drzew poprzez bezinwazyjne wiązanie konarów liną propylenową z typu Kobra.

4. Usuwanie (wycinka) drzew martwych, zamierających, stanowiących zagrożenie dla otoczenia, w odniesieniu do których Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę w ramach wydanej decyzji, którą jest w posiadaniu Zamawiającego i może być udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego.    Zastrzega się, że pniak po wycince w zależności od terenu, na którym rośnie drzewo może być pozostawiony w miarę możliwości równo z powierzchnią gruntu.

III. Do obowiązków wykonawcy należy każdorazowo po wycince drzew - zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do wspólnego obmiaru ilości pozyskanego materiału drzewnego na miejscu wycinki drzew.

Na tę okoliczność zostanie sporządzony przez Zamawiającego PROTOKÓŁ ODZYSKU DREWNA. Po obmiarze pozyskany materiał musi być niezwłocznie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę  we własnym zakresie.

Zgłoszenia do obmiaru powinny być dokonywane sukcesywnie/niezwłocznie po dokonanym usunięciu drzew w poszczególnych drzew, aby nie dopuszczać do zalegania drewna w terenie.

UWAGI:

- Do każdego zakresu prac należy: wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. odrostów, gałęzi, części pni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące jak np. oznakowanie terenu prowadzenia robót przed wstępem osób postronnych,  odłączenie kolidujących przewodów kablowych itp.

- Przy określeniu ceny jednostkowej wycinki drzew należy przewidzieć czas przygotowania, wykonania, porządkowania oraz pocięcie materiału drzewnego i ułożenie w stosy do oszacowania oraz załadunek i transport urobku.

- Załadunek i transport pozyskanego materiału drzewnego należy wkalkulować w ceną pozyskanego materiału.