Załącznik nr 7 do SIWZ

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

  - Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

2.2.1  Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

2.2.3  Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2.3  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.3.1    Warunki techniczne do projektu

2.3.2    Dokumentacja powykonawcza

    - Pozostałe wymagania

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- uzgodnienia  z Zamawiającym,

- uzyskanie wszelkich wymaganych  uzgodnień i decyzji

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r( Dz.U.2013 r poz 1409 jt z późniejszymi zmianami)

- Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2013 r poz  907 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r  ( Dz U  z 2013 r poz. 1129  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- innych ustaw i rozporządzeń  przepisów techniczno-budowlanych , polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

1.3   Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- mapka poglądowa terenu

2.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy wykonany jest dla potrzeb budowy oświetlenia przy ul. Drzymały  w Krośnie. Wizja lokalna z udziałem przedstawicieli dzielnicy wykazała, że:

- wskazany odcinek  drogi zamieszkany jest przez rodziny  z dziećmi w wieku szkolnym  osoby pracujące w pobliskim zakładzie. Mieszkańcy poruszają się w godzinach po zmierzchu, nocą i świtem  w prawie całkowitych ciemnościach, co znacząco wpływa na ich bezpieczeństwo,

- we wskazanej lokalizacji konieczne jest:.

– wykonanie budowy 7 szt słupów wraz z oprawą we wskazanej lokalizacji wzdłuż istniejącej drogi,

-  budowy linii kablowej oświetleniowej zasilającej nowe słupy (zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Krakowska).

Wykonując niniejsze zamierzenie inwestycyjne Zamawiający oprócz podstawowego celu jakim jest oświetlenie  wskazanego obszaru  realizuje również cele dodatkowe , którymi są:

- oszczędności  w zużyciu energii  elektrycznej wskutek wykorzystania do budowy opraw LED o mniejszej mocy, co przyczyni się do redukcji emisji CO2;

- promowanie technologii energooszczędnych;

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

– wykonanie dokumentacji projektowej  odcinka  oświetlenia ulicznego kablowego  od ulicy Krakowskiej do istniejącego słupa typu „hybryda”

- przewidywany  zakres długości trasy  około 150 m , projektowana ilość punktów oświetleniowych na tym odcinku 6 szt

- docelowe wykonanie wykonanie budowy 1 szt słupa wraz z oprawą LED. Słupy stalowe ocynkowane  o wysokości 6 m  z wysięgnikiem;

- budowa kablowej linii oświetlenia na odcinku od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nr I/20 zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej

2.2.1 Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

Realizując  budowę oświetlenia  należy uwzględnić niżej wymienione  założenia:

- należy zamontować lampę na projektowanym słupie   ;

- lampa oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 56 W.

- Kolor obudowy  lampy czerwony .

Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały  w Krośnie,  będzie polegała na  dostawie  i montażu urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją projektową i powykonawczą. Oprawę i słup  , należy zlokalizować w miejscu zgodnie  z załączonym szkicem  (załącznik nr 1, PFU)

Zainstalowane źródło światła  musi spełniać  warunki określone  w normie oświetleniowej dotyczącej odpowiedniej klasy drogi.

Trwałość źródła światła nie powinna być niższa niż 30 000 godzin pracy. Dopuszcza się zastosowanie  opraw LED ze sterownikiem  pozwalającym  na redukcję mocy oświetleniowej oprawy w miesiącach zimowych .Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności  CE z obowiązującymi normami.

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

W ramach zadania  należy uwzględnić  konserwację  wykonanego oświetlenia  w zakresie objętym gwarancją .W ramach realizacji potrzeb inwestycji Zamawiający powinien otrzymać :

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy;

- komplet uzgodnień ( wg obowiązujących przepisów);

- materiały w formie elektronicznej - płyta CD

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym  z punktu widzenia  celu któremu ma służyć

    - Warunki techniczne do projektu

Wykonawca realizujący  budowę oświetlenia  przy ul. Drzymały w Krośnie  zobowiązany jest do:

- rozpoznania przedmiotu zamówienia ;

- opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury podziemnej;

-  projekt  oświetlenia opracować zgodnie z PN. –EN 13201:2007, na aktualnych  mapach dla celów projektowych

-  zasilanie projektowanego oświetlenia zewnętrznego z oprawami LED przewidzieć z  istniejącej linii nN i oświetlenia;

-  stosować słupy , wysięgniki i inne konstrukcje, ocynkowane  malowane proszkowo , spełniające  wytrzymałość strefy wiatrowej w tym rejonie. Fundament dobrać do lokalnych  warunków wiatrowych i gruntowych.

- stosować kable zewnętrzne przystosowane do pracy  w w warunkach zewnętrznych

-  fundamenty słupa  w całości zabezpieczyć  materiałem  izolującym , a podstawy oraz trzony słupa  do wysokości  min 30 cm nad poziomem terenu zabezpieczyć lakierem odpornym  na odchody zwierząt,

-  wszystkie elementy systemu  muszą spełniać  wymagania  bezpieczeństwa  użytkowania

-  projekt wykonawczy zawierający opis, plan sytuacyjny; obliczenia parametrów oświetlenia; zestawienie  podstawowych materiałów , opracowaną w języku polskim podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego

    - Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia  i przedłożenia Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej do odbioru oświetlenia ulicznego, w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:

- opis techniczny;

- schematy;

- plany sytuacyjne z lokalizacją słupów;

- inwentaryzacje geodezyjną;

- certyfikaty, deklaracje  zgodności wbudowanych materiałów;

2..3.3     Pozostałe wymagania

Wykonawca zobowiązany jest także do:

- opracowania  i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych robót

-  zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację;

-  zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym tyczenie i inwentaryzacyjnej

Prace powinny być wykonywane  z należytą starannością , zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na terenie prowadzonych robót należy przestrzegać porządku, przepisów BHP i Ppoż. .

-  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.