ZP.271.51.2016							     Krosno, 3.06.2016r.

Zainteresowani wykonawcy

# Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Branża sanitarna. Odwodnienie: Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji projektowej rur i studni z polietylenu PEHD uzna zastosowanie rur PP wykonanych metodą korugowania o sztywności obwodowej rur nie mniejszej niż SN8 oraz studni PP o minimalnej sztywności obwodowej rury trzonowej SN 2?

Odpowiedź nr 1:

Z uwagi na specyfikę materiału nie dopuszcza się zastosowania rur PP- 
korugowanych. Powyższe dotyczy studni i studzienek wpustów ulicznych.