SSTWiORB - Załącznik Nr 6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 1

OCZYSZCZENIE POZIOMOWE DRÓG

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem pozimowym dróg. Zakres obejmuje:

- Oczyszczenie z piasku pasa jezdni przy krawężniku wraz z wywozem oraz utylizacją piasku – szerokość pasa od 0,6 do 0,75 m.

- Oczyszczenie z piasku chodników wraz z wywozem oraz utylizacją zebranego piasku

- Oczyszczanie z piasku schodów, kładek i wiaduktów wraz utylizacją oraz wywozem zebranego piasku

- Oczyszczanie z piasku przejść dla pieszych oraz okolic wysepek, części przy krawężnikowej zielonych pasów rozgraniczających jezdnie, części ulic stanowiące poziome znaki na jezdni wraz z utylizacją oraz wywozem zebranego piasku.

- oczyszczanie kratek ulicznych (wpustów) z piasku i zanieczyszczeń pozimowych wraz z  utylizacją i wywozem zebranego piasku

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach na terenie miasta Krosna.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem pozimowym dróg w okresie wiosennym na terenie miasta Krosna.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Oczyszczenie pozimowe - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania estetyki oraz czystości dróg w okresie wiosny po zakończeniu akcji zimowej.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-0 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-0 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-0 "Wymagania ogólne" [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania oczyszczenia pozimowego dróg

Materiały stosowane przy oczyszczeniu pozimowym dróg powinny być zgodne z ustaleniami ST i stosowanych aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej ST, w tym ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-0 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany przy oczyszczenia pozimowym dróg

Wykonawca przystępujący do oczyszczenia pozimowego dróg powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu, który został podany w punkcie 5 niniejszej ST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.

Wykonawca realizujący pozimowe oczyszczanie jest zobowiązany używać sprzętu, który zapobiega zapyleniu i rozprzestrzenianiu się pyłu. Prace przy usuwaniu piasku powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się w ruchu ulicznym innym samochodom i nie powodowały emisji pyłów do atmosfery.

Ważne jest odpowiednie zraszanie oczyszczanego terenu zwłaszcza przy mechanicznym usuwaniu piasku i zanieczyszczeń pozimowych.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-0 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport przy robotach wiosennego utrzymania drogi

Transport materiałów, stosowanych przy wiosennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej ST.

4.3 Koszty transportu zebranego piasku i zanieczyszczeń pozimowych do miejsca ich przekazania w celu utylizacji (zagospodarowania) ponosi Wykonawca.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-0 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót przy wiosennym sprzątaniu pozimowym powinien być zgodny z wytycznymi Zamawiającego.

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Sprzątanie pozimowe wykonywane zostanie bez przerwy w okresie wiosennym po zakończeniu akcji zimowej, niezależnie od warunków atmosferycznych.

## 5.3. Rodzaje wiosennych robót utrzymaniowych

Wiosenne oczyszczenie dróg zaleca się rozpocząć z nastaniem pierwszych cieplejszych dni i po zakończeniu akcji zimowej, zazwyczaj w marcu.

Do wiosennych robót należą:

- zapewnienie należytego i szybkiego doprowadzenia chodników do czystości,

- oczyszczenie jezdni,

- doprowadzenie drogi do estetycznego wyglądu po okresie zimowym,

- przygotowanie obiektów drogowych i urządzeń odwadniających korpus drogi do normalnej eksploatacji.

## 5.4. Odprowadzenie wód wiosennych

Zapewnić należy odpływ wody z korony drogi poprzez oczyszczenie poboczy oraz nawierzchni jezdni oraz ewentualnie oczyszczenie kratki ściekowej.

Czynności przy odprowadzeniu wód wiosennych wykonuje się tylko w koniecznym rozmiarze, wynikającym z doraźnych potrzeb okresu wiosennego.

## 5.5. Doprowadzenie otoczenia drogi do estetycznego wyglądu

Wykonać należy dokładne uporządkowanie nawierzchni chodników oraz ulic z materiału – odpadów z zimowego utrzymania dróg.

## 5.6. Przegląd i przygotowanie obiektów drogowych do eksploatacji

Przygotowanie obiektów drogowych do normalnej eksploatacji polega na usunięciu nieczystości z zimowego utrzymania z otworów przepustów, ścieków drogowych i ulicznych, studzienek ściekowych i ich kratek wpustowych, jezdni mostów i chodników mostowych.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-0 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) oraz wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 odpowiednich ST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej SIWZ, SST.

6.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie ich usunąć, powiadamiając jednocześnie odp. Inspektora o wykonaniu robót.

6.3. Bieżące kontrole jakości wykonanych prac będą dokonywane przez Zamawiającego, przy udostępnieniu środka transportu ze strony Wykonawcy, w celu objazdu ulic, chodników, placów. Kontrole będą prowadzone średnio 4 razy w okresie prowadzenia prac pozimowego oczyszczania z pisaku nawierzchni ulic, chodników itd.

## 6.3. Badania w czasie robót

W czasie wykonywania robót należy badać zgodność ich wykonania z:

- wytycznymi Zamawiającego,

- wymaganiami odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badanie trasy przejazdu zamiatarki.

Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego udostępnić w wersji elektronicznej zapis trasy przejazdu samochodu zamiatarki

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu wglądu on – line do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdów samochodów w momencie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-0 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m (metr) dla robót liniowych, m2 (metr kwadratowy) dla robót powierzchniowych i m3 (metr sześcienny) dla robót objętościowych.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-0 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty określone w odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST D-0 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

9.1.2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie warunków określonych w umowie.

9.1.3. Podstawą sporządzenia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót faktycznie w tym okresie wykonanych, podpisany przez Kierownika wykonywanych robót i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia wykonanych prac i przedłożenia Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu przedłożonego rozliczenia przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje czynności przy oczyszczeniu poziomowym, które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji oraz przedmiarze robót.

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów.

Koszty związane z badaniami piasku oraz zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca.

# 11. PRZEPISY ZWIĄZANE

## Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-03.01.03 | Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki) |

## 10.2. Literatura uzupełniająca

26. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podręczniki utrzymania dróg