Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1

1.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczaniem letnim dróg, chodników i placów oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów pochodzących z tego oczyszczania.

2.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W POZ. 1.1.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w punkcie 1.

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z SST i poleceniami Inspektora.

3.3. Zakres robót do wykonania obejmuje:

- czyszczenie mechaniczne jezdni, nawierzchni drogowych: z wykorzystaniem wyspecjalizowanych maszyn zamiatarek wyposażonych w szczotki, urządzenia do zwilżania nawierzchni oraz urządzenia do odsysania (kurzu, zanieczyszczeń) ze strefy zamiatania tj. dróg i ulic pokrytych asfaltem, betonem lub kostką brukową itp.

- czyszczenie ręczne chodników, placów, schodów, kładek itp.:                                   z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (szczotki, miotły, odkurzacze, ciśnieniowe urządzenia czyszcząco-myjące) ze strefy zamiatania tj. chodników, placów i schodów pokrytych asfaltem, betonem,  kostką lub płytką betonową, brukową, kamienną,  lastrykiem.

- ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych z liści – z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (szczotki, miotły, łopaty, odkurzacze) ze strefy zamiatania tj. chodników, placów i schodów pokrytych asfaltem, betonem,  kostką lub płytką betonową, brukową, kamienną, lastrykiem.

- obsługa w zakresie utrzymania porządku i czystości podczas imprez plenerowych organizowanych w obrębie płyty Rynku oraz ulic przyległych do Rynku, zgłoszonych przez Zamawiającego Wykonawcy .

Podczas imprez plenerowych- w ramach obsługi porządku i czystości Wykonawca winien zapewnić monitoring czystości wskazanego terenu imprezy w godzinach i dniach wskazanych przez Zamawiającego, również w dni świąteczne i niedziele, jeśli data imprezy wypada w takim dniu/, zapewnić bieżące sprzątanie terenu imprezy, wywóz i przekazanie odpadów powstałych podczas imprez plenerowych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. Wykonawca ponosi koszty wywozu, przekazania i zagospodarowania odpadów powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

Po zakończeniu imprezy plenerowej Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu imprezy. Prace obejmują także wywóz odpadów powstałych w trakcie realizacji prac i przekazanie ich do składowania lub utylizacji.

Utrzymanie w czystości placów, chodników, schodów, kładek winno być realizowane przy pomocy min 8 osób, w tym jednej osoby sprawującej nadzór nad wykonywanymi pracami. Osoba ta winna posiadać telefon komórkowy celem prowadzenia koordynacji robót z Zamawiającym.

Pod pojęciem „mechaniczne sprzątanie jezdni” należy rozumieć zakres robót polegający na sprzątaniu jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem pasa przykrawężnikowego oraz zatok przystankowych i autobusowych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu (zamiatarki ulicznej ze zraszaczem). Zamiatarka winna: skutecznie zbierać piasek, pył kamienny, liście, odpady z owoców i wiele innych nieczystości w tym posiadać możliwość zamiatania cięższych materiałów jak kamień skruszony lub elementy z rumowisk skalnych itp.

Mechaniczne sprzątanie jezdni powinno być wykonywane w sposób efektywny oraz zapobiegający powstawaniu zapylenia podczas pracy.

Zamiatarka musi być wyposażona w system GPS rejestrujący trasy przejazdu.

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu wglądu on – line do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdów samochodów w momencie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

Przy czyszczeniu mechanicznym jezdni, należy uwzględnić również czyszczenie ręczne tj. usuwanie większych zanieczyszczeń, gałęzi, gruzu, błota oraz plam z ropy, oleju itp.

Wykonawca realizujący mechaniczne sprzątanie jezdni jest zobowiązany używać sprzętu, który zapobiega zapyleniu i rozprzestrzenianiu się pyłu. Prace w zakresie mechanicznego sprzątania powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie utrudniały poruszania się w ruchu ulicznym innym samochodom i nie powodowały emisji pyłów do atmosfery.

Ważne jest odpowiednie zraszanie oczyszczanego terenu podczas zamiatania.

Pod pojęciem „ręczne sprzątanie chodników, placów, schodów” należy rozumieć zakres robót polegający na ręcznym zamiataniu przy pomocy szczotek, mioteł, odkurzaczy, sprzątaniu urządzeniami czyszcząco-myjącymi powierzchni terenu objętego przetargiem, jak również ręcznym zbieraniu śmieci, odpadów z miejsc ich nagromadzenia.

Pod pojęciem „ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych z liści” należy rozumieć zakres robót polegający na ręcznym zamiataniu przy pomocy szczotek, mioteł, odkurzaczy z powierzchni terenu wskazanej przez Zamawiającego jak również ręcznym zbieraniu odpadów zielonych takich jak liście, spady owocowe, drobne gałęzie oraz śmieci, odpady z miejsc ich nagromadzenia – z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (szczotki, miotły, odkurzacze, łopaty) ze strefy zamiatania tj. chodników, placów i schodów pokrytych asfaltem, betonem, kostką lub płytką betonową, brukową, kamienną,  lastrykiem.

Uzyskane z oczyszczania nieczystości, śmieci winny być zgromadzane przy krawężniku i wywożone sukcesywnie samochodem komunalnym z trwałą nadbudową na miejsce ich składowania. Zgromadzone śmieci nie mogą być pozostawione na następny dzień.

Do zadań Wykonawcy należy również wywiezienie zgromadzonych przy krawężniku zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi.

Pod pojęciem „czysta nawierzchnia ulicy, czysty chodnik, plac” należ rozumieć: nie zabrudzona, wolna od zanieczyszczeń (papierów, liści, piasku, błota oraz różnego rodzaju odpadów) nawierzchnia ulicy, chodnika, placu.

„Zraszanie - polewanie” stosuje się w celu zmniejszenia wydzielania kurzu oraz schładzania nawierzchni. Częstotliwość polewania uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Zabieg ten powinien być stosowany w dni bardzo gorące, w porozumieniu z Zamawiającym.

Zarówno przy sprzątaniu mechanicznym jak i ręcznym, zgromadzone nieczystości należy wywozić na bieżąco.

Oczyszczanie ręczne należy w pierwszej kolejności rozpocząć od chodników, placów i schodów usytuowanych w  obrębie Rynku i Starówki.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z mechanicznym i ręcznym zamiataniem ulic i chodników, zleconych dodatkowo tj. poza harmonogramem robót. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze, jak również w niedzielę i święta.

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania prac związanych z mechanicznym i ręcznym zamiataniem ulic i chodników, w trybie natychmiastowym (awaryjnym). W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania.

3.5. Wykaz ulic objętych sprzątaniem mechanicznym - stanowi załącznik nr 7a

Wykaz chodników, placów, schodów objętych sprzątaniem ręcznym - stanowi załącznik nr 7b.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podanego zakresu robót do wykonania.

Dokładny harmonogram prac zostanie opracowany wspólnie z Wykonawcą, po podpisaniu umowy.

Część prac związanych z mechanicznym oczyszczaniem ulic należy prowadzić w systemie III zmianowym, z uwagi na:

- duży ruch samochodów na ulicach w godzinach rannych i południowych,

- parkowanie samochodów na ulicach,

3.6. Roboty wykonywane będą na ulicach miasta Krosna, na których odbywa się ruch pieszy i samochodowy. W związku z powyższym konieczne jest zwrócenie uwagi na organizację robót i zabezpieczenie prowadzonych prac. Prace nie powinny utrudniać ruchu samochodowego i pieszego.

  - Wytwarzane odpady w wyniku realizacji zamówienia, muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów.

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca.

3.9.Wykonawca podczas wykonywania prac interwencyjnych może zostać poproszony  o wykonanie dokumentacji zdjęciowej z datą i godziną wykonywania usługi.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  - Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia w tym  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. 4.1 i 4.2 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

5.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejskie oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej SIWZ, SST.

6.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie ich usunąć, powiadamiając jednocześnie odp. Inspektora o wykonaniu robót.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego udostępnić w wersji elektronicznej zapis trasy przejazdu samochodu zamiatarki, polewarko-zamiatarki.

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu wglądu on – line do systemu GPS rejestrującego trasy przejazdów  samochodu zamiatarki, polewarko-zamiatarki w momencie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

6.4. Bieżące kontrole jakości wykonanych prac będą dokonywane przez Zamawiającego, przy udostępnieniu środka transportu ze strony Wykonawcy, w celu objazdu ulic, chodników, placów. Kontrole będą prowadzone średnio 2 razy w miesiącu.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiaru robót jest:

- 1 m2   oczyszczenia mechanicznego jezdni

- 1 m2   oczyszczenia ręcznego chodników, placów, schodów, kładek

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków umowy, warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej oraz warunków zawartych w dokumentacji przetargowej SIWZ.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

9.2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie warunków określonych w umowie.

9.3. Podstawą sporządzenia faktury przez Wykonawcę będzie protokół miesięcznego odbioru robót faktycznie w tym okresie wykonanych, podpisany przez Kierownika wykonywanych robót i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania comiesięcznego rozliczenia wykonanych prac i przedłożenia Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu przedłożonego rozliczenia przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół odbioru robót.