GK.7021.3.16.2017.E		                                                             Krosno, dnia 21.02.2017 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Specyfikacja Techniczna

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące „Bieżącego wykonywania w 2017 r. mechanicznego czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna"

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - Zakres robót obejmuje:

- czyszczenie kanałów deszczowych wywóz osadu na miejsce zwałki,

- oczyszczanie studzienek ściekowych i studni rewizyjnych z namułu,

- oczyszczanie i udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowej,

- oczyszczanie korytek liniowych,

- kontrola szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.

  - Wyszczególnienie robót przy mechanicznym czyszczeniu kanałów deszczowych oraz obiektów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej:

- zajęcie stanowiska roboczego przez samochody specjalistyczne,

- ustawienie barier ochronnych,

- otwarcie włazów i kratek ściekowych,

- oczyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym,

- wydobycie osadów agregatem próżniowym,

- odsączenie wody z osadu,

- zamknięcie pokryw włazów i kratek ściekowych oraz zdjęcie barier
zabezpieczających,

- przekazanie wytworzonych odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom,

- w razie stwierdzonej potrzeby dokonanie kontroli szczelności i stanu technicznego kanałów i studni rewizyjnych.

  - Termin wykonania robót przy mechanicznym czyszczeniu kanałów deszczowych oraz obiektów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

Wykonywanie robót przeprowadzane będzie zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. Wykonawca przystąpi do wykonania robót rozpisanych w harmonogramie w terminie 24 h od chwili zlecenia.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.

- Kontrola jakości robót

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

Roboty należy prowadzić z zachowaniem przejezdności ulicy, przy odpowiednim oznakowaniu robót.

Podczas wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

  - Kontrola w czasie wykonywania robót.

Wykonawca może przystąpić do realizacji następnego etapu robót po dokonaniu  odbioru wykonanego zakresu przez Inspektora nadzoru.

- Obmiar robót.

  - Jednostką obmiaru są :

- m-g pracy samochodu specjalistycznego, ciśnieniowego,

- m3 zużytej wody,

- Odbiór robót.

Odbioru wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

- Podstawa płatności.

Rozliczenie zadania nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi po zakończeniu 
i odbiorze zleconych robót.

Podstawą sporządzenia faktury są potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty pracy samochodu ciśnieniowego oraz ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.