Regionalny Program Operacyjny Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZP.271.19.2018			                       	       Krosno, dnia 19.02.2018r.

Zainteresowani Wykonawcy

# Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja kamienicy przy 
ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

W pozycji nr 386 przedmiaru robót dotyczącego robót budowlanych kamienicy przy ul. Portiusa pojawił się zapis - „Pokrycie dachu blachą powlekaną na rąbek stojący 
z ułożeniem maty strukturalnej zgodnie z wytycznymi producenta”, a w poz. nr 383 - „pełne deskowanie połaci dachowej”.

Producenci blachy panelowej na rąbek stojący w swoich wytycznych nie wymagają pełnego deskowania połaci dachowej i stosowania maty strukturalnej.  Wymóg dotyczy łacenia łatami, najczęściej 32x70 mm w rozstawie do 24 cm i zastosowania membrany paroprzepuszczalnej.

Czy możliwa jest akceptacja przez Inwestora takiego rozwiązania?

Odpowiedź nr 1

W pozycji nr 386 przedmiaru robót branży budowlanej należy wycenić wykonanie pokrycia dachowego blachą powlekaną na rąbek stojący zgodnie z wytycznymi producenta systemu wraz z montażem barier śniegowych z dwóch rur montowanych do rąbków stojących o długości 48 m. Jeśli producent danego systemu pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący nie wymaga stosowania maty strukturalnej, to w pozycji nr 386 nie należy jej wyceniać.

W pozycji nr 383 przedmiaru robót branży budowlanej, należy przyjąć deskowanie lub łacenie połaci dachowej zgodnie z wytycznymi producenta dla danego systemu pokryć dachowych blachą panelową na rąbek stojący.