„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Krosno, dnia 20.07.2018 r.

O P I S   P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A   -   Z A Ł Ą C Z N I K   N r   5

I N S T A L A C J A   G R U N T O W Y C H   P O M P   C I E P Ł A

S T A D I U M   -   K O N C E P C J A   W Y K O N A N I A

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

# zwana dalej Liderem, oraz

# GMINA KROŚCIENKO WYŻNE

# (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwana dalej Partnerem,

OPRACOWANIE WŁASNE

UM. KROSNO 07-2018 r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-0 Roboty budowlane

74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje koncepcję zabudowy instalacji gruntowych pomp ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych dla gospodarstw jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Opracowanie obejmuje dobór pompy ciepła i wymiennika gruntowego oraz niezbędną instalację technologiczną maszynowni związaną z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynki mieszkalne objęte projektem znajdują się na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji technicznej obiektów przewiduje się wymianę tradycyjnych kotłów na paliwo stałe na gruntowe pompy ciepła z podgrzewaczem c.w.u. i wolnostojącym zbiornikiem akumulacyjnym układu c.o.

Istniejące obiegi c.o. i c.w.u. są wykonane w różnych standardach i schematach. Przeważają różnorodne rozwiązania z początku lat 2000.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Przewiduje się wymianę tradycyjnego kotła na paliwo stałe na gruntową pompę ciepła. Projektowana instalacja ma całkowicie zastąpić istniejącą instalację dotychczasowego źródła ciepła c.o. i c.w.u. tym samym ograniczając energię pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych.

Pozyskana energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby budynku mieszkalnego.

Instalacje dobrano na podstawie ankiet i po weryfikacji technicznej budynku w oparciu o zapotrzebowanie energii cieplnej budynku.

Z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań i standardów wykonania istniejących obiegów c.o. i c.w.u. dla zminimalizowania potencjalnych problemów z dopasowaniem do tych instalacji przyjęto schemat z rozdziałem hydraulicznym od istniejących instalacji.

W zależności od wymagań funkcjonalnych oraz wielkości zapotrzebowania na ciepło, należy wybudować instalacje gruntowej pompy ciepła – typ PC6, PC10, PC13.

| Typ instalacji | Rodzaj instalacji | Krosno | Krościenko Wyżne | Ilość instalacji [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC6 | Instalacja grzewcza z gruntową pompą ciepła o mocy nominalnej 6 kW z podgrzewaczem cwu, zasobnikiem co, z pionowym wymiennikiem gruntowym nie mniej niż 150 m, | 6 | 2 | 8 |
| PC10 | Instalacja grzewcza z gruntową pompą ciepła o mocy nominalnej 10 kW z podgrzewaczem cwu, zasobnikiem co, z pionowym wymiennikiem gruntowym nie mniej niż 250 m, | 11 | 2 | 13 |
| PC13 | Instalacja grzewcza z gruntową pompą ciepła o mocy nominalnej 13 kW z podgrzewaczem cwu, zasobnikiem co, z pionowym wymiennikiem gruntowym nie mniej niż 325 m, | 6 | - | 6 |

Dopuszcza się równoważnie zastosowanie gruntowych pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym o zbliżonej mocy cieplnej, pod warunkiem potwierdzenia przez Producenta, że wymagana moc nominalna dla danej wielkości pompy i dobranego do niej wymiennika gruntowego mieszczą się w zakresie mocy i regulacji wydajności jednostki odniesienia.

Koncepcje technologiczne zawarto wg schematu poglądowego:

Instalacja gruntowej pompy ciepła z podgrzewaczem wg. rys. GPC-07.

Planowane lokalizacje odwiertów nie leżą w obszarze górniczym, ujęć wody ani obszarze objętym programem Natura 2000.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Zaprojektowano instalacje gruntowych pomp ciepła wraz z układami zbiorników akumulacyjnych oddzielnie dla c.o. i oddzielnie c.w.u. wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w budownictwie jednorodzinnym.

Projektuje się jednostki pompowe (typu solanka/glikol) i dobrany pionowy wymiennik

| Oznaczenie | Moc pompy ciepła | Wymiennik gruntowy |
| --- | --- | --- |
| PC6 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 6 kW | pionowy wymiennik gruntowym nie mniej niż 150 m |
| PC10 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 10 kW | pionowy wymiennik gruntowym nie mniej niż 250 m |
| PC13 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 13 kW | pionowy wymiennik gruntowym nie mniej niż 325 m |

5.1. Wykonanie dolnego źródła.

Z uwzględnieniem warunków geologicznych obszaru projektu, dla pomp z roboczym medium typu solanka - glikol przyjęto wykonanie dolnego źródła o głębokości odwiertu nie mniej niż 25 m dla jednego kW mocy pompy ciepła.

Dobrano dolne źródło ciepła w  postaci odwiertów pionowych o głębokości nie mniej niż 60 m każdy. Maksymalna głębokość pojedynczego odwiertu nie może być większa niż 100 m. W odwiertach zostaną zainstalowane sondy z rur polietylenowych na przykład typu turbo o średnicy nie mniej niż 32 mm i grubości ścianki nie mniej niż 2,4 mm. Wykonawca dokona doboru dolnego źródła, dla pełnego wykorzystania mocy cieplnej pompy. W zależności od ilości odwiertów należy wykonać studzienki odwiertowe, rozdzielacz, doprowadzić kolektory do pomieszczenia maszynowni. Instalacja zostanie napełniona płynem niskokrzepnącym (nie dopuszcza się roztworu soli) o temperaturze krystalizacji nie gorzej niż – 5oC. Wykonawca dostosuje system montażowy i układ hydrauliczny dla zapewnienia poprawnej pracy dolnego źródła dla każdej lokalizacji.

Wykonawca wybierze metodę wiercenia, która umożliwi skuteczne i prawidłowe wykonanie odwiertów, oraz wypełnienie odwiertu dla prawidłowej izolacji horyzontów. Ponieważ odwierty będą wykonywane na posesjach osób fizycznych, na ograniczonej powierzchni działek, należy zastosować sprzęt wiertniczy umożliwiający wykonanie odwiertów w takich warunkach. Z uwagi na możliwość zaniku płuczki lub niekontrolowanego napływu zaleca się wiercenie metoda bezpłuczkową.

Wykonawca zapewni rozmieszczenie odwiertów aby zapewniły wydajności i wymagane odległości od urządzeń infrastruktury podziemnej. Dla pomp z roboczym medium typu solanka - glikol zaleca się rozmieszczenie odwiertów w siatce nie gęściej niż co 10 m.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonywania odwiertów (wyrównanie terenu, zagęszczenie ziemi w miejscach wykonania rurociągów i odwiertów, zabezpieczenie przed osiadaniem terenu, zasianie trawy.)

Wykonawca dokona ustaleń z właścicielami działek odnośnie miejsca odwiertów i sposobu odtworzenia terenu po zakończeniu prac.

5.1.1. Wykonanie prac wiertniczych

- Roboty geologiczne mające na celu wykorzystanie ciepła ziemi poniżej 30 m można rozpocząć, jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia projektu robót geologicznych do Urzędu Miasta (Starostwa Powiatowego) organ nie wniesie sprzeciwu.

- Prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami geologicznymi, natomiast nadzór nad pracami mogą sprawować osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonanie odwiertów wymienników gruntowych dolnych dla pomp ciepła solanka-glikol o głębokości od 60 - do 100 m (średnio około 80 m).

- Instalacje sondy cieplnej w odwiertach w ilości odpowiedniej do wygenerowania mocy grzewczej z uwzględnieniem naddatku w ilości 20 % zapotrzebowania mocy do zasilenia każdej pompy ciepła. Dla pomp solanka/glikol zaleca się sondy pionowe na przykład z podwójną głowicą U-rura z rur PE nie mniej niż 32 mm PN16 typu turbo.

- Każdorazowy montaż sond w odwiercie będzie prowadzony w obecności Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Inwestora.

- Wykonanie próby szczelności sondy zostanie potwierdzone odbiorem próby przez inspektora nadzoru przed zakryciem robót.

- Wypełnienie wolnej przestrzeni na przykład termocementem w systemie od dołu z rurą traconą. Będzie to potwierdzone odbiorem przez inspektora nadzoru przed zakryciem robót.

- Wykonanie instalacji przyłączeniowej dla każdego odwiertu do studni/skrzyni zbiorczej.

5.1.2. Wykonanie orurowania przyłączeń zewnętrznych.

- Wykonanie układu rozdziału czynnika. Wykonanie i izolacja orurowania podpowierzchniowego pomiędzy odwiertami, na głębokości około 2 m, od studni zbiorczej do pomieszczenia w budynku w systemie bezinwazyjnym to jest bez naruszania ciągłości termicznej oraz przeciwwilgociowej konstrukcji budynku dla pomp solanka/glikol z rur PE nie mniej niż 40 mm PN16.

5.1.3. Wykonanie orurowania maszynowni

Wykonanie wewnętrznej instalacji przyłączenia pompy ciepła.

Zabudowa pompy obiegowej dolnego i górnego źródła z zabudową filtra na wejściu do pompy, separatora powietrza, zaworu zwrotnego i układu zaworowego.

Zabudowa zaworu z korkiem zaślepiającym do uzupełniania czynnika.

Zabudowa przeponowego naczynia wzbiorczego.

Zabudowa grupy bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem, manometrem.

Podłączenie armatury i wypełnienie płynem niskokrzepnącym (-5o C).

5.2. Gruntowa pompa ciepła.

5.2.1. Minimalne wymagania dotyczące pompy ciepła:

- Certyfikat EHPA-Q lub równoważny.

- Deklaracja producenta CE (Conformité Européenne).

Presostat: HP dla obiegu termodynamicznego; LP dla obiegu dolnego źródła

Zabezpieczenie temperaturowe obiegu termodynamicznego

Parownik – płytowy chromoniklowy wymiennika ciepła – dolne źródło

Zabezpieczenie wewnętrzne sprężarki przed przeciążeniem typu klinox lub innego typu

Zawór rozprężny, na przykład elektroniczny

Filtr odwadniacz

Zawór kulowy z filtrem osadnikowym

Skraplacz – płytowy chromoniklowy wymiennik ciepła – górne źródło

Praca ciągła przy temperaturze zasilania c.o. nie mniej niż 55o C

Oczekiwana możliwość płynnej zmiany wydajności pompy w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz warunków pogodowych przy ustalonej temperaturze zasilania

Optymalizacja pracy – opóźniony start

| Oznaczenie | Moc grzewcza pompy ciepła | Króćce przyłączeniowe DN nie mniej niż | Zasilanie elektryczne | COP B0/W35 wg EN PN 14511 nie mniej niż |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC6 | ~6 kW | 1” | 3x400V 50 Hz | 4,3 |
| PC10 | ~10 kW | 1” | 3x400V 50 Hz | 4,4 |
| PC13 | ~13 kW | 1” | 3x400V 50 Hz | 4,5 |

Klasa energetyczna urządzenia 35oC/55oC nie gorzej niż A++/A++

Współczynnik SCOP (klimat umiarkowany/zimny, 35o C) nie mniej niż 4,5/4,4

5.2.2. Wymagania bezpieczeństwa

Pompy powinny posiadać zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo pracy systemu:

- Pomiar przepływu górnego źródła

- Zalecany dodatkowy pomiar przepływu źródła dolnego

- Pomiar temperatur wyjścia i wejścia górnego źródła

- Pomiar temperatur wyjścia i wejścia dolnego źródła

- Zalecane na przykład elektroniczne zabezpieczenie niskiego ciśnienia dolnego źródła

- Zalecane na przykład elektroniczne zabezpieczenie niskiego ciśnienia górnego źródła

- Zabezpieczenie wysokiego i niskiego ciśnienia układu chłodniczego

- Elektroniczny czujnik zaniku i kolejności faz

- System ochrony sprężarki przed zalaniem ciekłym czynnikiem chłodniczym

- Zalecana funkcja ochrony przed zamarzaniem, funkcja odmrażania

- Możliwość komunikacji z komputerem PC przy pomocy sieci WiFi (dopuszczalne LAN)

- Możliwości współpracy do zdalnej obsługi i odczytu danych przez Internet

Zaleca się, by pompy ciepła posiadały dwa obiegi górnego źródła.

a) Obieg podstawowy gwarantujący osiągniecie temperatury maksymalnej +60o C dla potrzeb centralnego ogrzewania

b) Obieg wysokotemperaturowy gwarantujący osiągniecie temperatury maksymalnej +80o C dla potrzeb wygrzewu sanitarnego ciepłej wody użytkowej.

5.2.3. Sterownik Instalacji

Sterownik z czytelnym wyświetlaczem, umożliwiający łatwą obsługę.

Sterownik pompy ciepła powinien spełnić minimalne wymagania:

- Pomiar wyprodukowanego ciepła

-  Zalecany odczyt ciśnienia z instalacji górnego i dolnego źródła

-  Zalecany tygodniowy kalendarz pracy z możliwością ustawień obniżeń temperatury.

-  Regulacja pogodowa.

- Automatyczne okresowe wygrzewanie antybakteryjne.

- Jednoczesne zarządzanie układami: centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową, dodatkową grzałką podgrzewacza.

- Zalecana funkcja z chłodzeniem pasywnym.

- Zabudowane aktywne złącze komunikacyjne (typu RS 485 i/lub Ethernet i/lub USB).

- Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu.

5.3. Licznik energii cieplnej.

W instalacji ma być zamontowany ciepłomierz (funkcja ciepłomierza w sterowniku) zliczający czas pracy i ilość energii cieplnej wyprodukowanej przez instalację z pompą ciepła z lokalnym odczytem wizualnym z panelu urządzenia.

Ciepłomierze powinny posiadać zabudowane aktywne złącze komunikacyjne (typu RS 485 i/lub Ethernet i/lub USB) oraz możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi odczytu danych z poziomu Internetu.

5.4. Zasobnik buforowy c.o.

Do pompy ciepła dla zapewnienia odpowiedniej ilości zładu grzewczego należy zastosować zbiornik buforowy c.o. o pojemności dobranej do potrzeb obiektu, przy założeniu że pojemność nie powinna być mniejsza niż 25 litrów / 1 kW mocy pompy.

| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | PC6; PC10; PC13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vco | Objętość nominalna zbiornika c.o. nie mniej niż | dm3 | 150 | 250 | 300 |
|  | Powierzchnia wężownicy podwójnej dla pompy ciepła nie mniej niż | m2 | 2,8 | 3,6 | 4,0 |
|  | W zbiorniku zabudowana grzałka elektryczna z termostatem 6/4” 2kW230 V | szt | 1 | 1 | 1 |
| Vn | Naczynie przeponowe wzbiorcze | dm3 | 15 | 25 | 30 |
|  | Zespół pompy obiegowej – średnica nominalna DN | mm | 25 | 25 | 25 |
|  | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna DN | mm | 15 | 15 | 15 |

Każdorazowo objętości należy dobrać z uwzględnieniem pojemności cieplnej istniejących instalacji c.o.

Dobrano elektroniczne energooszczędne pompy obiegowe DN 25, nie gorsze niż EEI ≤ 0,27 (wysokość podnoszenia nie mniej niż 4,0 m H2O).

Obudowa grupy pompowej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej.

Po stronie istniejącej instalacji c.o. zabudować: grupę bezpieczeństwa, zawory odcinające i wykonać przyłączenie króćcami.

Podłączenia nowobudowanych obiegów dla instalacji c.o. zrealizować orurowaniem i armaturą o średnicy co najmniej 1” z zabudową filtra na wejściu pompy ciepła.

5.5. Zasobnik buforowy c.w.u.

Obieg c.w.u. zrealizować „z priorytetem grzania wody” na przykład z zastosowaniem zaworu trójdrogowego z siłownikiem sterowanym od sterownika pompy ciepła lub pompy obiegowej c.w.u. DN20 sterowanej od pompy ciepła.

Do mocy pompy ciepła, dobrano zbiornik buforowy do c.w.u.

| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | PC6 | PC10 | PC13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vco | Objętość nominalna podgrzewacza min | dm3 | 200 | 200 | 200 |
|  | Powierzchnia wężownicy c.w.u. dla pompy ciepła nie mniej niż | m2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Powierzchnia wężownicy dodatkowego źródła ciepła | m2 | określa producent | określa producent | określa producent |
|  | Zabudowana grzałka elektryczna 6/4” 2kW230V regulowana od sterownika pompy | szt. | 1 | 1 | 1 |
|  | W podgrzewaczu zabudowana anoda tytanowa zabezpieczenia antykorozyjnego | szt. | 1 | 1 | 1 |
| Vn | Naczynie przeponowe wzbiorcze | dm3 | 20 | 30 | 30 |
|  | Zespół pompy obiegowej c.w.u. – średnica nominalna | mm | 20 | 20 | 20 |
|  | Armatura zaworowa - średnica nominalna | mm | 20 | 20 | 20 |
|  | Zawór bezpieczeństwa 6 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 |

Pozostałe obiegi dla zasilania podgrzewacza c.w.u. wykonać rurociągiem DN20.

Po stronie istniejącej instalacji c.w.u. zabudować: grupę bezpieczeństwa, zawory odcinające i wykonać przyłączenie króćcami.

5.6. Zespół przyłączenia wody zimnej.

Zasilanie wody zimnej z.w. do zbiornika c.w.u. wykonać rurociągiem DN20. Zbudować zawory odcinające, filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa otwarcia na 6 bar.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) w części Instalacji dotyczącej wody grzewczej c.w.u. należy stosować materiały lub wyroby z wymaganymi ocenami higienicznymi.

5.7. Przewody instalacji hydraulicznej.

Przed montażem udrożnić przewody, złączki, armaturę.

Rurociągi z.w. należy wykonać z rur PP (dopuszcza się wykonanie w technologii miedzianej lub rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową lub rur PP-R) dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Orurowanie po stronie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. dostosować do materiałów z jakich jest wykonana istniejąca instalacja.

Przewody instalacji ciepła/chłodu zaizolować wg wymagań załącznika nr 2 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Środowiska z dnia 17 lipca 2015r.

Odtworzenie połączeń do istniejących instalacji.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie do istniejącej instalacji grzewczej c.o. obiektu

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, istniejącej instalacji grzewczej c.o. w zakresie wykonanych zmian.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie  instalacji c.w.u. nowo zabudowanej do istniejącej.

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, uruchomienie instalacji nowobudowanej do istniejącej instalacji przygotowania c.w.u. w zakresie wykonanych zmian.

5.8. Dostosowanie do instalacji uziomu.

Wykonanie uziemienia instalacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania. Wykonać pomiary skuteczności uziemienia.

* Wykonanie instalacji uziemiającej (w przypadku jej braku) pozostaje kosztem Użytkownika.

5.9. Elementy uzupełniające.

Dostawa, montaż, uruchomienie i regulację wszelkich minimalnie niezbędnych elementów instalacji umożliwiających autonomicznie funkcjonujący zespół  urządzeń stanowiących jedną instalację z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu.

5.10. Dokumentacja projektowa.

Inwestycja będąca przedmiotem projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – podstawa prawna: art. 29 ust. 2, pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Przy wykonaniu odwiertów w przedziale od 30 do 100m  wymaga się  opracowania i zgłoszenia projektu robót geologicznych.

Wykonanie i zgłoszenie dokumentacji prac geologicznych

- Projekt robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

- Zgłoszenie projektu właściwemu organowi administracji, dla mieszkańców Krosna - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna; w przypadku Gminy Krościenko Wyżne - Starostwo Powiatowe w Krośnie.

- Opracowanie dokumentacji sporządzonej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023) wraz z załącznikiem „Operat geodezyjny”. Dokumentację należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazać organowi, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.

6. Próby.

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację co najmniej dwukrotnie lub do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5 mg/l.

Przepłukane instalacje poddać próbie hydraulicznej szczelności każdy układ.

Podczas wykonywania próby szczelności, wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe i pompa ciepła powinny być odcięte.

Parametry pracy instalacji wewnętrznej c.o. temperatura do 65o C/40 oC; maksymalne ciśnienie robocze 2 bar.

Sposób wykonania prób określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz norma PN/B-10400.

7. Uruchomienie instalacji.

Zakres hydrauliczny

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy napełnić i wykonać regulacje przepływów i nastaw temperatur i ciśnień zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepła i urządzeń pomocniczych.

Zakres elektryczny

Po zmontowaniu, podłączeniu i sprawdzeniu poprawności połączeń w maszynowni i do sterownika wykonać procedurę pierwszego uruchomienia sterownika pompy zgodnie z DTR producenta.

8. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej.

Lokalizację maszynowni i orurowania uzgodnić z właścicielem budynku. Montaż instalacji na Obiekcie powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Montaż wykonać zgodnie z DTR urządzeń oraz wytycznymi ich producenta z wykorzystaniem dedykowanych kształtek. Przy wykonywaniu maszynowni zachować bezpieczną odległość od przegród budowlanych z uwzględnieniem możliwego dostępu do elementów instalacji.

Rurociągi powinny być łączone z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń dedykowanych z zastosowaniem dobranych kształtek. Uszczelnienie tradycyjnych połączeń gwintowanych wykonać z użyciem szczeliwa np. konopi na pokoście.

Kolejność wykonywania robot instalacyjnych:

- Sprawdzenie drożności przewodów i armatury.

- Sprawdzenie działania armatury,

- Obróbka (nagwintowanie) końcówek,

- Wkręcenie półśrubunków w armaturze i na rurze, z użyciem uszczelnienia.

- Scalenie (skręcenie) połączenia.

- Sprawdzenie drożności wykonanego zakresu.

Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Prowadzenie przewodów hydraulicznych:

- zachować pochylenie (spadki) przewodów względem poziomu około 2 % (2 cm na 1 m instalacji w kierunku od odpowietrznika).

9. Wytyczne branży elektrycznej.

9.1. Instalacja elektryczna

Projektuje się wykonanie nowego obwodu zasilania pompy ciepła dla sprężarki z gniazda 3/PE; 3x400 V, 16 A i sterownika z gniazda 1 N/PE; 250V, 16A w układzie TN-C-S i zabezpieczenie gniazd wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA.

Obwody zasilające powinny posiadać zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe

zabezpieczenie sterowania 1xB16 * (*dostosować do wymagań producenta pompy ciepła), zabezpieczenie sprężarki 3xC16.

9.2. Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie Instalacji wykonać uziemienie za pomocą lokalnego uziemienia o wartości rezystancji R<10 Ohm.

W maszynowni wykonać główną szynę uziemiającą GSU. Szyna ta winna mieć bezpośrednie połączenie bednarką do uziomu indywidualnego budynku. Do szyn należy podłączyć elementy metalowe Instalacji. Połączenia wyrównawcze lokalne wykonać przewodem Ly żo 6 mm stosując opaski uziemiające. Do przewodów PE podłączyć wszystkie metalowe elementy, zachowując normatywne strefy ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Całość robot związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej powinien wykonać uprawniony elektryk.

* Wykonanie instalacji elektrycznej i uziemienia pozostaje kosztem Użytkownika.

10. Wytyczne dotyczące wentylacji maszynowni.

W maszynowni powinna być zapewniona wentylacja o charakterystyce wymaganej przez producenta pompy ciepła. Dostosowanie wentylacji pozostaje po stronie Użytkownika Obiektu.

11. Zakres dostawy po stronie Wykonawcy:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie do 27 instalacji gruntowych pomp ciepła, obejmująca między innymi:

- Opracowanie indywidualnej koncepcji instalacji gruntowej pompy ciepła dla każdej lokalizacji;

- Demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe;

- Dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, dolnego 
źródła w postaci: wykonania gruntowego wymiennika pionowego – odwiertów, studni/skrzyni rozdzielczej,  kolektorów, dobranych do mocy gruntowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w Obiekcie;

- Dostawę, posadowienie i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, gruntowych pomp ciepła wraz z pompami obiegowymi, przeponowymi naczyniami wyrównawczymi i zestawami połączeniowymi pomp obiegowych dolnego i górnego źródła;

- Dostawę, posadowienie i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną wymiennika dla c.w.u., o pojemności 200 L z tytanową anodą zabezpieczenia antykorozyjnego; wraz z zestawami połączeniowymi do c.w.u.;

- Dostawę, posadowienie i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, zasobników buforowych c.o. z anodą zabezpieczenia antykorozyjnego; wraz z zestawami połączeniowymi do istniejącej instalacji c.o.;

- Instalację licznika energii cieplnej (funkcji licznika energii) z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu;

- Instalację sterownika pompy ciepła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u., dolnego, górnego źródła i poprawnej pracy Instalacji, z okablowaniem, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- Wykonanie w obrębie Obiektu przewodów instalacji: dolnego źródła, górnego źródła, w obrębie maszynowni orurowania i podłączeń do z.w., c.o., c.w.u. w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania Instalacji;

- Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;

- Napełnienie instalacji;

- Uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropów po przejściach przewodów;

- Uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej:

- schemat instalacji

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim;

- certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- przekazanie (gdy jest wymagane) Zamawiającemu dokumentacji wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023) wraz z załącznikiem „Operat geodezyjny”, dla prac wymagających takiej dokumentacji.

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty;

- protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI;

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, oraz wykonawcę, przy udziale Użytkownika;

- Wykonanie ponownej regulacji instalacji w 2024 roku.

- Inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6.

12. Obowiązki użytkownika Obiektu:

1. Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń).

2. Dostosowanie wentylacji w pomieszczeniu maszynowni do wymagań pracy pompy ciepła.

3. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do wykonania maszynowni (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, itp.)

4. Doprowadzenie zimnej wody z.w. do pomieszczenia maszynowni.

5. Doprowadzenie orurowania c.w.u. do pomieszczenia maszynowni.

6. Doprowadzenie orurowania c.o. do pomieszczenia maszynowni (jeżeli wystąpi taka sytuacja).

7. Doprowadzenie instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30 mA i nadprądowym ze stykiem ochronnym do zasilania instalacji z pompą ciepła (sterownika i sprężarki), wykonanie uziemienia.

8. Udostepnienie mediów niezbędnych do realizacji robót.

9. Zagwarantowanie warunków tak, aby temperatura pomieszczenia gdzie umieszczono pompę ciepła nie spadła poniżej 5° C.

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Planowane przedsięwzięcie i zasięg oddziaływania inwestycji nie wykroczy poza granice działki, na której zlokalizowany jest obiekt, gdzie będzie montowana Instalacja.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 8, 11 i 18) i żadne inne nie są wymagane. Zamawiający nie żąda również przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zamawiający zauważył w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Gminy Miasto Krosno oraz Gminy Krościenko Wyżne (Załącznik nr 8 do SIWZ) kilka nieścisłości dotyczących dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą (np. karty katalogowe urządzeń, deklaracje zgodności, certyfikaty i deklaracje potwierdzające właściwości urządzeń, itp.) oraz czynności, jakich należy dokonać przed złożeniem oferty (np. inspekcja placu budowy).

Jak wskazano powyżej zamknięty katalog dokumentów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą został wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Krosno, dnia 20.07.2018 r.

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót

I N S T A L A C J A   G R U N T O W Y C H   P O M P   C I E P Ł A

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

# zwana dalej Liderem, oraz

# GMINA KROŚCIENKO WYŻNE

# (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwana dalej Partnerem,

OPRACOWANIE WŁASNE

UM. KROSNO 07-2018 r.

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

Kod CPV 39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

Kod CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV 45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45000000-0 Roboty budowlane

Kod CPV 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

SPIS TREŚCI

ST-00 Wymagania ogólne

ST-01 Roboty sanitarne

ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji kotłowej do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

1. Roboty sanitarne

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.

  - Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadać potwierdzenie odbioru kontroli jakości producenta, posiadać aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Dokumenty potwierdzające właściwości techniczne urządzeń i materiałów, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty – Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą cenową do oferty przetargowej, w celu oceny czy materiały spełniają minimalne wymagania techniczne opisane w PFU i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt do wykonania określonych robót musi być sprawny technicznie i musi posiadać dopuszczenia, przeglądy jeżeli te są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

Do robót wiertniczych używać małogabarytowych wiertnic samojezdnych. Ze względu na budowę geologiczną w lokalizacji inwestycji z uwagi na możliwość ucieczki płuczki, lub niekontrolowanego napływu, do wykonania pionowych wymienników gruntowych zaleca się wiercenie bez płuczki.

Do prac monterskich powinien być używany sprzęt typowy dla wyposażenia montera instalacji sanitarnych, a w szczególności młotki (wiertarki) udarowe, pilarki do metalu proste i tarczowe, gwintownice, zgrzewarki do rur PE, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, klucze nastawne.

Przy pracach należy używać sprzętu ochrony osobistej, zachować szczególną ostrożność, rozsądek i przestrzegać zasad BHP.

  - Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu dostosowanymi do danego ładunku w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

  - Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót realizować zgodnie z zawartymi w P.F.U. (Programie funkcjonalno-użytkowym) str. od 60 do 78. w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.7. Uwagi końcowe

Integralną częścią specyfikacji technicznej jest koncepcja projektowa, który określa parametry techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty.

ST-01 ROBOTY SANITARNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji kotłowej do celów ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii Instalacji kotłowych w budynkach.

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót / budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót oraz zorganizowania placu budowy i zaplecza.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot:

- montażu całości instalacji według branż, zgodnie z wymaganiami koncepcji projektowej,

- odtworzenie połączenia z istniejącymi instalacjami,

- wykonaniu niezbędnych izolacji i zabezpieczeń,

- przeprowadzeniu badania, prób i rozruchu całej instalacji,

- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów, odtworzeniu uszkodzonych wypraw z zatarciem ubytków,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- przeszkoleniu użytkownika,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących,

- uporządkowania terenu.

- wykonanie dokumentacji Instalacji

- wykonanie regulacji w  2021 i 2023 roku

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń oraz zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest:

- za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, DTR urządzeń, specyfikacją techniczną, programem funkcjonalno – użytkowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki oraz obowiązującymi przepisami, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.

- za prowadzenie robót zgodnie z umową;

- za jakość zastosowanych materiałów, robót;

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

  - Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę rozłożony zostanie na etapy:

ETAP 1

Wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy.

Instalacja gruntowej pompy ciepła z podgrzewaczem wg rys. GPC-07.

lub układzie alternatywnym (jeżeli wystąpi taka sytuacja).

z podaniem charakterystyki urządzeń i materiałów.

Wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju.

Wykonanie i odbiór kolejnych instalacji.

ETAP 2

Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji.

ETAP 3

Uruchomienie monitoringu, wykonanie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników.

Odbiór ostateczny wszystkich instalacji.

  - Dokumenty odniesienia

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988;

2. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” lub równoważna;

4. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania” lub równoważna;

5. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” lub równoważna;

6. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” lub równoważna; PN-91/M-75009

7. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne; Wymagania i badania” lub równoważna;

8. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła . CzęśćI dolne źródła pomp ciepła. PORT PC 2013.

9. Pompy ciepła – Zeszyty fachowe, Viessmann, 2008.

10. M.Rubik, Pompy ciepła-Poradnik Ośrodek Informacji „technika Instalacyjna w budownictwie. ISBN 83-909273-4-9, 1999.

11. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna;

12. PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” lub równoważna.

13. PN-EN 12900:2014-01 - Sprężarki ziębnicze - Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producentów

14. PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

15. PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

16. PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 3: Metody badań

17. PN-EN 12102:2014-01 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Pomiary hałasu - Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

UWAGA:

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego treści.