I.7013.687.1.2018.K                                                                         Krosno, dnia 05.10.2018 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa – wykonanie ogrodzenia”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtkami w ramach zadania polegającego na utworzeniu parku dla psów na części działek oznaczonych nr ewid. 1152, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, obręb Śródmieście, przy ul. Witosa w Krośnie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu i wytyczenie lokalizacji ogrodzenia, uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót (zgodnie z dołączoną decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 07.08.2018 r., znak: D.7230.3.180.2018.G),

- wykopy pod fundamenty słupków ogrodzeniowych, bramy, furtek oraz prefabrykowanych elementów podmurówki (elementy zagłębione min. 10 cm w grunt),

- zabetonowanie słupków ogrodzeniowych systemowych (profil pośredni 60x40x2, profil narożny 60x60x2, dł. 230 cm, zabezpieczone kapturkiem) oraz osadzenie kształtek systemowych (wysokość 25 cm lub 30 cm, klasa betonu C35/45),

- montaż furtek 100 x 163 cm (wyposażenie: regulowane zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy, wkładka patentowa z kpl. 3 kluczy, szyld z klamką, ogranicznik, profil ramy 40x40x2, słupki 60x60x4, dł. 230 cm, panel analogiczny jak pozostała część ogrodzenia - montowany wewnątrz ramy),

- montaż bramy o szerokości przęseł 2 x 200 cm, wysokość: 173 cm (wyposażenie: regulowane zawiasy, dwa rygle dolne, zamek hakowy z bolcem i wkładka patentowa z kpl. 3 kluczy, profil ramy 50x50x2, słupki 100x100x3, dł. 250 cm, panel analogiczny jak pozostała część ogrodzenia lecz o wys. 173 cm),

- montaż elementów prefabrykowanych podmurówki (podmurówka pełna gr. 6 cm, wys. 25 cm lub 30 cm, klasa betonu C35/45),

- montaż paneli ogrodzeniowych pomiędzy słupkami (szer. 250 cm, wys. 153 cm, gr. drutów 5 mm, 3 przetłoczenia, oczko 50x200, montaż do słupa za pomocą stalowych obejm prostokątnych gr. 2 mm w ilości 3 szt. na stronę),

Wszystkie elementy stalowe (słupki, furtki, brama, panele, obejmy) ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo na kolor RAL 6005.

2.Termin wykonania zamówienia:	rozpoczęcie:	od dnia podpisania umowy,

zakończenie:	do dnia 14.12.2018 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa – wykonanie ogrodzenia”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 15.10.2018 r. przed godz. 11.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 15.10.2018 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 15.10.2018 r. o godz. 11.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.