ZP.271.183.2018						      Krosno, dnia 15.02.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 264:

Projektory

Bazując na wskazanej w projekcie wykonawczej specyfikacji stwierdzamy, iż wskazane parametry to miks parametrów z dwóch różnych urządzeń. Co za tym idzie nie ma na rynku urządzenia spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego w tym zakresie.

- W specyfikacji projektora umieszczonej w opisie projektowym określona jest jasność 5000 lumenów, w przedmiarze zaś 8000 lumenów. Jaka jest wymagana jasność projektora? Naszym zdaniem właściwa wartość to 5000 ANSI. Prosimy o potwierdzenie.

- Czy konieczne jest dostarczenie projektora z możliwością wymiany obiektywów? Czy możliwe jest wykorzystanie projektora z obiektywem stałym, spełniającym wymagania projekcji?

W projekcie jasno wskazany jest punkt montażu projektora oraz wielkość ekranu, zaś cała instalacja jest instalacją stałą, a nie mobilną. Nie widzimy zatem konieczności stosowania projektora ze zmiennymi obiektywami. Urządzenia z możliwością wymiany obiektywów są znacząco droższe od ich odpowiedników bez obiektywów wymiennych, a w przypadku niniejszego projektu nie dają absolutnie żadnych korzyści.

- Czy Zamawiający dopuści projektory bez niewykorzystywanych gniazd wejściowych BNC i DisplayPort oraz wyjściowego HDMI?

Na schematach, rysunkach i w opisie nie znajdujemy żadnej wzmianki o wykorzystaniu tych złączy czy choćby ułożenia pod nie okablowania pod przyszłą rozbudowę. Zatem bezzasadnym wydaje się stawianie takich wymogów, które dodatkowo podwyższają niepotrzebnie kwotę oferty.

Odpowiedź nr 164:

- Należy przyjąć 8000 lumenów.

- Należy przyjąć projektor z obiektywem stałym.

- Zamawiający dopuszcza projektory bez gniazd wejściowych BNC i DisplayPort oraz wyjściowego HDMI.

Pytanie nr 265:

Auto przełącznik sygnału AV ze skalerem – Cat 5 TX – RX SCALER.

Zgodnie z naszą wiedzą, wyspecyfikowane parametry stanowią miks parametrów przynajmniej dwóch urządzeń. W związku z powyższym nie znajdujemy na rynku urządzeń spełniających wszystkie wskazane wymogi.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wspierania standardu HDBaseT? Nie znajdujemy urządzenia, które spełniałoby to wymaganie wraz z pozostałą częścią specyfikacji. Ponieważ zestawione są jedynie połączenia punkt-punkt, standard transmisji nie ma wpływu na działanie systemu. Wystarczający jest zapis jak w Cat 5 RX SCALER: „cyfrowa transmisja AV po skrętce”.

- Czy Zamawiający dopuści zestaw bez przełącznika 4x1?

W opisie projektowym oraz na schematach, przełączanie realizowane jest za pomocą Sterowników systemowych typ 1 i typ 2 – Matrix. Zgodnie z rysunkami, wykorzystywane jest tylko przyłącze HDMI, zaś projekty nie przewidują infrastruktury pod przyszłe wykorzystanie pozostałych wejść. Jednym słowem, Zamawiający wskazuje w opisie parametrów urządzenia elementy, które nigdy nie będą wykorzystywane, a które niepotrzebnie zwiększają koszty. Wnosimy zatem o zmianę opisu na następujący:

Auto przełącznik sygnału AV ze skalerem – Cat 5 TX – RX SCALER.

Specyfikacja:

- Cyfrowa transmisja AV po skrętce

- Brak konieczności programowania

- Zarządzanie sieciowe przy użyciu oprogramowania Crestron Fusion®Cloud lub równoważne

- minimum 1 wejście HDMI po stronie nadajnika

- minimum 1 wejście RJ-45 do odbioru sygnału AV z nadajnika, oraz 1 wyjście HDMI po stronie odbiornika

- Wbudowany skaler

- Automatyczne włączanie / wyłączanie wyświetlacza

- True Blue Support

- Funkcje zarządzania HDCP"

Odpowiedź nr 265:

- Zamawiający dopuści urządzenie bez wspierania standardu HDBaseT.

- Zamawiający wymaga w zestawie przełącznika 4x1.

Pytanie nr 266:

Monitor podglądowy MON 21’’

- Zamawiający wymaga współczynnika kontrastu na poziomie 4000:1? W typowych tego rodzaju monitorach jest on zdecydowanie niższy (1000:1) i jest to wartość kontrastu, która w zupełności wystarcza do komfortowej pracy. Czy Zamawiający dopuści monitor o kontraście 1000:1 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź nr 266:

Zamawiający dopuszcza monitor o kontraście 1000:1 z parametrem częstotliwości odświeżania obrazu min. 75Hz, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 267:

Na rzucie kondygnacji drzwi DSZ2 są wysokości 200 cm, natomiast w zestawieniu stolarki te drzwi mają wysokość 300 cm - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 267:

Odpowiedzi udzielono w dniu 05.02.2019 r. (odpowiedź nr 247, 248, 249).

Pytanie nr 268:

Na rzucie kondygnacji drzwi ZS3 mają klasę odporności EI30, w zestawieniu stolarki te drzwi są bezklasowe - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności:

Odpowiedź nr 268:

Patrz: odpowiedź nr 267.

Pytanie nr 269:

Czy projekt konstrukcyjny przewidział wymóg młotkowania ścian i tym samym zachowania projektowanej otuliny zbrojenia?

Odpowiedź nr 269:

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi nr 125 z 28.01.2019 r. w następujący sposób: Wykończenie ścian oznaczone na rysunkach SK_KIN_PW_ARCH_A01c, SK_KIN_PW_ARCH_A02c, SK_KIN_PW_ARCH_A03c, jako: Ściana betonowa młotkowana i Beton młotkowany impregnowany w kolorze naturalnym; należy wykonać z tynku dekoracyjnego, imitującego surowy beton. Ww. wykończenie należy zastosować w pomieszczeniach obiektu z tak oznaczonym wykończeniem za wyjątkiem wykończenia określonego w odpowiedziach Zamawiającego: nr 241 z 05.02.2019 r., nr 112 i 117 z 28.01.2019 r.

Pytanie nr 270:

PZT zakłada wykończenie nawierzchni drogowych w postaci lanego betonu drogowego grabionego, w przedmiarze jest kostka betonowa - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 270:

Odpowiedzi udzielono w dniu 05.02.2019 r. (odpowiedź nr 137).

Pytanie nr 271:

PZT zakłada wykończenie nawierzchni miejsc postojowych w postaci EKO KRAT, w przedmiarze jest kostka betonowa - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 271:

Jw. Ekokratka wytrzymałość 300t/m2 PCV, wypełnienie grys/tłuczeń granitowy szary 8-16 mm.

Pytanie nr 272:

PZT zakłada wykończenie nawierzchni chodników w postaci lanego betonu drogowego dylatowanego i płyt granitowych płomieniowanych, w przedmiarze jest kostka betonowa – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 272:

Jw.

Pytanie nr 273:

PZT zakłada wykończenie nawierzchni stref wejściowych w postaci posadzki z betonu architektonicznego, w przedmiarze jest kostka betonowa - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 273:

Jw.

Pytanie nr 274:

PZT zakłada wykonanie krawężników granitowych, w przedmiarze są krawężniki betonowe - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 274:

Jw.

Pytanie nr 275:

Jeżeli roboty drogowe należy wykonać zgodnie z PZT, to prosimy o podanie parametrów technicznych betonów drogowych.

Odpowiedź nr 275:

Podajemy parametry betonu drogowego, który należy zastosować do wszystkich nawierzchni betonowych:

Wytrzymałość na ściskanie betonu C30/37,

Wytrzymałość na zginanie betonu min F4,5

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu min. S3,3

Nasiąkliwość betonu – 6 % badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Mrozoodporność F150 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Wodoszczelność W8 – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Odporność na środki odladzające w klasie FT1,

Klasy ekspozycji XC4, XD3; XF4;

Pytanie nr 276:

Prosimy o uzupełnienie projektu o układ warstw podbudowy pod poszczególne rodzaje nawierzchni. Projekt nie zawiera wymaganych przekrojów przez poszczególne nawierzchnie.

Odpowiedź nr 276:

Odpowiedzi udzielono w dniu 05.02.2019 r. (odpowiedź nr 137).

Pytanie nr 277:

Przedmiar robót poz. 110 dotyczy wykonania posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowa, a w opisie technicznym do projektu jest napisane wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm. W STWiOR opisane jest linoleum i wykładzina dywanowa. Prosimy o informację, jaką wykładzinę należy przyjąć do wyceny oraz o podanie jej istotnych parametrów technicznych.

Odpowiedź nr 277:

Do wyceny należy przyjąć wykładzinę dywanową o parametrach:

Rodzaj włókna: 100 % Poliamid,

Szerokość rolki: 4 m,

Kl. użytkowa: 33

Gramatura całości: większa lub równa 2000g/m2,

Wysokość całkowita: większa lub równa 7 mm,

Gramatura runa: większa lub równa 1100 g/m2,

Reakcja na ogień: Bfl-s1,

Kolorystyka: różne odcienie szarości.

Pytanie nr 278:

Na rzutach architektury - na rysunkach z lokalizacją sufitów występują dwa oznaczenia sufitów sufit kasetonowy 60x60 i 60x120, natomiast w opisie do projektu architektury mamy opisane: sufity monolityczne płyt włóknowo - cementowych, modułowe z płyt gipsowych oraz modułowe z wełny drzewnej łączonej magnezytem. Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których znajdują się wyżej wymienione sufity oraz wskazanie parametrów sufitów kasetonowych, o których mowa na rzutach sufitów.

Odpowiedź nr 278:

Odpowiedź nr 60, 64, 65, 116, 120 z 28.01.2019 r. oraz nr 241, 242 z dnia 05.02.2018 r.

Parametry dla modułów z wełny drzewnej:

Płyty akustyczne z wełny drzewnej:

- łączone magnezytem lub cementem

- reakcja na ogień dla systemu: co najmniej B-s1, d0

- wymiar: 600x600, 1200x600,

- grubość: 35 mm,

- montaż na profilach T – profile niewidoczne,

- system z panelami demontowalnymi,

Zamawiający zmienia wymagania opisane w odpowiedziach nr 65 i 116 z dnia 28.01.2019 r.: w pomieszczeniach mokrych (toalety, pom. prysznicy, pom. umywalni, węzły san.) oraz zapleczu sal (pomieszczenie nr 0.11) należy wycenić  płyty mineralne o gr. 15 mm z powierzchnią gładką o odporności na wilgoć do 100 % RH, system z profilami T widocznymi, panele demontowalne.

Sufity podwieszone rastrowe w pomieszczeniach 1.23, 1.24, 1.25 i 1.26 wykonać w 40 % z płyty akustycznej z wełny drzewnej, a w 60 % wykonać z zastosowaniem wkładu przeziernego o współczynniku przenikania światła ok. 80 %.

Wszystkie okładziny sufitowe oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Pytanie nr 279:

Ze względu na rozbieżności pomiędzy specyfikacją, opisem technicznym i rysunkami prosimy ujednolicenie opisów dla obszarów E1 i E2 elewacji. W specyfikacji jest mowa o płytach włóknowo- cementowych, natomiast w projekcie o płytkach ceramicznych żłobkowanych bądź ryflowanych - zamiennie. Dodatkowo prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji dla obszarów E1i E2 ponieważ np. oznaczenie E2 (lamele ceramiczne) w elewacji północnej odnosi się do obszarów białych, a na elewacji południowej do obszarów kreskowanych.

Odpowiedź nr 279:

Odpowiedź nr 255 i 158 z 05.02.2019 r. Obszary oznaczone na elewacjach jako zaszrafowane liniami poziomymi przyjąć jako E1 – płyta ceramiczna żłobkowana, natomiast obszary na elewacjach jako obszar biały przyjąć jako E2 – płyta ceramiczna gładka. Całościowo przyjąć rozwiązanie zgodne z wybranym systemem. Wymiary modułu nie mniejsze niż 150x450 mm.

CZĘŚĆ DACHU

Pytanie nr 280:

Proszę zdefiniować materiały przeznaczone do wykonania korytek odwadniających na dachu (dot. rys. SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW (1)).

Odpowiedź nr 280:

Warstwy stropodachu wykonać zgodnie z odpowiedzią nr 51 z dnia 28.01.2019 r.

Pytanie nr 281:

Proszę o zdefiniowanie wymiarów i parametrów klap dymowych na dachu (dot. rys. SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW (1)).

Odpowiedź nr 281:

Oddymianie klatek schodowych zgodnie z PN-B-02877-4. Powierzchnia czynna klapy oddymiającej minimum 1,95 m2. Dopuszcza się stosowanie owiewek i kierownic w celu ograniczenia powierzchni geometrycznej klapy.

Stosować klapy z funkcją wyłazu.

Wypełnienie skrzydła płyta z poliwęglanu komorowego i jednowarstwowa kopuła z poliwęglanu litego. Współczynnik przenikania ciepła skrzydła U<1,3 W/m2K.

Podstawa prosta o wysokości minimum 300 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej twardej, współczynnik przenikania ciepła podstawy U<1,0 W/m2K.

Należy zapewnić otwory napowietrzające klatki o powierzchni 130 % pow. geometrycznej zastosowanej klapy.

Pytanie nr 282:

Proszę o udostępnienie rewizji przedmiaru, uwzględniającego wykonanie zmienionych warstw dachu zielonego (zgodnych z odp. nr 51), przelewów awaryjnych oraz lameli akustycznych na dachu.

Odpowiedź nr 282:

Przedmiar jest elementem pomocniczym, prace należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową i udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

CZĘŚĆ ARCHITEKTURY

Pytanie nr 283:

Proszę o potwierdzenie że na kładkach 21K i 22K jako posadzkę przewidziano wykładzinę PCV (zgodnie z rys. SK_KIN_PW_ARCH_A03).

Odpowiedź nr 283:

Na kładkach 21K i 22K należy wykonać posadzkę z parkietu przemysłowego.

Pytanie nr 284:

Czy mural powinien być wykonany również w korytarzu hali (zgodnie z rys. SK_KIN_PW_ARCH_A01c)?

Odpowiedź nr 284:

Ściany korytarzy 05Ka, 05K, 06K wykończyć gładzią, malowanie farbami latexowymi, I klasa odporności szorowanie na mokro.

Pytanie nr 285:

Proszę o korektę opisu warstw ściennych: Zgodnie z opisem warstw, ściany wewnętrzne SW-2 mają zostać wykonane jako żelbetowe, o gr. 25 cm. Tymczasem występują one jako ścianki działowe w łazienkach. Proszę o weryfikację poprawności przyjętego rozwiązania.

Odpowiedź nr 285:

Ściany działowe w sanitariatach wykonać w konstrukcji lekkiej na stelażu.

Pytanie nr 286:

Proszę określić wysokość układania płytek w pomieszczaniach sanitarnych.

Odpowiedź nr 286:

W pomieszczeniach sanitarnych płytki układać na pełna wysokość ściany do sufitu.

CZĘŚĆ GEOTECHNICZNA

Pytanie nr 287:

W opisie wykonawczym konstrukcji, w przypadku wystąpienia warstwy nienośnej gruntu, zaleca się pogłębienie wykopu do warstwy nośnej i wyrównanie różnicy poziomów chudym betonem. Czy należy postąpić podobnie dla posadzki na gruncie w przypadku wystąpienia warstw nienośnych? Czy w przypadku wyrównywania większych różnic można użyć częściowo zagęszczonego kruszywa, a częściowo chudego betonu?

Odpowiedź nr 287:

W sytuacji wystąpienia innych warunków gruntowych niż określone w dokumentacji projektowej Zamawiający podejmie działania zgodne z SIWZ oraz zawartą umową.

Pytanie nr 288:

W rysunkach konstrukcyjnych brak pokazanego sposobu zbrojenia posadzek budynku biurowego oraz hali. Prosimy o uzupełnienie rysunku K-1/1 o sposób zbrojenia posadzek oraz tabelę z zestawieniem ilości i wagi stali zbrojeniowej.

Odpowiedź nr 288:

Zgodnie z SIWZ projekty wykonawcze płyt w części biurowej i hali oraz posadzek w hali opracowuje na koszt własny wykonawca. Opracowane projekty przed realizacją podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zbrojenie posadzki w części biurowej zgodnie z opisem warstw P1 rysunek SK_KIN_PW_ARCH_A05.

Pytanie nr 289:

Prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi nr 69 z dnia 28.01.2019r. na temat obciążenia posadzek. Można wyróżnić kilka rodzajów obciążeń na posadzkę np.:

- obc. użytkowe posadzki

- obc. posadzki od wózków widłowych

- obc. posadzki punktowe od regałów

Wartość którego z tych obciążeń została podana w odpowiedzi nr 69?

Odpowiedź nr 289:

Należy przyjąć następujące parametry obciążeń:

A. obciążenia powierzchniowe (obciążenie blokowe) [kN/m2] 20,0

B. obciążenia wózkiem widłowym (opony pneumatyczne):

- nacisk koła pojazdu [kN] 20,

- wymiar powierzchni styku jednego koła [m] 0,2 x 0,2

- osiowy rozstaw kół wózka [mm] 950

Wymagana dokładność wykonania posadzki:

| Zastosowanie | Tolerancje płaskości (w [mm]) przy odległości punktów pomiarowych (w [m]) do |
| --- | --- |
|  | 0,1 | 1,0 | 6,0 | 10 | 15 |
| Posadzki dokładnie wykonane | 2 | 4 | 11 | 12 | 15 |

Bramy segmentowe BZ1:

Pytanie nr 290:

Proszę wyjaśnienie materiału z którego ma być wykonana brama. Wg zestawienia jest to włókno szklane. Natomiast standardowym materiałem do wykonania bram segmentowych jest metal. Bramy z włókna szklanego są najczęściej rolowane i stosowane w przypadku wymagania odporności pożarowej.

Odpowiedź nr 290:

Bramę segmentową BZ1 wykonać zgodnie z opisem branży architektonicznej projektu wykonawczego pkt 3.2.

Pytanie nr 291:

Opisano, że bramy mają być w części transparentne. Prosimy o sprecyzowanie ilości i wymiarów przeszkleń w bramie oraz przekazanie odpowiedniego rysunku takiej bramy.

Odpowiedź nr 291:

Zastosować włókno szklane o przepuszczalności światła ok. 70 %.

Pozostałe pytania:

Pytanie nr 292:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek A00.1 Projekt ogrodzenia terenu.

Odpowiedź nr 292:

Odpowiedzi udzielono w dniu 18.01.2019 r. (odpowiedź nr 2.9).

Pytanie nr 293:

Czy w ofercie należy ująć wycenę 2 szlabanów w miejscach wjazdu na teren Inkubatora?

Odpowiedź nr 293:

W ofercie nie należy ujmować szlabanów.

Pytanie nr 294:

Prosimy o informację czy ogrodzenie wg rys AD1 należy wykonać dookoła całej działki? Część terenu posiada już ogrodzenie wykonane przez użytkownika sąsiedniej działki.

Odpowiedź nr 294:

Ogrodzenie wg rys AD1 należy wykonać wg rysunku: SK_KIN_PW_ARCH_PZT na odcinku od punktu A do punktu H, tj. A-B-C-D-E-F-G-H.

Pytanie nr 295:

Zgodnie z odpowiedzią nr 68 z dnia 28.01.2019 r., „wymiar kabiny (nie mniej niż 1050x2050 mm) dostosować do wymiaru szybu zachowując pozostałe parametry opisane w dokumentacji”. Zgodnie z tym Zamawiający wymaga zastosowania w kabinie o szerokości 1050 mm drzwi o szerokości 1100 mm. Prosimy o korektę wymaganej szerokości drzwi windy.

Odpowiedź nr 295:

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi nr 62 z dnia 28.01.2019 r. i nr 202 z dnia 05.02.2019 r. i podaje parametry dla dźwigu, jakie należy przyjąć do wyceny:

Wymiar kabiny 2100 x 1100 mm,

Szerokość drzwi 1100 mm x 2100 mm,

Udźwig 1000kg lub 13 osób,

Pozostałe parametry zgodnie z opisem branży architektonicznej projektu wykonawczego pkt. 3.9.

Pytanie nr 296:

Wskazany w odpowiedzi nr 76 z dnia 28.01.2019 r. rysunek SK_KIN_PW_Kh-03 Schemat konstrukcji antresoli w hali_03_12_2018 nie zawiera konkretnych informacji o kratach pomostowych.

Prosimy o wyjaśnienie czy kraty mają być zgrzewane, czy wciskane? Jaki wymiar oczka należy przyjąć? Jaki należy zastosować płaskownik nośny?

Odpowiedź nr 296:

Kraty należy dobrać do wymaganego obciążenia określonego na rysunku: SK_KIN_PW_Kh-03 Schemat konstrukcji antresoli w hali_03_12_2018

Pytanie nr 297:

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest przyjęta temperatura krytyczna dla zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej?

Odpowiedź nr 297:

Należy przyjąć odporność ppoż. zgodnie z Projektem budowlanym. Patrz również odpowiedź nr 31 z dnia 18.01.2019 r.

Pytanie nr 298:

Prosimy o udostępnienie zestawienia projektowanych nasadzeń zieleni. Naniesione na rysunku „SK_KIN_PW_ARCH_PZT” symbole nie pozwalają na jednoznaczne rozróżnienie poszczególnych gatunków drzew i krzewów, a tym samym dokładne określenie ich ilości.

Odpowiedź nr 298:

Nasadzenia zieleni zgodnie z opisem i legendą na rysunku „SK_KIN_PW_ARCH_PZT”. ZW1- klon jesionolistny 56 szt., ZW2-klon palmowy 30 szt., ZW3-Dąb szypułkowy 16 szt., ZN1-Irga pospolita 26 szt., ZN2-Jałowiec chiński 34 szt., ZN3-Cyprysik Lawsona 31 szt., ZN4-Forsycja pośrednia 4 szt., ZN5-Berberys Thunberga 60 szt.

Drzewa wysokość sadzonki ok. 1 m, krzewy wysokość sadzonki ok. 40 cm.

Zamawiający jednocześnie uzupełnia swoją odpowiedź nr 51 z dnia 28.01.2019r. Stropodach na halą P6 – warstwa górna gr. 30 cm: po słowach „Substrakt glebowy” dodaje się „z zielenią ekstensywną”. Pozostałe opisy warstw zgodnie z odpowiedzią.

Pytanie nr 299:

Zgodnie z legendą rysunku „SK_KIN_PW_ARCH_PZT” symbol A4 opisuje „stojak na rowery (…).”

Na powyższym fragmencie rysunku symbolem A4 oznaczono kształt przypominający ławkę. Prosimy o wyjaśnienie czy we wskazanym miejscu należy zamontować stojak na rowery czy ławkę?

Odpowiedź nr 299:

Miejsce montażu stojaka na rowery zostanie wskazane na etapie realizacji obiektu. Należy przyjąć stojak z rury okrągłej, ze stali nierdzewnej w kształcie litery „U” w ilości 7 szt. Ławki w ilości 2 szt. zlokalizowane przy wejściu od strony pn.-wsch.

Pytanie nr 300:

Rysunek „SK_KIN_PW_ARCH_PZT” Elementy małej architektury: „A1 ławka z elementów ze stali w kolorze (ciemnoszary)”. Prosimy o określenie wymiarów ławki. Czy należy przewiedzieć również oparcie czy wyłącznie siedzisko? Czy całość ma być wykonana ze stali, czy siedzisko ma być z innego materiału?

Odpowiedź nr 300:

Należy wycenić ławki bez oparcia, wykonane w całości ze stali, dł. ławki: min. 150 cm, szer. siedziska min. 45 cm.

Pytanie nr 301:

Na stronie 20 opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu opisano ławkę z betonu architektonicznego. Na rysunku „SK_KIN_PW_ARCH_PZT” nie ma takiego elementu. Prosimy o wyjaśnienie czy ławka z betonu architektonicznego wchodzi w zakres zamówienia, wskazanie ilości oraz lokalizacji ww. ławki.

Odpowiedź nr 301:

Ławka z betonu architektonicznego nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 302:

Prosimy o udostępnienie detalu balustrady antresoli. Czy ma być wykonana ze stali czarnej malowanej proszkowo, jakie profile należy zastosować?

Odpowiedź nr 302:

Balustrady wykonać jako systemowe, ze stali czarnej, malowane proszkowo.

Pytanie nr 303:

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować szlabanu opisanego w pozycji 198 przedmiaru robót branży budowlanej.

Odpowiedź nr 303:

W wycenie nie należy ujmować szlabanu.

Pytanie nr 304:

W projekcie budowlanym na rysunku A01.9 Elewacja południowa występują okładziny których nie ma w projekcie wykonawczym (np. E-2 „surowy włóknocement w rowkowanej strukturze/układ ryflowania w układzie wertykalnym”, E-5 „ażurowa elewacje ceramiczne - rurowe elementy z kwadratowym kształtem przekroju”, E-6 „surowy włóknocement w rowkowanej strukturze/układ ryflowania w układzie horyzontalnym”). Ponadto w miejscu gdzie na rysunku projektu budowalnego A01.9 na części biurowej wrysowano okładzinę z siatki cięto-ciągnionej, na rysunku projektu wykonawczego A10 Elewacja południowa wrysowano kształtki ceramiczne – lamele. Prosimy o wyjaśnienie czy elewacje budynku należy wykonać wg. rysunków projektu wykonawczego czy budowlanego.

Odpowiedź nr 304:

Elewacje należy wykonać wg rysunków projektu wykonawczego. Patrz odpowiedź na pytanie nr 279.

Pytanie nr 305:

Na rysunkach elewacji nie wrysowano barierek „ze szkła bezpiecznego” oznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji. Prosimy o wyjaśnienie czy „barierki ze szkła bezpiecznego” należy wykonać przy wszystkich oknach OZ1, czy wyłącznie tam gdzie zostały opisane. Ponadto prosimy o udostępnienie detalu ww. balustrad, oraz określenie rodzaju szklenia.

Odpowiedź nr 305:

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. (odpowiedź nr 203) barierki ze szkła bezpiecznego należy wykonać na podstawie oznaczeń rysunkowych na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Pytanie nr 306:

Na rysunku SK_KIN_PW_ARCH_ZS1 dla okna OZ1 opisano zastosowanie szklenia EI60. Zgodnie z rzutami kondygnacji okna OZ1 są bezklasowe. Ponadto nie ma możliwości wykonania okna o doporności EI60 z kwaterą uchylną. Prosimy o potwierdzenie, że okna OZ1 należy wykonać z jedna kwaterą uchylną, bez odporności ogniowej.

Odpowiedź nr 306:

Wymagania dotyczące odporności p.poż ślusarki należy dobrać na podstawie odporności ogniowej ściany, w której ma być zamontowana w tym również zastosowanie kwatery rozwiernej bądź rozwierno-uchylnej.

Pytanie nr 307:

W dniu 28.01.2019 zamawiający odpowiedział na pytanie nr 74 dotyczące instalacji fotowoltaicznej zamieszczając nowy rysunek SK_KIN_ PW_DACH_20190101 REW (1) „obejmujący aktualne rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych”. Na w/w rysunku pokazano nowe rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych (w tym prawdopodobnie w świetliku dachowym) oraz użyto niezrozumiałych skrótów bez wyjaśnień i legendy na rysunku. Użyte skróty nie mają odniesienia zarówno w dokumentacji elektrycznej jak i architektonicznej.

W celu wyjaśnienia oraz prawidłowej wyceny prosimy o wyjaśnienie:

- użytych skrótów na rysunku w/w rysunku mianowicie: MPVD, MPVS, MS (czy są to moduły fotowoltaiczne ponieważ występują w nazwie skróty PV?)

- prosimy o określenie w jakiej technologii mają być wykonane te moduły, ponieważ na rysunku architektury (SK_KIN_PW_ARCH_A04) w tych miejscach występują świetliki (osie B do E obiektu).

- prosimy o informację czy w związku z nowym rozmieszczeniem modułów oraz ich ilości zmienia się moc instalacji fotowoltaicznej, jeśli tak to jaka ma być?

- prosimy o informację czy w związku z nowym rozmieszczeniem modułów oraz ich ilości zmienia się ilość falowników oraz dobór okablowania?

Odpowiedź nr 307:

W załączeniu przekazujemy opis instalacji fotowoltaicznej uzupełnienie do rysunku. Wskazane w opisie parametry należy przyjmować z dopuszczalna tolerancją +/- 5%.

Pytanie nr 308:

Proszę o podanie koloru grzejników żeberkowych pionowych.

Odpowiedź nr 308:

Należy przyjąć kolor antracyt.

Pytanie nr 309:

Czy w cenę oferty należy wliczyć materiały eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu (np. filtry w centralach, itp.)?

Odpowiedź nr 309:

Odpowiedzi udzielono w dniu 18.01.2019 r. (odpowiedź nr 15).

Pytanie nr 310:

Proszę o informację czy wykonanie odejścia na cele p.poż – hydranty wewnętrzne w budynku ma zostać wykonana zgodnie z projektem (tj. za wodomierzem głównym) czy zgodnie z warunkami technicznymi ZWK-4041/44/16 (tj. przed węzłem wodomierza głównego).

Odpowiedź nr 310:

Odejście na cele p.poż – hydranty wewnętrzne w budynku ma zostać wykonane przed wodomierzem głównym (trójnik + zasuwa). Zasuwa zostanie zaplombowana przez służby MPGK Krosno po dokonaniu odbioru końcowego.

Pytanie nr 311:

Proszę o informację czy włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem (tj. za pomocą i 1 zasuwy odcinającej) czy zgodnie z warunkami technicznymi ZWK-4041/44/16 (tj. wbudowanie trójnika i 3 zasuw odcinających).

Odpowiedź nr 311:

Włączenie przyłącza do sieci należy realizować jako węzeł przyłączeniowy tj. wbudowanie trójnika i trzech zasuw odcinajacych:

- 2 szt. liniowe Ø 250

- 1 szt. kierunkowa o średnicy przyłącza

Pytanie nr 312:

Zgodnie z odpowiedzią nr 68 z dnia 28.01.2019r., w hallu należy zamontować panele „1/36 żebro typ H”. Prosimy o informację, co oznacza ww. zapis.

Odpowiedź nr 312:

Najprawdopodobniej chodzi o pytanie i odpowiedź nr 58, należy zastosować panele z betonu architektonicznego z pionowymi żebrami o szerokości szczeliny/żebra od 15 mm.

Pytanie nr 313:

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 28.01 we wszystkich pomieszczeniach suchych, w których występuje sufit podwieszany, należy zastosować sufit z wełny drzewnej łączonej magnezytem. Powyższy opis wskazuje na tylko jednego producenta - Knauf, typ sufitu Heradesign. Prosimy o wskazanie istotnego parametru, który powinien spełniać sufit, co pozwoli na zastosowanie produktów również innych producentów, lub uzasadnienie dlaczego ww. jest jedynym dopuszczalnym.

Odpowiedź nr 313:

Odpowiedź nr 60, 64, 65, 116, 120 z dnia 28.01.2019 r. oraz nr 241, 242 z dnia 05.02.2019 r. Parametry dla modułów z wełny drzewnej:

Płyty akustyczne z wełny drzewnej:

- łączone magnezytem lub cementem

- reakcja na ogień dla systemu: co najmniej B-s1, d0

- wymiar: 600x600, 1200x600,

- grubość: 35 mm,

- montaż na profilach T – profile niewidoczne,

- system z panelami demontowalnymi,

Zamawiający zmienia wymagania opisane w odpowiedziach nr 65 i 116 z dnia 28.01.2019 r.: w pomieszczeniach mokrych (toalety, pom. prysznicy, pom. umywalni, węzły san.) oraz zapleczu sal (pomieszczenie nr 0.11) należy wycenić płyty mineralne o gr. 15 mm z powierzchnią gładką o odporności na wilgoć do 100 % RH, system z profilami T widocznymi, panele demontowalne.

Sufity podwieszone rastrowe w pomieszczeniach 1.23, 1.24, 1.25 i 1.26 wykonać w 40 % z płyty akustycznej z wełny drzewnej, a w 60 % wykonać z zastosowaniem wkładu przeziernego o współczynniku przenikania światła ok. 80 %.

Wszystkie okładziny sufitowe oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Pytanie nr 314:

Prosimy o przekazanie projektu świetlików dachowych – rysunek, wskazany w odpowiedź nr 85 z dnia 28.01.2019r., przedstawia konstrukcję wsporczą dla świetlika, a nie sam świetlik.

Odpowiedź nr 314:

Dobór systemu świetlika i producenta zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej pozostaje w gestii wykonawcy. Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej część IV Dane szczegółowe - część biurowa pkt. 15 i 16 – szczegółowy rozstaw belek należy dobrać po wyborze dostawcy świetlika. Patrz również odpowiedź nr 180 z dnia 05.02.2019 r.

Pytanie nr 315:

Ze względu na rodzaj zaprojektowanej ściany (lekka zabudowa), nie ma technicznej możliwości zamontowania ciężkiej okładziny z płyt betonowych w hallu budynku. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań pozwalających na uzyskanie zakładanego efektu wizualnego.

Odpowiedź nr 315:

Należy zastosować panele z betonu architektonicznego o parametrach jak odpowiedź nr 312. Jest to rozwiązanie przewidziane przez projektanta.

Pytanie nr 316:

Prosimy o podanie ilości oraz rodzajów nasadzeń, które należy wykonać na terenach zewnętrznych. Z udostępnionej dokumentacji nie da się tego jednoznacznie określić.

Odpowiedź nr 316:

Patrz odpowiedź 209 z 05.02.2019 r. Nasadzenia zieleni zgodnie z opisem i legendą na rysunku „SK_KIN_PW_ARCH_PZT”. ZW1- klon jesionolistny 56 szt., ZW2-klon palmowy 30 szt., ZW3-Dąb szypułkowy 16 szt., ZN1-Irga pospolita 26 szt., ZN2-Jałowiec chiński 34 szt., ZN3-Cyprysik Lawsona 31 szt., ZN4-Forsycja pośrednia 4 szt., ZN5-Berberys Thunberga 60 szt.

Drzewa wysokość sadzonki ok. 1 m, krzewy wysokość sadzonki ok. 40 cm.

Zamawiający jednocześnie uzupełnia swoją odpowiedź nr 51 z dnia 28.01.2019r. Stropodach na halą P6 – warstwa górna gr. 30 cm: po słowach „Substrakt glebowy” dodaje się: „z zielenią ekstensywną”. Pozostałe opisy warstw zgodnie z odpowiedzią.

Pytanie nr 317:

W związku z tym, że w odpowiedzi nr 4 z dnia 18.01.2019r. Zamawiający nie wyjaśnił kwestii związanych z systemem BMS, ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu, który opisywałby przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Taka dokumentacja powinna obejmować m.in.:

- schematy, dobór urządzeń, dobór przewodów dla szafy zasilająco-sterującej SZS.N1W1 i urządzeń z nich zasilanych

- schematy, dobór urządzeń, dobór przewodów dla szaf zasilająco-sterujących SZS.HP1, SZS.HP2, SZS.HP3, SZS.HP4, SZS.HP5, SZS.HP6, SZS.HP7, SZS.HP8, SZS.HP9, SZS.HP10, SZS.HP11 i urządzeń z nich zasilanych.

- schematy, dobór urządzeń, dobór przewodów dla szaf zasilająco-sterujących SZS.MON1, SZS.MON2, SZS.MON3, SZS.MON4 i urządzeń z nich zasilanych

- schematy, dobór urządzeń, dobór przewodów dla szaf zasilająco-sterujących SZS.AGW1, SZS.AGW2 i urządzeń z nich zasilanych

- dobór falowników i innych urządzeń

- dobór urządzeń aparatury obiektowej

- rzuty kondygnacji zawierające pokazane miejsca montażu poszczególnych elementów systemu BMS, trasy kablowe, itd.

- określenie miejsca montażu i miejsca podłączenia czujników CO2

- projekt okablowania zasilającego i okablowania sygnałowego

- wskazanie wielkości i ilości sterowników dla całkowitego pokrycia wszystkich punktów systemu automatyki obsługiwanych przez sterowniki

- dobór szaf sterowniczo zasilających i ich urządzeń dobranych zgodnie z pkt 8.9.8.2.2 Konstrukcja zawartym w opisie dla instalacji teletechnicznych

- dobór właściwych typów przewodów

- listę kablową dla systemu

- listę sygnałów dla poszczególnych sterowników i układów

Przypominamy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź nr 317:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 318:

W związku z tym, że w odpowiedzi nr 4 z dnia 18.01.2019r. Zamawiający nie wyjaśnił kwestii związanych z systemem SSP, ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu, który opisywałby przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź nr 318:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.”  Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 319:

W odpowiedzi nr 5 Zamawiający pisze, że matryca wraz ze scenariuszem pożarowym, powinna zostać opracowana przez dostawcę systemu i należy ją wkalkulować w cenę. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. art. 5: „Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez projektanta projektu budowlanego polegającej na:

- konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

- wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;

- opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.”

W związku z faktem, że projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę prosimy również o przekazanie scenariusza pożarowego.

Odpowiedź nr 319:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 320:

W odpowiedzi nr 74 z dnia 28.01.2019r. dotyczącej instalacji fotowoltaicznej Zamawiający zamieścił rysunek SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW (1). Rysunek ten nie jest zgodny z projektem instalacji fotowoltaicznej – opisem i schematami systemowymi, a ponadto nie posiada legendy adekwatnej do zapisów z projektu. Prosimy o przekazanie spójnego projektu dla instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź nr 320:

W załączeniu przekazujemy opis instalacji fotowoltaicznej uzupełnienie do rysunku. Wskazane w opisie parametry należy przyjmować z dopuszczalna tolerancją +/- 5%.

Pytanie nr 321:

W odpowiedzi nr 84 z dnia 28.01.2019r. zamawiający zamieścił opis i schemat systemu DSO. Prosimy o udostępnienie projektu, który opisywałby przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Projekt taki powinien zawierać: rzuty kondygnacji z zaznaczonymi miejscami montażu poszczególnych urządzeń DSO i ich typów, przedstawienie tras kablowych i ich typów (dobór koryt pożarowych, miejsc montażu okablowania na uchwytach), zaznaczone miejsca montażu puszek pożarowych.

Odpowiedź nr 321:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 322:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 250 - ścianki wewnętrzne całoszklane.

Nie ma obecnie producenta szyb ppoż., który ma dokumenty na szkło powyżej 3600 mm, a co za tym idzie technicznej możliwości wykonania ścianki wewnętrznej, spełniającej wymagania określone w dokumentacji. Prosimy o podanie rozwiązania technicznego możliwego do wykonania. Proponujemy dla konstrukcji ZS5 i ZS6 max wysokość 3600 mm.

Ponadto zwracamy się do Zamawiającego, o wyjaśnienie kwestii Okien OZ1 – OZ7

Okna OZ1÷OZ7 zgodnie z opisami i schematami okien powinny być stałe +UR oraz o odporności EI60 i Ug szkła = 0,6, gabaryty okien to 2000 mm x 3600 mm.
W związku, iż obecnie nie ma możliwości technicznych wykonania takich konstrukcji, proponujemy wykonanie tych okien:

- W systemie fasadowym 9-słupowo-ryglowym, jako przeszklenia stałe, ze szkłem opisanym zgodnie z projektem.

- W systemie okienno-drzwiowym, jako stałe przeszklenia (konstrukcje OZ1, OZ4, OZ7) bez odporności ogniowej, z szkłem bezklasowym Ug=0,6. Konstrukcje z funkcją, jak na zestawieniu część stała + UR (konstrukcje OZ5 i OZ6), ale z wypełnieniem klejonym do skrzydła, co zapewni sztywność i prawidłowość działania dla kwater UR.

W przypadku braku zgody na tego typu rozwiązania, wnosimy o podanie przez Zamawiającego rozwiązania, które jest technicznie możliwe do wykonania, z uwzględnieniem dostępności rozwiązań na rynku.

Odpowiedź nr 322:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 250 z dnia 05.02.2019 r. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie poziomego podziału w wyżej opisanych wydzieleniach i montażu szklenia o maksymalnej wysokości dostępnej w systemie wybranym przez wykonawcę. Należy zastosować rozwiązanie systemowe dla całej ściany, które spełnia wymagania w zakresie p.poż. opisane w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczące odporności p.poż ślusarki należy dobrać na podstawie odporności ogniowej ściany, w której ma być zamontowana. Dla okien bez wymaganej klasy odporności ogniowej dopuszcza się zastosowanie poziomego podziału kwatery i wyposażenie tylko dolnej części w wymagane funkcje uchylenia lub/i rozwierania (zgodnie z wymaganiami dokumentacji). Kwatera o maksymalnej wysokości dostępnej w systemie wybranym przez wykonawcę.

Dla okien z wymaganą klasą odporności ogniowej (okna techniczne) należy zastosować kwaterę rozwierną o maksymalnej wysokości dostępnej w systemie wybranym przez wykonawcę, powyżej naświetle.

Pytanie nr 323:

Jak wykończona jest elewacja pod siatkami cięto-ciągnionymi?

Odpowiedź nr 323:

Całościowo przyjąć rozwiązanie zgodne z wybranym systemem w tym również zabezpieczenie warstwy termoizolacji.

Pytanie nr 324:

Jak wykończone są ściany w zapleczu sal konferencyjnych?

Odpowiedź nr 324:

Ściany zaplecza sal konferencyjnych oznaczonych jako pomieszczenie nr 0.11, 1.25 i 1.26 należy wykończyć w sposób określony w odpowiedzi nr 239 z dnia 05.02.2019r.

Pytanie nr 325:

Proszę o informację czy ściany mają być wykończone zgodnie z rys. SK_KIN_PW_ARCH_A01c,

SK_KIN_PW_ARCH_A02c,

SK_KIN_PW_ARCH_A03c?

Nie wliczając pomieszczeń sanitarnych, technicznych, magazynowych, pom. gospodarczym, węźle cieplnym, śmietniku, stacji trafo i rozdzielni elektr.

Odpowiedź nr 325:

Zamawiający zmienia odpowiedź nr 125 z 28.01.2019 r w następujący sposób: Wykończenie ścian oznaczone na rysunkach SK_KIN_PW_ARCH_A01c, SK_KIN_PW_ARCH_A02c, SK_KIN_PW_ARCH_A03c, jako: Ściana betonowa młotkowana i Beton młotkowany impregnowany w kolorze naturalnym; należy wykonać z tynku dekoracyjnego, imitującego surowy beton. Ww. wykończenie należy zastosować w pomieszczeniach obiektu z tak oznaczonym wykończeniem za wyjątkiem wykończenia określonego w odpowiedziach Zamawiającego: nr 241 z 05.02.2019 r., nr 112 i 117 z 28.01.2019 r. Patrz również odpowiedzi na pytania nr 238, 239, 244, 252, 254, 256-263 z 05.02.2019 r.

Pytanie nr 326:

Czy ściany w holu głównym mają być wykonane z płyt cementowo-włóknowych na podkonstrukcji? Ściana ma zostać wykonana z betonu architektonicznego z odciskiem matrycy elastomerowej?

Odpowiedź nr 326:

Ściany w holu głównym wykonać z płyt włóknowo-cementowych na podkonstrukcji oraz patrz odpowiedź nr 58 i 93 z 28.01.2019 r., należy zastosować panele z betonu architektonicznego z pionowymi żebrami o szerokości szczeliny/żebra od 15 mm.

Pytanie nr 327:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.01.2019r. - Nawierzchnie należy przyjąć na podstawie SK_KIN_PW_ARCH_PZT (A00REW) natomiast konstrukcja na drogach, parkingach oraz chodnikach zgodnie z detalem SK_KIN_PW_ARCH_D1 (AD1). Krawężniki granitowe.

Proszę o sprecyzowanie wymagań i podanie parametrów betonu drogowego (klasa wytrzymałości, rodzaj kruszywa, mrozoodporność,….) na ciąg pieszo jezdny oraz betonu drogowego grabionego przy budynku.

Odpowiedź nr 327:

Odpowiedź nr 137 z dnia 05.02.2019 r. Podajemy parametry betonu drogowego, który należy zastosować do wszystkich nawierzchni betonowych:

Wytrzymałość na ściskanie betonu C30/37,

Wytrzymałość na zginanie betonu min F4,5

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu min. S3,3

Nasiąkliwość betonu – 6 % badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Mrozoodporność F150 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Wodoszczelność W8 – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Odporność na środki odladzające w klasie FT1,

Klasy ekspozycji XC4, XD3; XF4;

Pytanie nr 328:

Proszę o potwierdzenie że warstwy konstrukcyjne z rysunku SK_KIN_PW_ARCH_D1 (AD1) dotyczą: ciągu pieszo jezdnego, betonu grabionego, strefy wejściowej do budynku z betonu architektonicznego w szalunku antylip oraz miejsc postojowych z EKOKRATKI oraz o podanie materiału do uzupełnienia EKOKRATEK.

Odpowiedź nr 328:

Odpowiedź nr 137 z 05.02.2019 r.

Podajemy parametry betonu drogowego, który należy zastosować do wszystkich nawierzchni betonowych:

Wytrzymałość na ściskanie betonu C30/37,

Wytrzymałość na zginanie betonu min F4,5

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu min. S3,3

Nasiąkliwość betonu – 6 % badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Mrozoodporność F150 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Wodoszczelność W8 – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

Odporność na środki odladzające w klasie FT1,

Klasy ekspozycji XC4, XD3; XF4;

Ekokratka wytrzymałość 300t/m2 PCV, wypełnienie grys/tłuczeń granitowy szary 8-16 mm.

Pytanie nr 329:

Czy jedynym występującym krawężnikiem jest krawężnik granitowy 15x30 z detalu SK_KIN_PW_ARCH_D1 (AD1)? Jeżeli są inne typy to proszę o podanie ich wymiarów i lokalizację.

Odpowiedź nr 329:

Patrz odpowiedź 137 z 05.02.2019 r.

Pytanie nr 330:

Proszę o sprecyzowanie położenia paneli fotowoltaicznych na świetlikach. Mianowicie czy panele mają zastąpić szklaną bądź poliwęglanową szybę czy mają się znajdować nad świetlikiem. Jednocześnie jeśli panele będą znajdować się nad świetlikiem proszę o wytyczne dotyczące konstrukcji umocowania paneli fotowoltaicznych.

Odpowiedź nr 330:

W załączeniu przekazujemy opis instalacji fotowoltaicznej uzupełnienie do rysunku SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW. Wskazane w opisie parametry należy przyjmować z dopuszczalna tolerancją +/- 5%.

Pytanie nr 331:

W związku z udostępnioną dnia 28.01.2019r. korektą warstw stropodachów, gdzie znalazła się folia EPDM wyprowadzona na ściany attykowe i przejścia proszę o podanie grubości folii EPDM.

Odpowiedź nr 331:

Należy przyjąć folię EPDM o gr. 1,5 mm+/- 5%, wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 7 MPa, odporna na przebicie korzeniami.

Pytanie nr 332:

Proszę podać więcej szczegółów dotyczących ściany betonowej młotkowanej. Wzór, tekstura, struktura. Na rys „SK_KIN_PW_ARCH_A01c” warstwa ta jest wykonana na ścianie z płyt cem-włók. oraz na ścianie  murowanej, czy to błąd ? jeśli nie to w jaki sposób ma być uzyskany efekt betonu młotkowanego na tych powierzchniach ?

Odpowiedź nr 332:

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi nr 125 z dnia 28.01.2019 r w następujący sposób: Wykończenie ścian oznaczone na rysunkach SK_KIN_PW_ARCH_A01c, SK_KIN_PW_ARCH_A02c, SK_KIN_PW_ARCH_A03c, jako: Ściana betonowa młotkowana i Beton młotkowany impregnowany w kolorze naturalnym; należy wykonać z tynku dekoracyjnego, imitującego surowy beton. Ww. wykończenie należy zastosować w pomieszczeniach obiektu z tak oznaczonym wykończeniem za wyjątkiem wykończenia określonego w odpowiedziach Zamawiającego: nr 241 z 05.02.2019 r., nr 112 i 117 z 28.01.2019 r.

Pytanie nr 333:

Czy grubość parkietu podanego w odpowiedziach to na pewno 22 mm ? Taka grubość jest trudno dostępna i wpłynie znacząco na cenę. Materiał Teak układany jest głównie w pomieszczeniach mokrych, może tylko ma wyglądać jak Teak, ale wykonana z innego materiału ?

Odpowiedź nr 333:

Należy wykonać parkiet gr. 22 mm. Teak dobrano z uwagi na stabilność, twardość, małą podatność na paczenie, a także zawartość naturalnych olejów zapewniających wysoką trwałość i odporność na wilgoć. Posadzkę należy zabezpieczyć do wymaganej klasy p.poż Bfl-s1.

Pytanie nr 334:

Jakie są wymiary otworu budowlanego dla szachtu windowego ?

Odpowiedź nr 334:

Szacht windowy posiada wymiary: 197 cm x 251 cm.

Pytanie nr 335:

Proszę podać szczegółową technologię wykonania muralu i ścian z betonu młotkowanego.

Odpowiedź nr 335:

W sprawie muralu odpowiedź 114 z 28.01.2019 r. i 201 z 05.02.2019 r. W sprawie betonu młotkowanego patrz odpowiedź 336.

Pytanie nr 336:

Z uwagi na fakt, iż wykonanie betonu młotkowanego na ścianach (wykonanie z użyciem elektronarzędzi ręcznych) nie osiągnie zakładanych walorów estetycznych/wizualnych porównywalnych z młotkowaniem posadzki (wykonanie z użyciem sprzętu cięższego), czy inwestor rozważa wykonanie betonu młotkowanego w postaci tynków ozdobnych nakładanych ręcznie uzyskując efekt podobny do młotkowania w surowym betonie ?

Odpowiedź nr 336:

Zamawiający zmienia odpowiedź nr 125 z dnia 28.01.2019 r w następujący sposób: Wykończenie ścian oznaczone na rysunkach SK_KIN_PW_ARCH_A01c, SK_KIN_PW_ARCH_A02c, SK_KIN_PW_ARCH_A03c, jako: Ściana betonowa młotkowana i Beton młotkowany impregnowany w kolorze naturalnym; należy wykonać z tynku dekoracyjnego, imitującego surowy beton. Ww. wykończenie należy zastosować w pomieszczeniach obiektu z tak oznaczonym wykończeniem za wyjątkiem wykończenia określonego w odpowiedziach Zamawiającego: nr 241 z 05.02.2019 r., nr 112 i 117 z 28.01.2019 r.

Pytanie nr 337:

W informacji dot. przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający poinformował, że oferty należy składać w jego siedzibie w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna). Czy w związku z tym Zamawiający zmienia sposób składania ofert z wersji elektronicznej składanej poprzez ePUAP na wersję papierową składaną w tradycyjny sposób ?

Odpowiedź nr 337:

Oferta winna zostać złożona w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyjaśnienie ww. rozbieżności zostało udzielone w dniu 07.02.2019r.

Pytanie nr 338:

Proszę o podanie parametrów rolet okiennych, kolor, przezierność, materiał itp.

Odpowiedź nr 338:

Patrz odpowiedź 170 z dnia 05.02.2019 r. Parametry żaluzji: lamela żaluzji aluminiowa w kolorze zbliżonym do koloru ślusarki (ciemnoszary), szerokość 25-35 mm, z możliwością regulacji zaciemnienia do około100 %.

Pytanie nr 339:

W związku z odp. nr. 112 proszę o podanie specyfikacji płytki.

Odpowiedź nr 339:

Płytka ceramiczna szkliwiona w kolorze zielonym, wymiar ok. 30x30 cm, grubość płytki 8 mm, gatunek I, narożniki wykończone profilem aluminiowym.

Pytanie nr 340:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 136.

Ponownie zwracamy się załączenie czytelnych rysunków, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący opisują sposób wykonania i wykończenia ścian. Obowiązek taki tj. jednoznacznego i wyczerpującego opisu zamówienia ciąży na zamawiającym zgodnie z art. 29.1 Ustawy PZP. Pytanie wyraźnie wskazuje, na czym polega problem a odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości. To, jaką dokumentację przyjął i posiada zamawiający nie było przedmiotem zapytania.

W przypadku braku wyjaśnienia oferent przyjmie do wyceny na własną interpretację zapisów dokumentacji.

Odpowiedź nr 340:

W odpowiedzi nr 136 Zamawiający wskazał, że nie posiada dokumentacji w innej wersji niż zamieszczona do postepowania i równocześnie deklaruje, że odpowie na każde zadane pytanie dotyczące konkretnego elementu wskazanego w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 341:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 183.

Informujemy Państwa, że odpowiedź nr 36 z dnia 18.01.2019 r. niczego nie wyjaśnia. Na jakiej podstawie, zatem Zamawiający może zatwierdzić lub nie projekt wykonawczy. Prosimy o podanie jednoznacznych wytycznych i wymagań.

Odpowiedź nr 341:

Należy wykonać konstrukcje stalową z profili zamkniętych. Wymiar konstrukcji słup o wysokości 539 cm od poziomu terenu. Konstrukcję wyposażyć w konsole umożliwiające mocowanie tablic informacyjno-reklamowych, rozstaw konsol w module 60 cm na całej wysokości pylonu, całość ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor antracyt. Konstrukcja zamocowana do fundamentu wykonanego wg rysunku SK_KIN_PW_ARCH_D3, Koszt opracowania projektu wykonawczego leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 342:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 206.

Kształtki (lamele) ceramiczne o wymiarach 150 x 450 mm nie występują na rynku. Prosimy ponownie o podanie, jakie parametry mają mieć kształtki z uwzględnieniem ich dostępności na rynku. W przypadku braku odpowiedzi uznamy, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne.

Odpowiedź nr 342:

Odpowiedź nr 255 i 158 z 05.02.2019 r. Obszary oznaczone na elewacjach jako zaszrafowane liniami poziomymi przyjąć jako E1 – płyta ceramiczna żłobkowana, natomiast obszary na elewacjach jako obszar biały przyjąć jako E2 – płyta ceramiczna gładka. Całościowo przyjąć rozwiązanie zgodne z wybranym systemem. Wymiary modułu nie mniejsze niż 150x450 mm.

Pytanie nr 343:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 216.

W dniu 18.01.2019 r. udzielono odpowiedzi na pytanie nr 4 cyt.: ”Dokumentacja jest wystarczająca do wykonania wycen”. Projekt załączony do SIWZ jest projektem koncepcyjnym i nie zawiera wielu istotnych informacji dla przygotowania oferty. Zgodnie z Ustawą PZP Art. 31 ust 1 i 4 Zamawiający ma opisać przedmiot zamówienia za pomocą projektów budowlanych i wykonawczych a nie koncepcji. To postępowanie nie jest w formule „zaprojektuj i zbuduj” dlatego też ponownie żądamy uzupełnienia dokumentacji w tym zakresie zgodnie z pytaniami nr 4 (odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.01.2019 r.) oraz 216 (odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.02.2019 r.).

Odpowiedź nr 343:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 344:

W punkcie 6.4 opisu technicznego do PB określono maksymalną gęstość obciążenia ogniowego (Q) jako nieprzekraczającą 500 MJ/m2, informacja ta została potwierdzona przez Zamawiającego odpowiedzią z dnia 18.01. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., paragraf 212, ustęp 4, budynek jednokondygnacyjny jakim jest hala o Q<500 MJ/m2 kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej „E”.

W punkcie 6.8 natomiast, podana jest błędna (w świetle udzielonej odpowiedzi) wartość gęstości obciążenia ogniowego – 2000 < Q < 4000 MJ/m2. Budynek o takiej wartości Q zaliczany jest do klasy odporności pożarowej B i dla takiej klasy przyjęto poziom zabezpieczeń p.poż w ww. punkcie.

W dniu 18.01 i 05.02 Zamawiający odpowiedział, że wszystkie elementy budynku należy zabezpieczyć zgodnie z opisem architektonicznym PB, pkt 6.

W związku z tym, że w pkt. 6 znajdują się rozbieżności, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że Zamawiający nie wymaga stosowania wyższych zabezpieczeń p.poż, niż wymagane przez przepisy dla danej klasy.

Pragniemy Państwa poinformować, że różnica w koszcie zabezpieczeń p.poż między klasą „E” a „B” wynosi ok 1 000 000 zł.

Odpowiedź nr 344:

Zamawiający jednoznacznie wymaga, aby wszystkie elementy budynku zostały zabezpieczone zgodnie z opisem architektury Projektu budowlanego pkt 6 „Warunki ochrony przeciwpożarowej”.

Pytanie nr 345:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 140 – ponownie zwracamy się z prośbą o określenie istotnych parametrów dla systemu integrującego dla systemów SSP, SSWiN, KD i CCTV. Brak określenia istotnych parametrów – i powołanie się na całą dokumentację umożliwia zastosowanie produktów tylko jednego producenta. Taki zapis niezgodny jest z art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli Zamawiający uważa, że podane w dokumentacji zapisy nie utrudniają uczciwej konkurencji to prosimy o podanie dwóch przykładowych producentów którzy spełnią wymagania opisane w dokumentacji.

Odpowiedź nr 345:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 346:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 149 - ponownie zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznych o system sterowania opraw. Zgodnie z art. 29 i 30 Prawa Zamówień Publicznych – Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia publicznego – jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania zamawiającego i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis ogólny tylko jednego modułu sterującego i pokazanie zdjęcia tego modułu nie jest opisem szczegółowym, dokładnym, ani wyczerpującym. Prosimy o zamieszczenie szczegółowego opisu do projektu, schematu systemu, rzutów z zaznaczonym umiejscowieniem elementów systemu, listy materiałowej, specyfikacji itd. W innym przypadku prosimy o potwierdzenie, że system sterowania opraw oświetleniowych nie ma być wykonywany.

Odpowiedź nr 346:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.”  Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 347:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 151 – ponownie zwracamy się z prośbą o określenie istotnych parametrów dla SSWiN. Brak określenia istotnych parametrów  i powołanie się na całą dokumentację umożliwia zastosowanie produktów tylko jednego producenta. Taki zapis jest niezgodny z art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli Zamawiający uważa, że podane w dokumentacji zapisy nie utrudniają uczciwej konkurencji to prosimy o podanie dwóch przykładowych producentów którzy spełnią wymagania opisane w dokumentacji.

Odpowiedź nr 347:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 348:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 152 – ponownie zwracamy się z prośbą o określenie istotnych parametrów dla KD. Brak określenia istotnych parametrów i powołanie się na całą dokumentację umożliwia zastosowanie produktów tylko jednego producenta. Taki zapis jest niezgodny z art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli Zamawiający uważa, że podane w dokumentacji zapisy nie utrudniają uczciwej konkurencji to prosimy o podanie dwóch przykładowych producentów którzy spełnią wymagania opisane w dokumentacji.

Odpowiedź nr 348:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 349:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 153 – ponownie zwracamy się z prośbą o określenie istotnych parametrów dla KD. Brak określenia istotnych parametrów  i powołanie się na całą dokumentację umożliwia zastosowanie produktów tylko jednego producenta. Taki zapis jest niezgodny z art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli Zamawiający uważa, że podane w dokumentacji zapisy nie utrudniają uczciwej konkurencji to prosimy o podanie dwóch przykładowych producentów którzy spełnią wymagania opisane w dokumentacji.

Odpowiedź nr 349:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.”  Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 350:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 154 – ponownie zwracamy się z prośbą o określenie istotnych parametrów dla SAP. Brak określenia istotnych parametrów  i powołanie się na całą dokumentację umożliwia zastosowanie produktów tylko jednego producenta. Taki zapis jest niezgodny z art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli Zamawiający uważa, że podane w dokumentacji zapisy nie utrudniają uczciwej konkurencji to prosimy o podanie dwóch przykładowych producentów którzy spełnią wymagania opisane w dokumentacji.

Odpowiedź nr 350:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 351:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie 167 i odpowiedzi nr 74 z dnia 28.02.2019 ponownie prosimy o przekazanie spójnej dokumentacji dla instalacji fotowoltaicznych. Rysunek SK_KIN_PW_DACH_20190101_REW przekazany przez  Zamawiającego nie odpowiada opisowi do projektu, schematom systemu, parametrom w projekcie itd. Prosimy również o przekazanie specyfikacji ilościowej modułów wraz z ich parametrami technicznymi (wymiary, przezierność itd.).

Odpowiedź nr 351:

W załączeniu przekazujemy opis instalacji fotowoltaicznej uzupełnienie do rysunku. Wskazane w opisie parametry należy przyjmować z dopuszczalna tolerancją +/- 5%.

Pytanie nr 352:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie 216 prosimy ponownie o uzupełnienie projektu BMS. Zgodnie z art. 29 i 30 Prawa Zamówień Publicznych – Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia publicznego – jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania zamawiającego i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis ogólny tylko jednego modułu sterującego i pokazanie zdjęcia tego modułu nie jest opisem szczegółowym, dokładnym, ani wyczerpującym. Jednocześnie informujemy, że matryca sterowania systemu BMS nie jest tożsama ze scenariuszem pożarowym.

Odpowiedź nr 352:

Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte ww. odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis dokumentacji projektowej zawarty w „Instalacje teletechniczne OPIS” Rewizja 1 str. 18 „Wymogiem nadrzędnym jest, aby systemy: KD, CTV, SSWiN, SSP stanowiły ofertę jednego producenta i umożliwiały połączenie ich w ramach jednego systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa, będącego jednocześnie produktem tego samego producenta.

Celem tego, jest stworzenie spójnego i kompatybilnego systemu zarządzania i zoptymalizowanie jego działania.” Na zapis o następującym brzmieniu:

„Wymogiem nadrzędnym Zamawiającego jest, aby wykonane systemy i instalacje były połączone w ramach jednego systemu zarządzającego, który umożliwi monitorowanie i zarządzanie. Zastosowane systemy i instalacje mogą być różnych producentów i będą w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem integrującym.”

Pytanie nr 353:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 05.02.2019 r. z na pytanie nr 218 – prosimy o uaktualnienie projektu o dobór przewodów właściwych. Określenie, że w wycenie należy przyjąć kable N2XH-J jest określeniem niewystarczającym. Prosimy o przedstawienie uaktualnionej listy kablowej.

Odpowiedź nr 353:

Kable YDY, YKY należy przyjąć jako kable N2XH-J, pozostałe kable zgodnie z projektem.