ZP.271.56.2019						      Krosno, dnia 27.05.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie obmiarów robót w pozycjach kosztorysowych:

1. Rozdział kanalizacji deszczowej przy budynku domu ludowego w Polance z przepompownią - pozycja 1.2.15.

2. Remont budynku Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance (kompleksowa termomodernizacja) - pozycja 4.1.24.

Odpowiedź nr 1:

W pozycji 1.2.15 należy wpisać wartość 6 m.

W pozycji 4.1.24 należy wpisać 1 kpl., wykonawca w tej pozycji winien wycenić czas pracy rusztowań dla wszystkich prac wykonywanych na rusztowaniu związanych z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2:

Wyposażenie obiektu DDL w Polance pkt 1.24 proszę o bliższe sprecyzowanie parametrów technicznych, szczególnie chodzi o ilość m2 luster, mb drążków oraz szt. pochwytów chromoniklowych.

Odpowiedź nr 2:

W pozycji 1.24 przedmiar wyposażenie należy wycenić dostawę i montaż luster i drążków do tańca:

- zestaw luster mocowanych do ściany (o szer. ściany 784 cm ) w dowolnej technologii, w skład zestawu wchodzi 7 paneli luster o wymiarach: szer. 110 cm, wys. 250 cm, gr. min. 4 mm podklejone folią zapobiegającej rozsypaniu się podczas rozbicia, po złożeniu paneli szczelina nie większa niż 1 mm, z otworami na montaż wsporników do poręczy,

- zestaw regulowanych drążków umożliwiających ustawienie wysokości w 5 poziomach w zakresie co 5 cm, poręcz średnicy 5 cm wykonana z drewna klejonego sosnowego lub dębowego, drewno lakierowane bezbarwnym lakierem matowym, drążek montowany do wsporników wykonanych z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze czarny mat, długość zestawu montowanego do ściany z lustrami 780 cm,

- zestaw przenośnych, wolnostojących, regulowanych drążków umożliwiających ustawienie wysokości w 5 poziomach w zakresie co 5 cm, poręcz średnicy 5 cm wykonana z drewna klejonego sosnowego lub dębowego, drewno lakierowane bezbarwnym lakierem matowym, stojaki z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze czarny mat, długość zestawu - 300 cm, ilość zestawów - 4 kpl.

Pytanie nr 3.

Pkt 1.7 proszę o podanie ilości m2 paneli ściennych i sufitowych, określić parametry techniczne (grubości), rodzaj paneli (z wełny mineralnej ?).

Odpowiedź nr 3.

W pozycji 1.7 przedmiaru wyposażenia należy wycenić 232 m2 paneli sufitowych, dodatkowo za pozycją 1.7 należy dopisać pozycję 1.7.1 Dostawa i montaż paneli akustycznych mocowanych do ściany - 42 m2.

Parametry techniczne paneli (± 10 %):

- grubość paneli w zależności od producenta w granicach 40 mm,

- łączna grubość konstrukcyjna od 50 mm do 150 mm,

- odbicie światła około 84 %,

- rdzeń z wełny szklanej,

- powłoka malowana lub naklejana materiałowa,

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw co najmniej 0,9.

Pytanie nr 4.

Kosztorys budowlany

- brak spoinowania cegieł klinkierowych do poz. 2.1.20, 2.1.21, 2.1.24, 2.1.25,

- brak profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni KNR 2-31/103-2. Do pozycji: przebudowa zjazdów 730,8 m2, miejsca postojowe 71,049 m2, chodniki 126,78 m2, ścieżki 1105,41 m2, inne 186,29 m2.

Odpowiedź nr 4.

W poz. 2.1.20, 2.1.21, 2.1.24, 2.1.25 przedmiar robót, zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka do wyceny należy uwzględnić spoinowanie cegieł klinkierowych zaprawą do fugowania klinkieru.

Pozycje przedmiarowe „przebudowa zjazdów 730,8 m2, miejsca postojowe 71,049 m2, chodniki 126,78 m2, ścieżki 1105,41 m2, inne 186,29 m2” z podstawą wyceny (KNR 2-31/114/1) dotyczą wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy konstrukcyjnej. Ponadto wykonawca na podstawie SIWZ może dowolnie modyfikować normy nakładcze w danych pozycjach przedmiarowych dostosowując je do przyjętych przez siebie technologii wykonania robót.