Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Krosno, 17.08.2010r.

ZP.341-82/10

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy: postępowania p.n. „Dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, w tym:

- 5 autobusów miejskich niskopodłogowych o pojemności min. 60 osób,

- 3 autobusy miejskie niskopodłogowe o pojemności od 77 do 80 osób,

w ramach projektu „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.”

Pytanie do Zamawiającego:

Czy, w związku z wymaganiami Załącznika NR 1A, dla autobusów 8,5-9 m,  Zamawiający dopuści autobus o cechach nieco różniących się od wymaganych w w/w Załączniku:

-długość autobusu – 8,4 m,

-szerokość autobusu – 2.52 m,

-wysokość autobusu – 3.2 m,

-drzwi pasażerskie w układzie 1-2-0, otwierane na zewnątrz, zapewniające sprawną wymianę pasażerów,

-koła o rozmiarach 285/7OR19.5, spełniające wszystkie pozostałe wymagania,

-pojemność pasażerską 57 miejsc, w tym 25 miejsc siedzących, wyposażony w półautomatyczną skrzynię biegów z możliwością wyboru trybu pracy: ręcznej lub manualnej, podwyższającej znacząco komfort pracy kierowcy?

Czy w związku z wymaganiami Załącznika Nr 2A dla autobusów 9-10 m, Zamawiający dopuści autobus o n/w cechach:

-liczba miejsc pasażerskich 73, przy 25 miejscach siedzących

-drzwi pasażerskie otwierane na zewnątrz, w układzie 1-2-1, gwarantujące sprawną wymianę pasażerów

-zbiornik wykonany z materiałów odpornych na korozję o pojemności 140l, zapewniający zasięg około 600 km na jednym tankowaniu,

-silnik o momencie 850 Nm, gwarantujący dobre przyspieszenie, dzięki niskiej masie własnej oferowanego autobusu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania, wyposażony w półautomatyczną skrzynię biegów z możliwością wyboru trybu pracy: ręcznej lub manualnej, podwyższającą znacząco komfort pracy kierowcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza pomniejszony zbiornik paliwa do 140 l, przy zapewnieniu przez producenta zasięgu około 600 km na jednym tankowaniu (dot. autobusów 9,5-10m).